| Наименование раздела | стр. |
| --- | --- |
| пояснительная записка |  |
| ВВедение | 2 |
| 1. исходные данные и требования для разработки | 3 |
| 1.1. Место расположения объекта градостроительной деятельности, сведения о природно-климатических условиях в районе расположения | 3 |
| 1.2 Основные характеристики Муйского района | 4 |
| 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | 8 |
| 2.1. мероприятия по гражданской обороне | 8 |
| 2.1.1. Защитные сооружения гражданской обороны | 10 |
| 2.1.2. Мероприятия по светомаскировке | 14 |
| 2.1.3. Мероприятия по повышению устойчивости инженерных систем | 15 |
| 2.2 Мероприятия по предУПРЕЖДЕнию чрезвычайных ситуаций | 25 |
| 2.2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 25 |
| 2.2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера | 34 |
| 2.2.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера | 51 |
| гРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | № листа |
| Схема размещения проектируемой территории | 1 |
| Проектный план | 2 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан в составе проекта «Схема территориального планирования МО «Муйский  район» согласно муниципальному контракту №150 от 09.12.2008 г., заключенному между администрацией МО «Муйский район» и ООО «Бурятгражданпроект-2».

В нем определяются основные направления реализации государственной политики в области гражданской обороны и защиты территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

При работе над разделом были использованы следующие материалы:

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно--технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», М., 2002г.

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства», М., 1998г.

- ГОСТ Р22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», М., 1994г.

- ГОСТ Р22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», М., 1994г.

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», М., 1990г.

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», М., 1981г.

- Градостроительный кодекс РФ, 2004г;

- Программа социально-экономического развития Муйского района на 2008-2017 гг. Администрация Муйского района, 2008г.

- Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства в РБ. АО «ВодНИИ информпроект», 1993г.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о разработке, согласовании, утверждении градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989;

- исходные данные и требования для разработки

Согласно исходным данным территории, отнесенные к группам по гражданской обороне, на территории района отсутствуют, также как и категорированные по гражданской обороне объекты.

Территория района расположена в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки.

По территории района проходит Байкало-Амурская железнодорожная магистраль протяженностью 214,4 км. с железнодорожными станциями Таксимо, Молодёжная, Витим, автомобильная дорога регионального значения Таксимо – Бодайбо. По указанным транспортным магистралям возможна транспортировка опасных грузов.

На территории района расположены следующие потенциально опасные объекты:

- склады взрывчатых материалов золотодобывающих предприятий;

- хвостохранилища золотодобывающих предприятий;

- склады ГСМ;

- объекты жизнеобеспечения.

Территория муниципального образования находится в зоне повышенной сейсмической опасности. Возможно опасное воздействие склоновых и долинных наледей, наличие многолетней мерзлоты.

  - Место расположения объекта градостроительной деятельности, сведения о природно-климатических условиях в районе расположения

Муйский район занимает часть северной территории Республики Бурятия. Муйский район граничит с Северобайкальским районом республики, Бодайбинским районом Иркутской области и Каларским районом Читинской области.

Рельеф Муйского района преимущественно гористый в сочетании с впадинами и котловинами.

Главнейшей, самой крупной морфоструктурой здесь, как и на всем севере Забайкалья, является Становое нагорье, раскинувшееся от северного Прибайкалья на западе до р.Олекма на востоке. Нагорье представляет собой сочетание хребтов различной высоты и протяженности с межгорными понижениями в виде впадин и котловин.

Амплитуда  высот колеблется от 3067 м до 360 м (эта минимальная отметка в рельефе расположена в долине Витима на границе района (и всей Республики Бурятия) с Иркутской областью. Такой тип рельефа малоблагоприятен для хозяйственного освоения, за исключением сравнительно пологих участков межгорных впадин и котловин.

Климат. Климатические особенности Муйской котловины, являющейся одной из самых северных и холодных территорий, определяются относительно небольшой высотой над уровнем моря и орографической замкнутостью. Климат формируется под влиянием северо-западных и арктических воздушных масс.

Климат Муйского района характеризуется как резко-континентальный. Зима суровая и продолжительная, морозная с недостаточным количеством осадков. Отопительный сезон достигает 249 — 256 суток.

Температуры января составляют территории от  - 28º до - 32º; при этом абсолютный минимум может достигать - 54º. Сумма зимних осадков составляет, как правило, 10-15% от общей годовой суммы (а она в межгорных котловинах достигает 350-400 мм, в горах – до 800-900 мм), поэтому мощность снежного покрова в пониженных местах не более 15-20 см, в горах – до 50 см и более. Лето в районе короче среднестатистического, т.е. менее 3-х месяцев, а в среднем длится 80-85 дней.

Среднеиюльская температура воздуха изменяется от +18º (в Муйской котловине) до +14º, +16º на остальной территории; в горах температуры с высотой понижаются, достигая в наиболее высоких частях (2500-3000 м) почти нулевых показателей. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +30º, +33º. Осадки в летний период распределяются неравномерно, их большая часть приходится на вторую половину сезона; в это время на реках могут случаться паводки и даже наводнения из-за обилия осадков.

Безморозный период на территории района сравнительно небольшой: от 55 дней (в неблагоприятные годы) до 80 дней в наиболее теплые годы). Вегетационный период длится от 80 до 90 дней; сумма активных температур в нижних частях земной поверхности составляет 800º - 1000º.

Муйский район относится к дискомфортным территориям, основными факторами чего являются низкая теплообеспеченность, радиационный режим, сейсмическая активность, высокая амплитуда колебаний температуры воздуха. Биоклиматический потенциал оценивается как «очень низкий», т.е. в целом неблагоприятный для ведения сельскохозяйственного производства.

Гидрография. Речная сеть района полностью расположена в бассейне стока Северного Ледовитого океана, при этом здесь его территория делится на две составные части: Ленскую и Байкальско-Енисейскую. Ленский бассейн стока занимает 95% территории района, и к нему относится р.Витим с его левыми притоками; к Байкальско-Енисейскому бассейну относится река Верхняя Ангара с притоками.

Густота речной сети по району достаточно высокая, она немного превышает среднероссийский показатель (0,5 км/кв.км.).

Растительность. В растительном покрове на территории Муйского района преобладают таежные типы, а в них – хвойные деревья. Наиболее распространенными древесными породами в районе являются лиственница и сосна, т.е. светлохвойные породы. Заметно менее развиты темнохвойные породы: ель, пихта, кедр. В горах в привершинных частях чаще произрастает кедровый стланик. Из лиственных пород наиболее распространены несколько видов берез, а также тополь и осина. По берегам рек характерны ивовые заросли.

Почвы. Почвенный покров района хотя и сравнительно разнообразен, но не столь «привлекателен» для земледелия. Преобладают, особенно в горных территориях, горно-таежные и мерзлотно-таежные почвы с их разновидностями: подзолистые и дерновые. Они развиты под горными хвойными или смешанными лесами, маломощные, содержание гумуса не более 2,5-3%. В более высоких частях гор, где древостой разреживается или исчезает, развиты тундровые глееземы с подбурами и подзолами торфянистыми. В виду малого содержания гумуса (до 2%) они малоплодородны. На заболоченных местах преобладают болотно-мерзлотные глеевые почвы, а в речных долинах – аллювиальные почвы.

1.2. Основные характеристики Муйского района

В  состав   Муйского района, как  единой  административно - территориальной  единицы   входят:  городские поселения  «Поселок Таксимо» и  «Поселок Северомуйск», сельское  поселение «Муйское»,  которые  объединяют  8  населенных  пунктов.  Административным  центром  является  поселок Таксимо.  Поселок находится на 740-750 километрах Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Расстояние от г.Улан-Удэ до п.Таксимо - 1030 км.

Площадь территории района составляет 2516409 га.

Население. Численность населения района составляет 15,6 тыс. чел., на 1 очередь – 49 тыс., расчетный срок – 54,4 тыс.чел.

Численность трудовых ресурсов района составляет 12,2 тыс. чел.  численность занятого населения 9,2 тыс.чел., что составляет 76 %  экономически активного населения.

Плотность населения составляет 0,6 человек на 1 кв.км.

Рождаемость составляет 14,4 человек в год на 1000 жителей, общая смертность населения 9,9 человек в год на 1000 жителей. Общая численность пенсионеров, инвалидов – 11,8 тыс.человек.

Промышленность. Промышленное производство района представлено следующими видами экономической деятельности:

- «добыча полезных ископаемых» (золото) - с долей в общем объеме промышленного производства 82%;

- «обрабатывающие производства» - с долей 4%, в том числе «производство пищевых продуктов» (производство хлеба), «обработка древесины и производство изделий из дерева», «прочие производства» (производство щебня);

- «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с долей 14%.

Наиболее значимые предприятия в промышленном секторе экономики : рудник Ирокинда ОАО «Бурятзолото» (добыча золота), ООО «Артель старателей Западная» (добыча золота), ООО «Старатели Каралона» (добыча золота), Улан – Макитский участок Ангосольского щебеночного завода (производство строительных материалов - щебня).

Сельское хозяйство. Район не относится к развитым аграрным районам. На это влияют ряд факторов: суровые природно-климатические условия района, нерентабельность сельскохозяйственного производства, ведущее к ликвидации крестьянских хозяйств и подсобных хозяйств предприятий, отсутствие собственных источников инвестиций  сельских товаропроизводителей. Кроме этого, наличие железной дороги, способствует завозу продукции из Красноярска, Иркутска, Новосибирска.

Сельскохозяйственных землепользователей в районе немного. Это обусловлено малыми площадями сельскохозяйственных угодий, низким качественным составом почв: в основном это серые  лесные и болотно-мерзлотные почвы.

Предприятия  ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено следующими  подразделениями:

МУП «Муйские коммунальные сети» в п.Таксимо («временный» поселок) и п. Северомуйск;

ООО  ТПК «НОРД»  в п.Таксимо («постоянный» поселок).

В МО СП «Муйское» услуги ЖКХ предоставляет МП «Муйское ЖКХ».

Жилищный фонд поселков и все коммунальные объекты  находятся в муниципальной собственности.  Износ объектов составляет  70-80%.

Общая площадь жилого фонда составляет 316,1 тыс.м2. В ветхом и аварийном состоянии находятся 724 дома общей площадью 151,5 т.м2.

Учитывая ветхость обслуживаемого жилья и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также то обстоятельство, что при строительстве временных поселков не производилось экономического обоснования проектов, фактические потери теплоэнергии намного выше нормативных. В настоящее время в жилом фонде временного поселка Таксимо МУП «МКС» для реализации потребителям плановых 88,5 тыс. Гкал. в год должен обслуживать 28,3 км. сетей. Производство теплоэнергии нерентабельно. Отказаться от централизованного теплоснабжения в поселках пока тоже нет возможности т.к. значительное количество домов выполнено в сборно-щитовом варианте. Сети водоснабжения проложены в одних коробах с сетями теплоснабжения (для гарантированной работы  необходимо иметь теплоспутник).    Печное отопление в таких домах выполнить не представляется возможным: щиты перекрытий и ограждающие щиты не позволяют сделать качественную разделку печей.

В районе  на конец 2008 г. работало 12 котельных суммарной мощностью  187,2 Гкал/час,  в том числе  котельных мощностью до 3 Гкал/час – 5 единиц суммарной мощностью 9,2 Гкал/час, от 3 до 20 – 5 единиц  суммарной мощностью 27,4 Гкал/час, от 20 до 100 Гкал/час – 2 котельных суммарной мощностью 150,6 Гкал/час .  Удельный вес котельных мощностью до 3 Гкал/час – 4,9%.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  166 км, в том числе 48,8 км – подземные сети,  118,2 км – надземные сети.  Протяженность ветхих сетей 88,1 км, что составляет 53,1%  от общей протяженности  тепловых сетей.

Протяженность сетей водоснабжения – 118,8 км.

Обеспеченность населения централизованным водоотведением по району составляет 86,3 %. При этом по городским поселениям  на долю жилья, оборудованного канализацией, приходится -  92,2%.  Протяженность сетей канализации – 13,8 км.

В Муйском районе на балансе у  водопользователей находятся очистные сооружения в п. Таксимо и  п. Северомуйск.

В остальных населённых пунктах жидкие бытовые отходы из выгребных ям и септиков доставляются к месту захоронения автотранспортом.

Электроснабжение Муйского района осуществляется от подстанций Таксимо 220/110/35/10 кВ.

Электроснабжение   района  осуществляется  по линиям  ВЛ-220кВ,110кВ и 35Кв на  металлических опорах с подвеской  провода  марки АС-120, АС-95 и АС-70.

Водопотребление – 24,5 тыс.м3/сут

Источники электро-, тепло-, газо-, водоснабжения.

Централизованные системы водоснабжения имеются в п. Таксимо, п. Северомуйск  и п. Иракинда. Вода для централизованного водоснабжения  забирается из подземных скважин. В сельских поселениях жилищный фонд полностью неблагоустроенный. Водоснабжение населения в сельских поселениях осуществляется из нецентрализованных источников (п. Бамбуйка) и привозной водой (п. Муя, Баргалино).

В настоящее время на территории Муйского района  эксплуатируется 13 водозаборов с суммарным  водоотбором  2,273 тыс. м3/сут, что составляет менее 1 % от общих эксплуатационных запасов.

Теплоснабжение – тепловые насосы, СУГ (сжиженные углеводородные газы), возобновляемые источники теплоснабжения.

Газоснабжение. В настоящее время в районе, как и во всей республике, отсутствует централизованная система газоснабжения.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации республики, разрабатываемой ОАО «Промгаз» Газпром», газификация района в ближайшей перспективе предусматривается газификация поселений района.

Транспорт.

Автомобильный транспорт. Общая протяженность дорог в районе составляет 524,6 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием 24 км.

Дорожная сеть района представлена следующими дорогами:

Ведомственные дороги (ПГС) -186 км:

- Регионального значения Таксимо – Бодайбо – 41км, Таксимо – Улан–Макит – 34км ;

- Местного значения Таксимо – Усть–Муя – 51км. (МО «Муйский район»), Таксимо –Ирокинда – 70км. (ОАО «Бурятзолото»)

Бесхозяйные межпоселковые дороги (ПГС) – 190км.: Улан–Макит – Северомуйск – 78км.; Северомуйск – Янчукан до границы с Северобайкальским районом – 50км.; от дороги “Таксимо – Усть–Муя” до Витима – 28км.; Усть–Муя – Баргалино – 12км.; Таксимо – Молодёжный – 22км

Внутрипоселковые дороги (ПГС) – 148,6 км.: Таксимо – 62км (из них 26км с гравийным покрытием 117 тыс.м2, 24км с асфальтовым покрытием 132 тыс.м2); Северомуйск – 42км.; Иракинда – 5,4км.; Усть–Муя – 16,7км.;  п.Муя – 11,5км.; п.Баргалино – 11км

Железнодорожный транспорт. По территории района проходит Байкало-Амурская магистраль, бурятский участок которой в настоящее время входит в состав Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Протяженность железных дорог на территории района – 214,4 км. Железнодорожных станций – 7, железнодорожных мостов – 9.

Воздушный транспорт. ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» и ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» осуществляют воздушные перевозки по маршруту г. Улан-Удэ – п. Таксимо. В п.Таксимо имеется аэропорт.

Сообщение водным транспортом осуществляется по реке Муя, действует паромная переправа, которая находится в критическом состоянии.

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1.  мероприятия по гражданской обороне

По группам городов, других муниципальных образований по ГО, наличия отнесенных к категориям по ГО организаций Муйский район является некатегорированным.

На территории района отсутствуют отдельно стоящие и расположенные на территории поселений организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне.

Территория МО «Муйский район» расположена в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки.

2.1.1. Защитные сооружения гражданской обороны

Общие указания

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Защитные сооружения, входящие в состав химически опасных объектов и атомных станций, необходимо включать в пусковые объекты первой очереди.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций *, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, должна предусматриваться в убежищах.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов первой и второй категории по гражданской обороне и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Примечание. В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены гарнизона пожарной охраны категорированного города, дежурного караула, пожарной части по охране объекта особой важности.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

приспособления под убежища метрополитенов;

приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

На объектах народного хозяйства и в жилой застройке населенных пунктов в одном из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления объекта, населенного пункта, района города.

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницах и клиниках), располагаемых в зонах возможных сильных разрушений, следует предусматривать в убежищах. При этом численность указанных больных следует принимать не менее 10% общей проектной вместимости лечебных учреждений в мирное время.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающихся за зонами возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также лечебных учреждений, развертываемых в военное время, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях, которые следует проектировать на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время.

В защитных сооружениях учреждений здравоохранения, действующих в мирное время и имеющих в своем составе коечный фонд, и лечебных учреждений, развертываемых в военное время, кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Защита персонала работающих смен предприятий по добыче полезных ископаемых должна, как правило, предусматриваться в защитных сооружениях, размещаемых в подземных горных выработках шахт и рудников.

При невозможности защиты в указанных сооружениях рабочих и служащих, работающих на поверхности, их укрытие необходимо предусматривать в защитных сооружениях.

Строители, другие рабочие и служащие, участвующие в строительстве новых или в расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, укрываются в убежищах, предусмотренных для защиты наибольшей работающей смены этих объектов.

В случае возведения объектов за пределами зон возможных сильных разрушений указанный контингент населения укрывается в противорадиационных укрытиях по месту работы, жительства или эвакуации.

При численности работающей смены на предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища гражданской обороны

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, перечень которых принимается согласно обязательному приложению 2, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища (кроме убежищ, расположенных в пределах границ проектной застройки АС и в метрополитенах) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны (Рф =100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Примечание. Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в зонах возможных сильных разрушении вокруг АС).

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений вокруг АС и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Противорадиационные укрытия

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2).

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

а) на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий — 200;

б) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

200 — для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

100—для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

в) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

100—для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

50 — для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

г) за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

20 — для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

10 — для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

Предложения по повышению устойчивости

функционирования района, защите его населения и территорий

Предусмотреть защиту населения  в защитных сооружениях (противорадиационные укрытия ПРУ). Заложить на последующих стадиях проектирования объекты двойного назначения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по ГО:

защита от источников радиации - оборудование ПРУ классом не ниже П-5 и К3 не ниже 50 на полную численность населения:

1-ая очередь: для жителей приспособить под защитные сооружения помещения в цокольных и наземных этажах существующих зданий и сооружений

на расчетный срок: для жителей защитные сооружения помещения в цокольных и наземных этажах строящихся зданиях и сооружениях (объекты двойного назначения) или возведение отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений. Убежища и ПРУ следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых.

2.1.2. Мероприятия по светомаскировке

Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные  мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в городских и сельских поселениях и на объектах народного хозяйства.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

При светомаскировке производственных огней (факелов, горячего шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосвещение производственных помещений после окончания светомаскировки производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин после подачи сигнала «Воздушная тревога».

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Световая маскировка железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного и речного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки городских и сельских поселении и объектов народного хозяйства, а также ведомственных инструкции по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

2.1.3. Мероприятия по повышению устойчивости инженерных систем

Водоснабжение

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие отдельные категорированные города или несколько городов, в числе которых имеются категорированные города и объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным.

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных—по нормам Минсельхоза.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения городов и объектов следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

При проектировании систем водоснабжения тепловых электростанций и атомных станции, расположенных в верхнем или нижнем бьефе гидроузлов комплексного назначения, рекомендуется предусматривать возможность технического водоснабжения этих станций при прорыве сооружений напорного фронта гидроузлов, а также мероприятия по обеспечению работы систем водоснабжения.

Применение указанного технического водоснабжения и мероприятий по обеспечению работы этих систем устанавливается на  основе  технико-экономического сравнения вариантов.

В городских и сельских поселениях, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) местности вокруг АС и в зонах возможного опасного химического заражения вокруг объектов, имеющих СДЯВ, для обеспечения населения питьевой водой необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках воды.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины—оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

На централизованных системах водоснабжения категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные башни.

При проектировании в категорированных городах и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городов, нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил.

При строительстве новых водопроводов в категорированных городах и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городов, существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных.

При проектировании технических водопроводов для производственных нужд категорированных городов и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городов, необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города или объекта особой важности, расположенного вне категорированного города, следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, в установленном порядке.

Электроснабжение

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения категорированных городов и  объектов (объектов Минобороны РФ, предприятий оборонных отраслей промышленности, а также метрополитенов, пригородных участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также вне зон возможного катастрофического затопления.

При проектировании межсистемных связей напряжением 500 кВ и выше их коммутационные узлы, как правило, не должны совмещаться с распределительными устройствами электростанций мощностью 1 млн кВт и более.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110—330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и защищенные городские командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП).

ЗЗКДП должны размещаться за пределами зон возможных сильных разрушении категорированных городов и объектов особой важности, зон возможного катастрофического затопления. ЗЗКДП должны обеспечивать защиту личного состава и оборудования от поражающих факторов ядерного взрыва, а также защиту личного состава от воздействия отравляющих веществ и биологических (бактериальных) средств поражения.

Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2).

ЗГКДП должны размещаться в одном из убежищ, предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем и энергообъединений Минэнерго РФ.

При проектировании схем внешнего электроснабжения категорированных городов необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания (электростанций и подстанций), часть из которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, как правило, исключающем возможность их одновременного выхода из строя.

Системы электроснабжения категорированных городов должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное и военное время объектов Минобороны РФ, предприятий оборонных отраслей промышленности, метрополитенов, пригородных участков электрифицированных железных дорог, объектов газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, расположенных в городах, отнесенных к особой группе и к первой группе по гражданской обороне, необходимо предусматривать замену в этих городах воздушных линий электропередачи кабельными линиями. Новые линии электропередачи, питающие указанные потребители, следует проектировать в кабельном исполнении.

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки в категорированных городах системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов.

Неотключаемые объекты должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчета полноты обеспечения электроэнергией приемников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установка автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчетами.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны .быть предусмотрены .меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных .и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушении, с установкой в необходимых случаях на них автономных резервных источников.

Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети)

Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) должны прокладываться вне зон возможных сильных разрушений, а магистральные радиорелейные линии связи—вне зон возможных разрушений.

Трассы МКЛС должны проходить также вне зон возможного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части МКЛС в зону возможного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных  (регенерационных) пунктов.

Все сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ).

Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход категорированных городов, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции Минсвязи СССР, а также на узлы и сетевые станции связи других министерств и ведомств.

Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал должны быть защищены от поражающих факторов ядерного взрыва.

Технические здания защищенных узлов связи СМП должны проектироваться с учетом сейсмического воздействия ударной волны. Избыточное давление во фронте ударной волны принимается по табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Избыточное давление во фронте ударной волны (Рф, кПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
| Унифицированные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты (НУП и НРП МКЛС) — независимо от зон размещения | 500 (5) |
| Территориальные автоматизированные узлы управления и коммутации (ТАУК), автоматизированные узлы управления и коммутации (АУК), территориальные сетевые узлы (ТСУ) и сетевые узлы переключения (СУП), узлы автоматической коммутации телефонные (УАК) и телеграфные (У-1)—независимо от зон размещения | 200 (2) |
| Сетевые узлы выделения 1-го класса (СУВ-1), размещенные в зоне возможных разрушений | 200 (2) |
| Сетевые узлы выделения 1-го класса (СУВ-1), размещенные вне зон возможных разрушений | Незащищенные |

Здания незащищенных СУВ МКЛС всех типов, здания обслуживаемых радиорелейных станций, жилые дома всех сетевых узлов должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту обслуживающего персонала и членов их семей.

Сетевые узлы, с которых обеспечивается передача каналов для одной и той же магистральной сетевой станции (МСС), а также сетевые узлы, дислоцируемые в соседних областях (краях, автономных республиках), должны размещаться один от другого на расстоянии не менее 30 км с учетом перспектив расширения территории застройки городов по их генеральному плану.

Магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, должны, как правило, проектироваться по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или катастрофического затопления.

Строительство радиорелейных линий связи по трассе МКЛС допускается при условии распределения между ними пучков организуемых каналов, при этом размещение сетевых узлов единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и узловых радиорелейных станций (УРС) должно предусматриваться с учетом возможности использования передвижных средств резервирования.

По каждой трассе должно предусматриваться строительство только одной МКЛС. Повторная прокладка МКЛС по одной трассе с существующими МКЛС допускается в исключительных случаях—при невозможности изыскания новых трасс в заданном направлении.

Переходы МКЛС через судоходные реки должны предусматриваться по двум створам, разнесенными один от другого в соответствии с действующими нормами.

Для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций должно предусматриваться взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-технического управления (СОТУ) общегосударственной первичной сети ЕАСС.

При проектировании ведомственных первичных сетей необходимо предусматривать их увязку с общегосударственной первичной сетью ЕАСС путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи ЕАСС.

На сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам Минобороны РФ и ФСБ РФ.

На каждые 1000 км трассы кабельной или радиорелейной магистральной линии связи, как правило, должны предусматриваться шесть передвижных радиорелейных станций (РРС), используемых в качестве вставок при восстановлении поврежденных линий, и один спецгараж для них с помещением для хранения резервных кабелей. Спецгараж следует располагать на площадке одного из сетевых узлов данной линии, расположенного вне зон возможных разрушений.

Для возможности подключения подвижных средств связи, включая средства Минобороны СССР, к сетевым узлам на их территории необходимо предусматривать выносной коммутационный шкаф (ВКШ), соединенный с линейно-аппаратным цехом (ЛАЦ) симметричными или коаксиальными линейными кабелями.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) категорированных городов необходимо предусматривать:

прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

В категорированных городах при проектировании городских запасных пунктов управления (ЗПУ) необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Для передающих и приемных радиостанций (радиоцентров), имеющих общесоюзное и оборонное значение, необходимо предусматривать установку в защищенных сооружениях соответственно не менее двух коротковолновых передатчиков общей мощностью 20— 25 кВт и 10—15% от общего числа радиоприемников с автономными источниками электроснабжения, а также необходимое количество резервных быстроразворачиваемых антенн.

Мощность этих источников электроснабжения определяется потреблением электроэнергии указанным оборудованием.

От передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) должны прокладываться соединительные линии к сетевым узлам ЕАСС и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматриваться соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход категорированных городов и объектов.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

При проектировании этих сетей в категорированных городах следует предусматривать:

кабельные линии связи;

подвижные средства резервирования станционных устройств;

резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания всех городов и районных центров.

Радиотрансляционные сети городских и сельских поселений должны иметь (по заданию местных штабов гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Радиовещание и телевидение

Для повышения устойчивости работы центрального, республиканского и зонального радиовещания следует предусматривать:

строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным,  создаваемым на узлах связи Минсвязи РФ. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружений ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны: для объектов центрального радиовещания (Pф = 200 кПа (2 кгс/см2), для объектов республиканского и зонального радиовещания (Рф =100 кПа (1 кгс/см2);

размещение радиовещательных комплексов гостелерадио в защищенных рабочих помещениях пунктов управления;

передачу (распределение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС;

создание в составе объектов Минсвязи РФ (обслуживаемых усилительных  пунктов,  радиоцентров и др.), расположенных за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, дублирующих аппаратно-студийных блоков и пунктов подключения передвижных средств Гостелерадио РФ. Создание и размещение указанных вспомогательных комплексов осуществляется по совместным планам Гостелерадио РФ и Минсвязи РФ, согласованным с заинтересованными организациями.

Повышение устойчивой работы местного, а также городского радиовещания в категорированных городах необходимо обеспечивать путем:

размещения радиовещательных комплексов местных телерадиокомитетов и коммутационно-распределительных аппаратных Минсвязи РФ в защищенных рабочих помещениях пунктов управления партийных комитетов и советских органов автономных республик, краев, областей и категорированных городов;

передачи (распределения) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи общегосударственной ЕАСС, а также по кабельным радиотрансляционным сетям категорированных городов, перечень которых согласовывается Штабом ГО РФ, Минсвязи РФ и Гостелерадио РФ;

использования радиодомов, радиотелецентров и радиовещательных речевых студий предприятий связи в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах.

В целях повышения устойчивости центрального и республиканского телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

2.2. Мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций

2.2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера

Взрывопожароопасные объекты

К ним относятся склады взрывчатых материалов золотодобывающих предприятий: ОАО «Бурятзолото» (рудник «Ирокинда», численность персонала – 1508 чел.), артель старателей «Лена», ООО «Артель старателей «Западная» (рудник Кедровский, численность персонала – 290 чел.), склады ГСМ, автозаправочные станции.

Основные поражающие факторы взрыва

Пожаро-взрывные явления характеризуются следующими факторами:

•воздушной ударной волной, возникающей при разного рода взрывах газо-воздушных смесей, резервуаров с перегретой жидкостью и резервуаров под давлением;

•тепловым излучением и разлетающимися осколками;

•действием токсичных веществ, которые применялись в технологическом процессе или образовались в ходе пожара или других аварийных ситуациях.

Вторичные последствия от взрывов

Действие воздушной ударной волны может вызывать вторичные последствия, так как при взрыве взрывчатого вещества в атмосфере возникают ударные волны, распространяющиеся с большой скоростью в виде областей сжатия. Ударная волна достигает земной поверхности и отражается от нее на некотором расстоянии от эпицентра взрыва, фронт отраженной волны сливается с фронтом падающей волны, вследствие чего образуется так называемая головная волна с вертикальным фронтом.

При наземном взрыве воздушная ударная волна, как и при воздушном взрыве, распространяется от эпицентра с вертикальным фронтом.

При подземном взрыве воздушная ударная волна ослабляется грунтовой средой. При взрывах на малых глубинах имеет место только волна от выхода газов. А на больших глубинах при наличии камуфлетов (разрывов без образования воронки) проявляется только "наведенная" волна.

Основными параметрами, определяющими интенсивность ударной волны, являются: избыточное давление во фронте и длительность фазы сжатия. Эти параметры зависят от массы заряда ВВ определенного типа (т.е. энергии взрыва), высоты, условий взрыва и расстояния от эпицентра.

Термические и механические повреждения людей.

В последние годы в связи с широким и постоянным использованием химических веществ в промышленности, сельском хозяйстве и быту участились случаи ожогов химическими веществами. Некоторые химические соединения на воздухе при соприкосновении с влагой и другими химическими веществами взрываются, вызывая термохимические ожоги.

Наиболее характерными видами травм при авариях и катастрофах, вызванных взрывами, бывают: ранения, ушибы, переломы костей, разрывы и раздавливание тканей, поражение электрическим током, ожоги, отравления.

Меры предупреждения взрывов

Для предотвращения взрывоопасных ситуаций принимается комплекс мер, которые зависят от вида выпускаемой продукции. Многие меры являются специфическими и могут быть присущи только одному или нескольким видам производств. Существуют меры, соблюдение которых необходимо для всех видов химического производства или, по крайней мере, для их большинства.

В первую очередь для всех взрывоопасных производств, хранилищ, баз, складов и т.п., имеющих в своем составе взрывчатые вещества, предъявляются требования к территории для их размещения, которые выбираются по возможности в незаселенных или малозаселенных районах. При невозможности выполнения этого условия строительство должно осуществляться на безопасных расстояниях от населенных пунктов, других промышленных предприятий, железных и шоссейных дорог общего пользования, водных путей и иметь свои подъездные пути,

Надежность обеспечения электроэнергией во взрывоопасных производствах достигается установкой автономного источника электроснабжения (в дополнение к двум, предусмотренным правилами, для питания технологических противоаварийных блокировок), систем защиты производства и аварийного освещения. В качестве дополнительного источника электроэнергии применяют генераторы с двигателями внутреннего сгорания, находящиеся в постоянной готовности паровые турбины и аккумуляторные батареи с соответствующей аппаратурой, преобразующей постоянный ток в переменный.

Непременным условием надежной безаварийной работы любого производства является высокая профессиональная подготовленность штатного персонала предприятий, баз, складов, а также специальных аварийных бригад, осуществляющих ремонт, надзор и ликвидацию аварий.

Со штатным персоналом предприятий, баз, складов необходимо постоянно вести занятия по повышению квалификации, действиям в условиях возможных чрезвычайных обстоятельств. Рекомендуется создавать специальные тренажеры для отработки действий производственного персонала и соответствующих специалистов в аварийных ситуациях.

Инициатором практически всех взрывов газо-, паро- и пылевоздушных смесей является искра, поэтому на всех производствах, где возможно образование этих смесей, необходимо обеспечивать надежную защиту от статического электричества, предусматривать мероприятия против искрения электроприборов и другого оборудования.

Для размещения складов взрывчатых материалов могут использоваться существующие подземные горные выработки, выработки, пройденные по заданным параметрам. Размещение складов в существующих выработках с продолжающейся добычей полезных ископаемых не допускается.

Сохранность складов взрывчатых материалов от внешних воздействий обеспечивается устройством защищенных входов, газовоздушных трактов и других коммуникаций.

Безаварийная эксплуатация складов взрывчатых материалов в подземных горных выработках достигается соблюдением общих требований для наземных аналогов и специальных требований, определяемых подземными условиями.

Сохранность складов при аварийном взрыве одного из хранилищ обеспечивается правильным назначением емкостей хранилищ для взрывчатых материалов, наличием безопасных расстояний между ними, взаимным расположением и ориентацией хранилищ, устройством защитных экранов по периметру хранилищ, рациональным размещением взрывчатых материалов и другими инженерными мероприятиями.

Действия населения при вызрывах

При взрыве на предприятии прежде всего необходимо предупредить рабочих и служащих, а также оповестить проживающее вблизи население.

Необходимо воспользоваться индивидуальными средствами защиты, а при их отсутствии для защиты органов дыхания - использовать ватно-марлевую повязку.

При повреждении здания взрывом входить в него следует с чрезвычайной осторожностью. Необходимо убедиться в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, а также утечек газа, очагов пожара.

Если взрыв вызвал возгорание, необходимо использовать первичные средства (огнетушители). Для недопущения распространения огня надо задействовать пожарные краны и гидранты.

Необходимо оказать помощь тем , кто оказался придавлен обломками конструкций. Помочь извлечь людей из завалов.

При спасении пострадавших следует соблюдать меры предосторожности от возможного обвала, пожара и других опасностей, осторожно вывести и оказать им первую медицинскую помощь, потушить горящую одежду, прекратить действие электрического тока, остановить кровотечение, перевязать раны, наложить шины при переломе конечностей.

Основные опасности (склады ГСМ, АЗС):

наличие большого количества дизельного топлива и бензина в резервуарном парке создает опасность возникновения пожара, в случае утечки топлива и наличия источников воспламенения. При утечке топлива в технологические колодцы создается опасность образования взрывоопасных концентраций топливно-воздушной смеси в технологических колодцах, что при наличии источника инициирования взрыва может обусловить взрыв топливно-воздушной смеси в колодцах и создать условия для дальнейшего развития аварии в надземных резервуарах.

Не исключена вероятность аварии в резервуарах даже при наличии исправной системы защиты от статического электричества и нормальной эксплуатации технически исправного оборудования.

Вероятность возникновения в зоне резервуаров пожара или взрыва составляет 2,9 х 10.

При определенных условиях налива нефтепродуктов в емкости (при увеличении скорости налива) заряды статического электричества накапливаются быстрее, чем отводятся через заземление, так как бензин и дизтопливо относятся к диэлектрикам с очень слабой проводимостью электрического тока. В таких случаях произойдет искровой разряд, способный вызвать взрыв и пожар, а в дальнейшем и разгерметизацию сосуда.

Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению ремонтных работ и технологических работ и при проведении ремонтных работ в резервуарах. Для предотвращения аварийной ситуации или аварии необходимо проводить своевременную зачистку резервуаров.

Эксплуатация неисправного оборудования, заземления, средств защиты от проявлений молний, несоблюдение графика ППР, отсутствие квалификации у обслуживающего персонала, несоблюдение на территории цеха «Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения», применение неомедненного инструмента, метрштока, способных вызвать искру – может привести к аварии.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных и других условий аварии могут развиваться в виде проливов, пожаров проливов, взрывов, огненных шаров.

Взрывы и пожары могут происходить при воспламенении паровоздушной смеси как внутри емкостного оборудования, так и на открытой площадке.

Показатели огнеопасности и взрывоопасности

| Вид продукта | Температура вспышки, °С | Пределы воспламенения | Температура самовоспламенения, °С | Температура воспламенения, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концен- трационные % об. | НТПВ °С | ВТПВ °С |  |  |
| Бензины различных марок | -39, -29 | 0,65-8,04 | -30 | До 10 | 350-440 | -34 |
| Дизельное топливо Л-3 | 40-60, более 61 | 2,1-12 | Более 35 | До 155 | 240-370 | 45-65 |

В соответствии с ГОСТ 12.3.00275 безопасность производственного процесса обеспечивается выбором режима работы технологического оборудования, выбором конструкции оборудования и его размещения, профессиональным отбором и обучением работающих.

Производственный процесс приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах осуществляется по непрерывной схеме в герметичном оборудовании, исключающем контакт работающего с нефтепродуктами.

Все резервуары с нефтепродуктами расположены в резервуарном парке Сульфатского цеха. Электрооборудование установлено во взрывозащищенном исполнении. Контроль и управление технологическим процессом осуществляется частично в ручном режиме, частично автоматически со щита управления операторной.

При наиболее опасных нарушениях технологического режима предусмотрена сигнализация.

К работе на предприятии допускаются лица, прошедшие необходимую подготовку, сдавшие экзамены на допуск к самостоятельной работе.

В аварийной ситуации действовать согласно рабочей инструкции по охране труда и оперативной части ПЛАСа. Главная задача обслуживающего  персонала – предупредить аварию, то есть выявить опасное событие, идентифицировать причину и потенциальную опасность, выполнить в необходимой последовательности в минимально возможные сроки действия по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние. При своевременных и правильных действиях обслуживающего персонала и срабатывании систем защиты авария может быть предотвращена.

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.   На территории Муйского района опасность представляют участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали протяженностью 214,4 км с железнодорожными станциями Таксимо, Молодёжная, Витим, автомобильная дорога регионального значения Таксимо – Бодайбо, Таксимо – Улан-Макит.

Основные причины возникновения ЧС на транспорте

- износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, автобусов, грузового транспорта;

- аварии на транспорте;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

Опасные грузы - это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

Причины возможных аварий

При нормальной эксплуатации подвижного состава и конструкций железнодорожного полотна  возникновение аварийных ситуаций исключается. Это обеспечивается проектными решениями и соблюдением правил технической эксплуатации.

Причины возникновения аварийных ситуаций можно объединить в две группы:

- внешние;

- внутренние.

К внешним относятся причины, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью (нарушение техники безопасности и правил эксплуатации объекта) или же обусловленные природными чрезвычайными ситуациями.

Внутренние причины аварий обусловлены различными процессами, происходящими в несущих конструкциях железобетонного моста и железнодорожного полотна, контактной сети, связи и СЦБ, которые могут привести к аварийным ситуациям на железнодорожном транспорте.

Типичными, наиболее часто встречающимися причинами аварий являются:

- различные деформации и повреждения мостового сооружения (особенно в связи с повышением интенсивности движения и ростом нагрузок);

- повреждение несущих конструкций моста негабаритными транспортными средствами;

- сход подвижного состава с рельсов;

- столкновение поездов;

- повреждение устройств энергоснабжения железной дороги (контактной сети, питающих линий, постов секционирования и тяговых подстанций);

- наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути и путевых сооружений.

Различные деформации и повреждения мостового сооружения

Независимо от эксплуатационной нагрузки железобетонный мост подвергается воздействию постоянно действующих сил и природно-климатических факторов, таких как коррозия, обледенение, нагрузка от водного потока, уровень которого определяет вероятность повреждения моста, несоблюдение установленного режима эксплуатации моста по грузоподъемности.

Повреждение несущих конструкций моста негабаритными транспортными средствами

Повреждение несущих конструкций железнодорожного моста может произойти от пропуска негабаритных транспортных средств в результате ударов об опоры моста и пролетные строения.

Причиной схода железнодорожного состава с рельс может послужить:

- неисправность пути (уширение и сужение пути, отклонение в уровне расположения рельсовых нитей от установленных норм, износ рельса и др.);

- превышение скорости движения;

- повреждения ходовой части подвижного состава (трещины в любой части оси колесной пары, трещины в ободе, диске или ступице колеса и др.);

- отказ тормозного оборудования подвижного состава;

- падение на путь груза или деталей подвижного состава;

- превышение веса груза;

- наезд на место путевых ремонтных работ;

- наличие посторонних предметов, умышленно наложенных на путь;

- разболачивание рельсового звена и подрыв рельса.

Причиной столкновения железнодорожных составов может послужить:

- проезд запрещающего сигнала;

- неисправности связи;

- саморасцеп автосцепки;

- уход вагонов на перегон;

- несогласованность схем электропитания контактной сети и связи, внезапное прекращение подачи электроэнергии и необеспеченность линий резервным питанием.

Повреждение устройств энергоснабжения железной дороги

Устройства энергоснабжения могут быть повреждены путем короткого замыкания в сети, обрыва проводов, взрыва, разрушения средств релейной защиты, внезапного обесточивания питающих линий. Обрыв проводов и короткое замыкание в сети могут быть не только результатом халатности или умышленных действий преступника, но и следствием неблагоприятных метеорологических условий (обледенение и др.).

Наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути

Это правонарушение всегда, за исключением случаев детской шалости, носит умышленный характер.

Перечисленные выше аварийные ситуации могут стать причиной ЧС техногенного характера на железной дороге, с участием транспортируемых по ней опасных грузов.

Поражающие факторы возможных аварий

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Мероприятия  по предупреждению ЧС на транспорте

Железные дороги. Крупные железнодорожные узлы и станции, расположенные в категорированных городах (или являющиеся отдельно стоящими объектами особой важности), выход из строя которых в военное время может вызвать длительные перебои в движении поездов, должны иметь обходы и угловые соединительные пути для пропуска поездов без захода в узел или на станцию.

Удаление обходов от станций устанавливается исходя из значения станций и условий местности.

Пропуск, обработка и отстой поездов с разрядными грузами (взрывчатых веществ и материалов, СДЯВ и пр.) должны осуществляться только по обходам.

Площадки для перегрузки (перекачки) этих грузов, железнодорожные пути для накопления (отстоя) вагонов (цистерн) с разрядными грузами должны быть удалены на расстояние не менее 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов. Указанные объекты оборудуются системой постановки водяных завес и заливки водой (дегазатором) на случаи разлива СДЯВ, а также локальной системой оповещения об аварии со СДЯВ работающего персонала и населения, проживающего в зонах возможного опасного химического заражения.

Для организации безостановочного пропуска поездов в заданных размерах движения через железнодорожные узлы и станции, отнесенные к объектам особой важности и первой категории по гражданской обороне, а также узлы и станции, находящиеся в категорированных городах, следует подготавливать предузловые станции, расположенные вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

При строительстве новых и реконструкции действующих железнодорожных линий, а также при развитии узлов и станций, расположенных в категорированных городах (или являющихся отдельно стоящими объектами особой важности), пропускная способность линий пригодных участков должна определяться с учетом обеспечения перевозок по подвозу рабочих смен и эвакуации населения. Расчетные размеры движения устанавливаются заданием на проектирование.

При электрификации железнодорожных линий следует предусматривать сохранение обустройств тепловозного хозяйства, создание баз-стоянок для запаса тепловозов, а также емкостей для горючего и смазочных материалов в целях обеспечения при необходимости перехода на тепловозную тягу. Сохранение обустройств тепловозного хозяйства, запаса тепловозов, а также использование приспособленных устройств электрической тяги должно обеспечивать выполнение части расчетных размеров движения, устанавливаемой заданием на проектирование.

Вновь проектируемые пункты стыкования участков электрической тяги на разных системах тока должны располагаться, как правило, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

Схема внешнего электроснабжения электрифицируемых участков железных дорог должна предусматривать двустороннее питание тяговых подстанций от независимых источников электропитания.

Пропускная способность этих участков по устройствам внешнего электроснабжения должна обеспечивать заданные размеры движения поездов в случае выпадения одного из источников внешнего электроснабжения.

Вновь строящиеся тяговые подстанции должны располагаться за пределами зон возможных сильных разрушении и зон возможного катастрофического затопления. При этом мощности соседних тяговых подстанций и сечение проводов контактной сети должны быть рассчитаны на обеспечение заданных размеров движения при условии выпадения одной из указанных тяговых подстанций.

На тяговых подстанциях, оборудуемых устройствами автоматики и телемеханики, необходимо предусматривать возможность перевода их на местное управление.

Тяговые подстанции должны иметь энергодиспетчерскую связь с загородными пунктами управления отделений дорог.

Для обеспечения электропитания устройств СЦБ, связи и водоснабжения должны предусматриваться стационарные резервные автономные источники электропитания.

Количество, мощность, защищенность и места установки стационарных резервных автономных источников электропитания определяются соответствующими заданиями на проектирование.

Для оперативного состава работников управлений и отделений железных дорог, а также дежурного оперативно-распорядительного персонала железнодорожных станций, отнесенных к объектам особой важности и первой категории по гражданской обороне, остающегося в местах постоянной дислокации, необходимо предусматривать защищенные пункты управления, оборудованные минимально необходимыми техническими средствами, обеспечивающими непрерывность руководства эксплуатационной деятельностью железных дорог.

Автомобильные дороги. Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального, местного значения следует прокладывать не ближе 2 км от границ проектной застройки категорированных городов.

В тех случаях, когда указанные дороги проходят через категорированные города, необходимо предусматривать строительство обходных автомобильных дорог, прокладываемых не ближе 2 км от границ проектной застройки городов.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать стыковку городских магистралей с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям и портам—пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки, размещаемые вне категорированных городов, следует располагать на расстояниях, исключающих их одновременное разрушение одним ядерным взрывом.

В зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) АС следует проектировать не менее двух дорог с твердым покрытием, обеспечивающих выход на АС с трех-четырех противоположных направлений.

2.2.3. Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории Муйского района возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера:

- повышенная сейсмическая опасность;

- опасное воздействие склоновых и долинных наледей, наличие многолетней мерзлоты;

- лесные пожары.

Сейсмичность. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% - (карта А), 5% - (карта В), 1%-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90%-, 95%- и 99%-ную вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанная на картах сейсмическая интенсивность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтам.

Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

Карта А - массовое строительство;

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

Площадки строительства с крутизной склонов более 15° близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным с Госстроем России.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий землетрясения:

- при возникновении землетрясения сбор и размещение пострадавшего населения осуществляется на открытых пространствах. Система зеленых насаждений и незастроенные территории п.Таксимо и п.Северомуйск должны обеспечивать свободный выход населения из разрушенных или пораженных частей на открытые пространства (парк и т.д.);

- проектно-сметная документация проектируемых объектов массового пребывания людей должна внедрять технологии по снижению риска поражения людей, в частности укрепление и защита остеклённых проёмов.

Многолетнемерзлые породы. Наледи. При выборе любой строительной площадки необходимо детальное изучение распространения многолетнемерзлых пород и мерзлотных явлений. Большая часть Муйского района покрыта многолетнемерзлыми породами сплошного устойчивого распространения с температурой пород -8,5°С. Мощность многолетнемерзлых пород может составлять 80-100 м (в Муйском бассейне) и до 200м (в высокогорных частях хребтов Северо-Муйского и Южно-Муйского).

Широко распространены  речные наледи, достигающие значительных размеров, а аткже наледи надмерзлотных и подмерзлотных вод.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов и наледеобразования.

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений в населенных пунктах, для различных линейных сооружений и коммуникаций.

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические;

- комбинированные.

Тепломелиорация направлена на ускорение смерзания свайных фундаментов по боковой поверхности сваи с грунтом, что ведет к заанкериванию фундамента и уменьшению сил морозного пучения.

Тепломелиоративные мероприятия заключаются в теплоизоляции фундамента; прокладке вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия сводятся к понижению уровня грунтовых вод, осушению грунтов в пределах сезонно-мерзлотного слоя и предохранению грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами. Применяют открытые и закрытые дренажные системы (лотки, канавы, трубы).

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, для заанкерирования фундаментов в талых и мерзлых грунтах, залегающих глубже  сезонно-промерзающего слоя, для приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Для снижения касательных сил пучения следует:

- проектировать сооружения на столбчатых и свайных фундаментах;

- уменьшать число отдельно стоящих опор фундаментов с целью увеличения нагрузки на каждую опору;

- уменьшать сечение столбчатых фундаментов и свай в пределах промерзающего слоя;

- устраивать у железобетонных фундаментов наклонные боковые грани (1-2°), обеспечивающие увеличение сопротивления фундамента действию касательных сил пучения.

Физико-химические противопучинные мероприятия сводятся к специальной обработкеитгрунта вяжущими и стабилизирующими веществами. Гидрофобизацию грунтов производят посредством обработки его экологически чистым веществом (полимером) при определенных гидротермических условиях.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от наледеобразования применяют следующие сооружения и мероприятия и их сочетания:

- сооружения для свободного пропуска наледи через зону защищаемого сооружения;

- безналедный пропуск водоводов;

- сооружения для задержания наледи выше защищаемого сооружения;

- прямое воздействие на режим подземных вод (водопонижение).

Противопожарные мероприятия

Охрана лесов от пожаров, загрязнения  и иного негативного воздействия, осуществляется на основании ст. 51 ЛК РФ.

Охрана и защита лесов осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определённых ст. 81-84  ЛК РФ.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Пожарная опасность лесов определяется типом леса, его природными и другими особенностями. От типа леса зависит состав, количество и распределение по площади лесных горючих материалов, а также в значительной степени содержание влаги в этих материалах.

Класс пожарной опасности каждого таксационного выдела определён приказом Минсельхоза РФ от 22.12.2007 г. №549 «Об утверждении норм наличия пожаротушения в местах использования лесов».

Ежегодные объемы мероприятий по противопожарному устройству лесов

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | Запроектировано |
| --- | --- | --- |
| Предупредительные мероприятия. 1.1. Установка аншлагов, плакатов 1.2. Обустройство мест отдыха 1.3. Агиттехпропаганда 1.4. Оборудование пунктов приема донесений 1.5 Проведение профилактического выжигания | шт. -«- т.руб. шт. га | 5 2 10,0 10000 |
| Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров. |  |  |
| 2.1. Устройство противопожарных барьеров и минерализованных полос 2.2. Уход за минерлизованными полосами и противопожарными барьерами 2.3. Разрубка квартальных просек 2.4.Строительство дорог противопожарного назначения 2.5. Ремонт и уход за дорогами противопожарного назначения | км. -«- км. км. -«- | 130 130 - 2 2 |
| 3 Организации службы обнаружения лесных пожаров 3.1. Маршруты и протяженность патрулирования | шт./ км. | 5 / 165 |

Требуется строительство помещений для ПХС-2 типа, строительство помещений для хранения противопожарного инвентаря, ремонт и содержание телефонной и радиосвязи, техническое оснащение и укомплектование существующих и организация новых ПХС, организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, ремонт, обслуживание и содержание инвентаря и техники, содержание временных пожарных служб, содержание ПХС, приобретение новой современной техники и информационных технологий.

Ежегодно производить работы по проверке наличия противопожарного инвентаря и оборудования на объектах находящихся в лесу, разработке мобилизационных планов по привлечению дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров взаимодействию с авиаотделениями при совместном тушении лесных пожаров и патрулировании, осуществлять проверку соблюдения Правил пожарной безопасности при всех видах использования лесов.

Направлять материалы по фактам нарушения Правил пожарной безопасности в соответствующие органы для принятия правового решения.

Проводить подготовку привлекаемых к тушению лесных пожаров рабочих по вопросам тушения лесных пожаров. Производить проверки за технологией тушения лесных пожаров.

Разбивка территории на классы природной пожарной опасности по кварталам

| Участковое лесничество | Класс пожарной опасности | № квартала |
| --- | --- | --- |
| Северомуйское | 1 класс пожарной опасности | 1-9, 13, 16-29, 32-34, 37-42, 46-54, 56-61, 63-75, 77, 79-80, 85-87, 89-94, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 109, 112, 113, 118-120, 124-127, 132, 136, 141, 144-146, 149, 150, 158-163, 167, 168, 171, 186-190, 201, 202,204, 205, 207, 211, 215, 218-220, 229, 237-239, 233, 246, 247 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 10-12, 14, 15, 30, 31, 35, 36, 43-45, 55, 62, 76, 98, 104, 106, 108, 110, 121, 123, 131, 133-135, 137, 139, 148, 151, 153, 157, 164, 165, 169, 170, 172, 177-180, 183, 184, 191, 193, 197-200, 203, 206, 208, 216, 217, 221-222, 226, 228, 231, 234, 236, 240-242, 244, 245, 248, 249, 251, 253, 254, 256, 259 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 95, 96, 101, 107, 111, 114-117, 122, 128-130, 138, 140, 142, 143, 147, 152, 154-156, 173-176, 181, 182, 185, 192, 194-196, 209, 210, 212-214, 223-225, 227, 230, 232, 235, 243, 250, 252, 255, 257, 258 |
|  | 4 класс пожарной опасности | 88, 166 |
|  | 5 класс пожарной опасности | 78, 81 - 84 |
| Муяканское | 1 класс пожарной опасности | 1, 2, 4, 6, 7, 12-15, 23, 35-37, 40, 51-53, 61-63,66, 71-76, 78-83, 100-103, 106, 128, 129, 134-138, 140, 141, 149, 157, 158, 166, 181, 192, 199, 203-207, 209, 210 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 3, 5, 8, 10, 18, 19, 28, 29, 38, 42-50, 54-58, 60, 64, 65, 67-70, 77, 84, 87, 88, |
| Муяканское |  | 91-93, 104, 105, 108-111, 114-120, 124, 126, 130-133, 139, 146, 150, 154-156, 164, 165, 170, 177, 178, 185-191, 194, 200, 201 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 9, 11, 16, 17, 20, 21, 24-27, 30-34, 39, 41, 59, 85, 86, 90, 94-99, 107, 112, 113, 121-123, 125, 127, 142-145, 147, 148, 151-153, 159-163, 167-169, 171-176, 179, 180, 182, 183, 193, 195-198, 202, 208 |
|  | 4 класс пожарной опасности | - |
|  | 5 класс пожарной опасности | 22, 184 |
| Улан-Макитское | 1 класс пожарной опасности | 9, 21, 25-27, 33, 37, 40, 53, 56, 64, 66-72, 80, 82, 83, 96-99, 105-110, 112, 138, 140, 142, 144, 146, 150-154 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 4-6, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 28, 35, 36, 39, 41-46, 48-52, 55, 57, 58, 62, 63, 65, 73-75, 81, 87-90, 95, 100, 111, 115-118, 125, 128-135, 137, 139, 141, 145 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 1-3, 7, 12-15, 17, 18, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 38, 47, 54, 59-61, 84-86, 91-94, 101-104, 113, 114, 120-124, 126, 127, 136, 143, 148, 149 |
|  | 4 класс пожарной опасности | 119, 147 |
|  | 5 класс пожарной опасности | 30 |
| Таксимовское | 1 класс пожарной опасности | 12-16, 24-31, 36, 39, 45-52, 56, 57, 60-63, 69, 70, 72-79, 82-85, 91, 96, 97, 99-107, 109-111, 113-115, 120-122, 129, 133-139, 141, 147, 149, 152-155, 163-171, 175, 176, 181-187, 190-193, 195, 196, 201, 203, 206-212, 214, 215, 217-221, 223, 226-231, 233-239, 248, 252-256, 269-272, 280, 297, 311, 312, 321, 322, 324, 325, 328, 331-334, 337, 339, 346 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 12-16, 24-31, 36, 39, 45-52, 56, 57, 60-63, 69, 70, 72-79, 82-85, 91, 96, 97, 99-107, 109-111, 113-115, 120-122, 129, 133-139, 141, 147, 149, 152-155, 163-171, 175, 176, 181-187, 190-193, 195, 196, 201, 203, 206-212, 214, 215, 217-221, 223, 226-231, 233-239, 248, 252-256, 269-272, 280, 297, 311, 312, 321, 322, 324, 325, 328, 331-334, 337, 339, 346, 12-16, 24-31, 36, 39, 45-52, 56, 57, 60-63, 69, 70, 72-79, 82-85, 91, 96, 97, 99-107, 109-111, 113-115, 120-122, 129, 133-139, 141, 147, 149, 152-155, 163-171, 175, 176, 181-187, 190-193, 195, 196, 201, 203, 206-212, 214, 215, 217-221, 223, 226-231, 233-239, 248, 252-256, 269-272, 280, 297, 311, 312, 321, 322, 324, 325, 328, 331-334, 337, 339, 346 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 5, 17 – 19, 21 – 23, 32 – 34, 44, 53 – 55, 65, 66, 92 – 95, 108, 118, 157 – 159, 161, 180, 213, 232, 243, 245 – 247, 257 – 263, 266, 267, 273 – 279, 283, 285, 288 – 296, 298 – 309, 314, 319 |
|  | 4 класс пожарной опасности | - |
|  | 5 класс пожарной опасности | 1 – 4, 284, 286, 347 - 349 |
| Парамское | 1 класс пожарной опасности | 1 – 6, 9, 11 – 13, 20 – 22, 25 – 27, 49, 80, 82, 94, 96, 110, 112, 113, 137 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 7, 8, 10, 14 – 16, 19, 24, 32, 38, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 61, 62, 69, 70, 74 – 77, 79, 81, 83, 86 – 89, 95, 97, 98, 104, 118 – 122, 125 – 132, 134, 136, 138 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 17, 18, 23, 28 – 31, 33 – 37, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 53 – 60, 63 – 68, 71 – 73, 78, 84, 85, 90 – 93, 99 – 103, 105 – 109, 111, 114 – 117, 123, 124, 133, 135, 139 |
| Муйское | 1 класс пожарной опасности | 1 – 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17 – 31, 35, 44, 45, 47 – 49, 51 – 53, 58, 69, 72, 73, 76 – 79, 81, 82, 84, 86 – 92, 97, 100, 101, 106, 108 – 113, 117, 131 – 133, 135, 140 – 144, 151 – 158,162 – 167, 169, 175 – 183, 191 – 198, 204 – 210, 215 -222, 227 -235, 242 – 254, 258 – 267, 270 – 280, 284, 285, 289 – 294, 298, 299, 305 – 309, 312, 314 – 322, 326, 328, 329, 332 - 334 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 5, 6, 16, 32 – 34, 36,37, 39 – 43, 46, 50, 55 – 57, 59 – 63, 66 – 68, 70, 71, 74, 83, 85, 93, 94, 98, 99, 102 – 104, 107, 114 – 116, 118, 119, 122, 136, 145, 148, 150, 159, 170, 171, 201 – 203, 212 – 214, 225, 255, 257, 268, 282, 286 – 288, 295 -297, 301 – 304, 310, 311, 313, 327, 335 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 10, 13, 15, 38, 54, 64, 65, 75, 80, 95, 96, 105, 120, 121, 124 – 126, 128 – 130, 134, 137, 146, 147, 149, 168, 172 – 174, 184 – 190, 199, 200, 211, 223, 224, 226, 236 – 241, 256, 269, 281, 283, 300, 323 – 325, 330, 331 |
|  | 4 класс пожарной опасности | - |
|  | 5 класс пожарной опасности | 123, 127, 138, 139, 160, 161 |
| Витимское | 1 класс пожарной опасности | 4-9, 12-22, 26, 28, 360-42, 45, 47-58,60, 65, 67-74, 76, 79-84, 87, 88, 93-99, 103, 104, 106-108, 110-121, 127-129, 138-147, 160-168,171, 173, 175-177, 187, 191, 200-203, 207, 208, 218-219, 221, 234, 235, 249 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 3, 10, 11, 23, 24, 27, 29, 43, 44, 46, 59, 64, 66, 75, 78, 85, 86, 89, 102, 105, 109, 122, 124-126, 130, 131, 133-135, 148-152, 154-157, 159, 169, 170, 172, 174, 178, 179, 1892, 185, 186, 188, 190, 198, 204, 212, 214-217, 222-224, 226, 229, 233, 242, 250, 252, 253, 256-263 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 1, 2, 25, 61-63, 77, 90-90, 100, 101, 123, 132, 137, 158, 158, 180, 181, 183, 184, 189, 192-197, 199, 205, 206, 209-211, 213, 220, 225, 227, 228, 230-232, 236-241, 243-248, 251, 254, 255, 264 |
|  | 4 класс пожарной опасности | - |
|  | 5 класс пожарной опасности | 136 |
| Бамбуйское | 1 класс пожарной опасности | 260-265, 292-298, 323-331, 623, 626, 652-657, 654-658, 667-671 |
|  | 2 класс пожарной опасности | 211-220, 249-258,291, 335-364, 399-441, 458, 488, 489, 525-559, 577-583, 627 |
|  | 3 класс пожарной опасности | 1-210, 221-248, 259, 266-268, 269-292, 299, 300-311, 313, 332, 334, 365-398, 442-457, 459-487, 490-524, 560-576, 584-626, 628-674 |
|  | 4 класс пожарной опасности | 312, 314, 315 |

Распределение площади лесничества по зонам мониторинга

| Район мониторинга | Участковые лесничества | № квартала | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземный | Северомуйское | 6-8, 19-39, 43-55 | 19 831 |
|  | Муяканское | 48-52, 66-69, 76-81, 100-109 | 12 003 |
|  | Улан - Макитское | 24, 29, 39, 40, 51-53, 56-75, 78, 79, 85, 86 | 16 229 |
|  | Парамское | 134, 139 | 1 300 |
|  | Витимское | 1-88, 93-126, 130-140, 142-160, 162-167 | 36 030 |
|  | Муйское | 125-335 | 40 984 |
|  | Таксимовское | 1-107, 109-114, 118-158, 160-196, 204-226, 232-240, 242-244, 251-256, 259-261, 276-277 | 45 396 |
|  | Итого |  | 171 773 |
| Авиационный | Северомуйское | 9-18, 40-42 | 18 466 |
|  | Муяканское | 39-47, 56-75, 82-99, 110-198, 201-202, | 133 510 |
|  | Парамское | 71-77, 86-133, 135-138 | 46 852 |
|  | Улан - Макитское | 25-28, 34-38, 45-50, 54, 55, 76, 77, 80-84, 87-138, 143-144 | 45 255 |
|  | Витимское | 89 92, 127-129, 141, 161, 168-263 | 68 941 |
|  | Муйское | 119-124 | 20 869 |
|  | Таксимовское | 108, 115-117, 159, 197-203, 227-231, 241, 245-250, 257, 258, 262-275, 278-349 | 126 166 |
|  | Итого |  | 460 059 |
| Космомониторинг | Северомуйское | 1-5, 56-259 | 431 885 |
|  | Муяканское | 1-38, 53-55, 199, 200, 302-210 | 115 418 |
|  | Улан-Макитское | 1-23, 30-33, 41-44, 139-142, 145-154 | 114 726 |
|  | Парамское | 1-70, 78-85 | 106 838 |
|  | Муйское | 1-118 | 216 877 |
|  | Бамбуйское | 1-674 | 662 162 |
|  | Итого |  | 1 647 856 |
| Всего |  |  | 2 279 688 |

Анализ горимости лесов за 10 лет

| Год пожара | Количество пожаров | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1998 год | 20 | 1145,2 |
| 1999 год | 88 | 3162,82 |
| 2000 год | 26 | 28,94 |
| 2001 год | 34 | 167,14 |
| 2002 год | 49 | 6067,03 |
| 2003 год | 32 | 460,36 |
| 2004 год | 30 | 1006,00 |
| 2005 год | 18 | 567,2 |
| 2006 год | 19 | 339,7 |
| 2007 год | 5 | 95,25 |
| Итого: | 321 | 13 039,64 |

За 10 десять лет на территории лесничества произошел 321лесной пожар на площади13 039,64га. Средняя площадь одного пожара составила 41 га. Средний коэффициент горимости по лесничеству составляет 1,4.

На территории Муйского лесничества на основании проекта организации и развития лесного хозяйства ежегодно на пожароопасный период создается пожарно-химическая станция второго типа (ПХС – 2).

Лесничество оснащено следующими техническими связями: 2 стационарных, 3 носимых, 1 мобильная радиостанций.

В зоне наземной охраны необходимо интенсифицировать всю систему противопожарных мероприятий. Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика. Усилия работников лесничеств должны быть направлены на проведение систематической разъяснительной работы среди населения перед началом и во время пожароопасного сезона, на улучшение наблюдения за лесом, на противопожарное устройство территории, на создание пожароустойчивых насаждений.

Для проведения разъяснительной работы среди населения должны широко использоваться печать, радио, телевидение, кино, беседы на предприятиях и в организациях, в школах, клубах, кинотеатрах, библиотеках, домах отдыха, детских лагерях, туристических базах и в местах лесозаготовок, участие в конкурсах «Подрост», «Школьное лесничество» и др. Важное место в комплексе предупредительных мероприятий должно отводиться и средствам наглядной агитации: организации выставок и агитвитрин, вывешиванию предупредительных аншлагов и агитплакатов, распространение буклетов, листовок, устройству мест отдыха и курения. Необходимо привлечение общественных организаций (общество охотников и рыболовов и др.).

Система противопожарных барьеров должна обеспечивать разделение пожароопасных хвойных лесов на изолированные друг от друга блоки. В качестве противопожарных барьеров, ограничивающих указанные блоки, в первую очередь должны быть использованы естественные барьеры (реки, озёра, болота, участки лиственных насаждений), а также искусственные разрывы в виде трасс автомобильных дорог, линий электропередач, противопожарных разрывов и минерализованных полос.

Крупные участки хвойных молодняков естественного и искусственного происхождения рекомендуется разделять минполосами на блоки площадью до 20-30 га. Сеть барьеров, препятствующих распространению огня, намечается с таким расчётом, чтобы в случае возникновения пожар не получал значительного распространения и ущерб от него был минимальным.

Минерализованные полосы шириной не менее 1,4 м, должны прокладываться вдоль автомобильных дорог общего пользования, вокруг молодняков хвойных пород ранней весной сразу после таяния снега. Предусмотрено производить ежегодный уход за минполосами, чтобы не допускать зарастания или захламления их осенью после листопада. Через каждые 3 года минполосы должны устраиваться заново. При создании минполос и уходе за ними рекомендуется использовать различные виды землеройной техники: тракторные плуги типа ПКЛ-70-4, ПДП-1,2-0,1, фрезерные полосопрокладыватели ПФ-1, бульдозеры и другие машины и механизмы.

В зоне наземной охраны лесов применение авиапатрулирования не исключает необходимости организации службы наземных наблюдательных пунктов.

Наряду с авиапатрулированием и наблюдением за лесом со стационарных пунктов в зоне наземной охраны, также рекомендуется осуществлять и маршрутное патрулирование лесной охраны на мотоциклах и автомашинах по 5 маршрутам протяженностью 165 км.

Основными лесопожарными службами в лесничестве будут являться пожарно-химические станции 2 типа (противопожарные пункты в участковых лесничествах), они предусмотрены на базе автомашины УАЗ, лесопожарных агрегатов ТЛП-55. За ПХС (противопожарным пунктом) должна быть закреплена определённая территория зоны наземной охраны лесов. Оснащение ПХС должно соответствовать нормам, указанным в «Положении о пожарно-химических станциях» (1998 г.).

Кроме лесопожарных служб, в лесничестве предусмотрены организация и оснащение пунктов сосредоточения мелкого противопожарного инвентаря (ПСПИ) при конторах участковых лесничеств и в местах жительства лесной охраны. Всего в участковых лесничествах должно быть организовано 4 таких пунктов. ПСПИ будут обеспечивать инвентарём и инструментами местное население, привлекаемое на тушение лесных пожаров.

Запроектировано также создание 4-х дружин (ДПД) в населённых пунктах, примыкающих к лесным массивам из местного населения и лесопользователей.

Ремонт и содержание дорог противопожарного назначения (20 км на ревизионный период) запроектировано с целью обеспечения проезда транспортных средств к участкам, опасным в пожарном отношении и к водоёмам. В первую очередь ремонт дорог необходимо произвести в категориях защитных (ценных) лесов.

Строительство дорог запроектировано с ежегодным объёмом 2 км. Основным техническим средством связи лесничества с участковыми лесничествами, лесопожарными службами и летательными аппаратами будет являться радиосвязь. В необходимых случаях эта связь будет дублироваться по телефонным линиям Министерства связи РФ.

В помощь лесной охране для несения дозорно-сторожевой службы в течение пожароопасного сезона должны быть наняты временные пожарные сторожа.

В арендуемых участках лесного фонда охрана лесов от пожаров должна осуществляться и лесопользователями, которые обязаны выполнять в местах проведения работ профилактические противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров обеспечивать их тушение. Все лесопользователи должны иметь противопожарные машины, механизмы и орудия в соответствии с «Нормами обеспечения противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров лесозаготовительных и других предприятий и организаций, арендующих леса или работающих в них» (1993 г.).

В целях создания условий для организованного отдыха населения и улучшения охраны лесов лесоустройство рекомендует кооперирование сил и средств, с заинтересованными предприятиями других ведомств на рекреационное благоустройство лесных участков, наиболее посещаемых местным населением.

Лесопользователи обязаны соблюдать «Об утверждении норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов», введенные в действие Министерством сельского  хозяйства Российской Федерации от 22.12.2008 г. (приказ № 549).

2.2.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению  большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Особенно ситуация усугубляется при возникновении ЧС: наводнение, землетрясение, аварии на коммунально-технических системах, с АХОВ, когда население теряет кров, нарушается энерго-, тепло-, водоснабжение, канализация, организация питания, при проведении эвакуационных мероприятий отмечается скученность, при экстренной эвакуации возникают трудности в соблюдении санитарно-гигиенических правил. Также снижается резистентность организмов людей и животных, возникают хронические стрессовые состояния.

В условиях  возникновения ЧС природного, техногенного характера из-за резкого ухудшения санитарно-гигиенических условий обостряется эпидемическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, которые ранее имели эндемичный характер, а занос инфекции  прибывающими в зону ЧС лицами, приводит к тому, что потенциальные источники инфекции оказываются неизолированными и в течение длительного времени имеют многочисленное количество контактов с окружающими их лицами. Как правило, возможна  активизация  природных очагов таких опасных заболеваний, как чума, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез, клещевой энцефалит. В условиях ЧС многие инфекционные болезни, имеющие тенденцию  к распространению в экстремальных условиях, следует считать опасными. К особо опасным инфекциям относятся заболевания, возбудители которых отличаются высокой вирулентностью, устойчивостью во внешней среде, длительной выживаемостью в пищевых продуктах и воде на предметах обихода и обладают множественными механизмами и путями передачи – чума, сибирская язва, холера, вирусные геморрагические лихорадки, туляремия. Данные инфекционные заболевания протекают в тяжелой клинической форме, сопровождаются частыми осложнениями  и характеризуются высокой смертностью. Кроме того, чума и  холера относятся к карантинным инфекциям.

При миграции больных грызунов (чума) с территории сопредельной Монголии возможно заражение на территории района.  Из-за активизации механизмов передачи возбудителей опасными в эпидемиологическом отношении, кроме вышеперечисленных,  в условиях ЧС являются: сап, бруцеллез, лептоспироз, дифтерия, менингококковая инфекция, брюшной тиф, сыпной тиф, вирусный гепатит А, клещевой энцефалит, шигеллезы.

Остальные инфекции, кроме особо опасных, подразделяются на 4 группы в зависимости от путей передачи: воздушно-капельный, оральный, трансмиссивный, парентеральный. Для экипировки персонала эвакуационных бригад, бригад скорой медицинской помощи, врачебно-сестринских бригад при работе в очагах необходимо выделять высококонтагиозные инфекции, как правило передающиеся воздушно-капельным путем и требующие специальных мер защиты ( чума, геморрагические лихорадки) типа противочумного костюма и другие, требующие лишь элементарных мер безопасности. При сортировке больных в очагах, на месте ЧС, в  стационарах ЛПУ происходит разделение пораженных на 2 основных потока:

- неопасные для окружающих инфекционные больные;

- инфекционные больные с выделением возбудителей (чума, грипп, острые респираторные инфекции, дифтерия и др.).

Но на территории района таких очагов нет.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.