АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Д.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор 								Е.П.Гармаева

Инженер-землеустроитель					Т.С.Дамбаев

Инженер-программист						А.А.Шелухеев

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Схема территориального планирования Муйского района. Положения о территориальном планировании (пояснительная записка, графическое приложение).

Том II. Схема территориального планирования Муйского района. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка, графическое приложение).

Том III. Охрана окружающей среды.

Том IV. Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | - | 3 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |
| 1. | СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН) |  |  |
| 1.1. | Схема положения Муйского района в составе Республики Бурятия | 1 | 3 |
| 1.2. | Схема административно-территориального деления | 2 | 3 |
| 1.3. | Схема землепользования | 3 | 3 |
| 1.4. | Схема границ территорий с особыми условиями использования | 4 | 3 |
| 1.5. | Схема существующего функционального зонирования территории | 5 | 3 |
| 2. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 2.1. | Инженерно-геологические условия | 6 | 3 |
| 2.2. | Гидрогеологические условия | 7 |  |
| 2.3. | Минерально-сырьевые ресурсы | 8 | 3 |
| 2.4. | Ландшафты | 9 | 3 |
| 2.5. | Почвы | 10 | 3 |
| 2.6. | Лесные ресурсы | 11 |  |
| 2.7. | Растительность | 12 | 3 |
|  | Охотничье-промысловые ресурсы | 13 | 3 |
| 2.8. | Особо охраняемые территории и объекты | 14 |  |
| 2.9. | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 |  |
| 3. | ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) |  |  |
| 3.1. | Схема культурно-бытового обслуживания | 16 | 3 |
| 3.2. | Схема развития инженерной инфраструктуры | 17 | 3 |
| 3.3. | Схема развития транспортной инфраструктуры | 18 | 3 |
| 3.4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства | 19 | 3 |
| 3.5 | Схема развития рекреации и туризма | 20 | 3 |
| 3.7. | Проектный план | 21 | 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Муйского района

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | 6 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ | 7 |
| 2. | АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
| 2.1. | Природные условия | 9 |
| 2.1.1. | Климат | 9 |
| 2.1.2. | Геоморфологические и геологические условия. | 10 |
| 2.1.3. | Гидрологические и гидрогеологические условия. | 12 |
| 2.1.4. | Почвенно-растительный покров. | 13 |
| 2.1.5. | Животный мир. | 14 |
| 2.1.6. | Ландшафты. | 21 |
| 2.2. | Ресурсный потенциал района. | 22 |
| 2.2.1. | Земельные ресурсы. | 22 |
| 2.2.2. | Минерально-сырьевые ресурсы | 23 |
| 2.2.3. | Водные ресурсы. | 26 |
| 2.2.4. | Лесные ресурсы. | 27 |
| 2.2.5. | Охотничье-промысловые ресурсы | 33 |
| 2.2.6. | Рекреационные ресурсы. | 36 |
| 2.3. | Зоны с особыми условиями использования территории | 38 |
| 2.3.1. | Природоохранные планировочные ограничения | 38 |
| 2.3.2. | Особо охраняемые природные территории | 41 |
| 2.3.3. | Историко-культурные планировочные ограничения. Объекты культурного наследия. | 43 |
| 2.4. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 48 |
| 3. | СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ | 49 |
| 3.1. | Демографическая ситуация | 49 |
| 3.2. | Трудовые ресурсы | 51 |
| 3.3. | Система расселения | 53 |
| 3.4. | Социальная инфраструктура | 54 |
| 4. | АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА. Предложения по социально- экономическому развитию. | 60 |
| 4.1. | Современная производственно-экономическая база района. | 60 |
| 4.2. | Прогноз деятельности производственно-экономических объектов района. | 75 |
| 5. | ПРОЕКТНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. | 89 |
| 5.1. | Планировочная структура и территориальное зонирование территории. | 89 |
| 5.2. | Жилищный фонд и жилищное строительство. Социальная инфраструктура. | 91 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 94 |
| 6.1. | Водоснабжение | 94 |
| 6.2. | Водоотведение | 98 |
| 6.3. | Теплоснабжение. | 100 |
| 6.4. | Газоснабжение | 105 |
| 6.5. | Электроснабжение | 105 |
| 6.6. | Связь, радио и телевидение. | 106 |
| 7. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 107 |
| 8. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 108 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Муйского района разработана на основании муниципального контракта между администрацией МО «Муйский район» и ООО «Бурятгражданпроект-2» № 150 от  09.12.2008.

В Схеме даны предложения по расселению, размещению нового строительства, социально-экономическому развитию, охране окружающей среды и рациональному использованию природных и материальных  ресурсов.

Настоящий проект является комплексным документом для организации и рациональному использованию территории Муйского района.

На основе представленной Схемы административного района, за счет местных и иных источников финансирования, возможна разработка программ социально-экономического или экологического развития фрагментов территории района, генпланов поселений, границ черт поселений, проектов развития инженерно-транспортной инфраструктуры  и других работ, связанных с дальнейшим развитием Муйского района.

При работе над проектом были использованы следующие проектные и законодательные материалы:

- Справочный материал, выданный Муйской администрацией;

- Градостроительный кодекс РФ, 2004г;

- Водный кодекс Российской Федерации”, 2006г;

- Лесной кодекс РФ, 2006г.;

- Программа социально-экономического развития Муйского района на 2008-2017 гг. Администрация Муйского района, 2007г.

- Закон Республики Бурятия “Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» №985-III от 31.12.2004

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.

Нормативные документы:

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о разработке, согласовании, утверждении градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-эпидемиологические правила и нормативы)  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003;

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, М., 1995 (приложение к приказу Минприроды РФ от 29.12.1995 №539).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки схем территориального планирования Муйского района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования определяет:

- основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития и природно-климатических условий муниципальных районов;

- границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

- меры по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур межселенного значения;

- территории резерва для развития поселений;

- территории для строительства дач, садоводства, огородничества на межселенных территориях;

- территории для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

- иные меры по развитию территорий районов.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных районов, поселений и городских округов, целевых муниципальных программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, других документов, направленных на решение задач территориального развития.

Документация по планировке территорий учитывается при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, межевании объектов землеустройства, резервировании земельных участков и их изъятии для государственных и муниципальных нужд, определении предельных размеров земельных участков, изготовлении межевых планов земельных участков, установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, градостроительных регламентов использования территориальных зон.

Документы градостроительного зонирования учитываются при планировании инвестиционной деятельности в области развития территорий, подготовке градостроительных планов застроенных и подлежащих застройке земельных участков, выдаче разрешений на строительство.

Градостроительная документация, утвержденная в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЙСКОМ РАЙОНЕ

Муйский район занимает часть северной территории Республики Бурятия. Муйский район граничит с Северобайкальским районом республики, Бодайбинским районом Иркутской области и Каларским районом Читинской области.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия Муйский район наряду с Северобайкальским районом и г.Северобайкальск входит в Северную экономическую зону. Территория Северной экономической зоны имеет на перспективу многофункциональное назначение, с приоритетным развитием транспорта и логистики, промышленности, туризма и рекреации.

В экономико-географическом положении (ЭГП) района имеются как отрицательные, так и положительные черты. Среди отрицательных необходимо указать следующие:

- удаленность от республиканского центра и отсутствие прямого (сухопутного) пути к нему; расстояние от Улан-Удэ до п.Таксимо составляет (по прямой) около 700 км;

- удаленность от экономически развитых субъектов и регионов России и зарубежных государств, в частности до г.Иркутска, как центра более развитой Иркутской области расстояние по железной дороге составляет около 2 тыс.км.

Среди положительных черт ЭГП необходимо указать две:

- по территории района (по его восточной окраине) протекает судоходная (ниже порога Парамского) р.Витим, дающая выход в бассейн р.Лена и в Северный Ледовитый океан, к его северному морскому пути;

- наличие (почти посередине региона) трассы БАМ, связывающей район как с Транссибом (на ст.Тайшет Иркутской области), так и с Якутией и Дальним Востоком.

На территории района проживает 14,5 тыс.чел. Административный центр района, появившегося на карте в октябре 1989г. (границы района были согласованы только в 1990г.) – поселок городского типа Таксимо, расположенный на трассе БАМ, в правобережье р.Муя, удаленный от столицы Бурятии (по прямой) почти на 700 км. В состав района входят следующие населенные пункты: п. Таксимо, п. Северомуйск, п. Ирокинда, п.Усть-Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Бамбуйка, п. Витим.

По степени освоенности и характеру использования территории Муйский район относится к слабоосвоенным. Средняя плотность населения по району составляет 0,61 чел./кв.км, в то время как средняя плотность населения республики составляет около 3 чел./ кв.км; таким образом районный показатель плотности населения уступает республиканскому в 3,5 раза. При этом важно отметить, что основная часть населения сосредоточена в зоне трассы БАМа и в долине р.Муя; на большей же части территории района нет ни постоянных поселений, ни жителей – это глухие горно-таежные пространства. Транспортная сеть развита слабо; она представлена железной дорогой, пересекающей примерно посередине район с запада на восток (длина трассы БАМ в пределах района 210 км). Вдоль железной дороги тянется грунтовая автодорога, пригодная в основном, для договоров и вездеходных машин; несколько лучшего качества автодороги Таксимо-Бодайбо (длина в пределах района 41 км), Таксимо-Усть-Муя (51 км); Таксимо – Лесничество Улан-Макит (34 км). На реках Муя и Витим речной транспорт отсутствует, за исключением моторных лодок частного сектора и рыбоинспекции. В отдаленных местах района можно проехать только зимой по речным автозимникам и лесным дорогам, преодолеть которые могут только трактора и вездеходные машины.

Природа Муйского района и ее ресурсы довольно разнообразны и в хозяйственном отношении оцениваются неоднозначно.

Муйский район обладает богатейшим природным и минерально-сырьевым потенциалом. На территории разведано 51 месторождение по 9 видам полезных ископаемых, которые подготовлены для промышленного освоения. Среди выявленных месторождений: 21 - золота (19 россыпных, 2 рудных), 20 -  строительных материалов и сырья для их производства, 2 – нефрита, 2 – агрохимического сырья, 1 - олова, 4 – подземных вод.

В настоящее время разрабатывается 7 месторождений золота, из них: 2-рудных, 5-россыпных и 1 месторождение строительного камня.

Основной вес учтённых запасов падает на золото, хризотил асбест и цементное сырьё. При этом более 90% потенциальной извлекаемой ценности приходится на запасы и ресурсы рудного золота. Прогнозные ресурсы оцениваются в 150-200 тонн.

Район богат строительными материалами: Аиктинское месторождение известняков, Болаиктинское -   алевролитов, Келянское, Мукельское, Усть-Муйское и  Парамское -  глин, Ультинское – песков, Таксиминское – строительного камня (габбро-диориты), Кушеровское и Ключевское – мраморов, Муяканское – песчано-гравийной смеси.  В настоящее время разрабатывается   Таксиминское,   Муйское и Мукельское месторождения.

Объектом  Российского значения считается широко известное Молодёжное месторождение хризотил-асбеста.

Недра района хранят два месторождения поделочных камней (нефрита) – Голюбинское и Буромское, несколько проявлений серпентинита, конгломератов, гранитов.

В утверждённый перечень особо  охраняемых территорий с разрешённой рекреационной деятельностью включены территории  Толмачёвского, Муйского и Муяканского термальных источников.

Действующая  Байкало-Амурская магистраль создаёт благоприятные условия для освоения природных ресурсов и строительства промышленных предприятий.

Золотодобыча обеспечивает большую часть поступлений в бюджеты всех уровней. Вместе с тем значительную роль в развитии экономики района должно сыграть освоение месторождений других полезных ископаемых, имеющих региональное и федеральное значение. Таких как Молодёжное хризотил-асбеста, Аиктинское и Болаиктинское месторождения цементного сырья, Моховое олова.

2. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

    - Климат.

Климатические особенности Муйской котловины, являющейся одной из самых северных и холодных территорий, определяются относительно небольшой высотой над уровнем моря и орографической замкнутостью. Климат формируется под влиянием северо-западных и арктических воздушных масс.

Климат Муйского района характеризуется как резко-континентальный, с долгой морозной зимой и укороченным умерено теплым летом. Как и повсюду, климат здесь предопределяется тремя главными факторами: солнечной радиацией (величина которой зависит от высоты солнца над горизонтом или иначе – от географической широты), атмосферной циркуляцией и свойствами подстилающей поверхности.

Высота солнца над горизонтом зимой и летом резко отличается своими показателями. Если зимой (22 декабря) она на крайней южной точке достигает 11º26´, а на крайней северной 9º15´, то летом (22 июня) она соответственно равна 57º16´ и 55º15´. Величина солнечного сияния здесь заметно  выше, чем в одноширотных территориях Западной Сибири или европейской части, и составляет до 1600-1800 часов за год. Суммарная солнечная радиация по территории района изменяется от 90 (на севере) до 105 ккал/ см2 (на юге), а годовой радиационный баланс соответственно от 30 до 35 ккал/ см2.

Атмосферная циркуляция предопределяется на севере Забайкалья (включая Муйский район) взаимодействием следующих барических центров:

1. Сибирско-Монгольским антициклоном, господствующим здесь в зимнее время, благодаря которому здесь преобладают малооблачные, морозные типы погод;

2. Арктический максимум, который оказывает наибольшее влияние на климат севера Забайкалья в теплый период года и с приходом которого происходят заметные похолодания вплоть до ночных заморозков; зимой влияние этого максимума ограничивается короткими периодами, когда сюда сначала вторгаются циклоны (обычно со стоны Карского моря), а потом к ним в тыл происходит заток более холодного арктического воздуха;

3. Южно-Азиатский минимум, депрессия от которого распространяется в теплый период года на большую часть умеренного пояса России, включая север Забайкалья;

4. Северо-Тихоокеанский максимум, наибольшее воздействие которого происходит в летнее время на пространстве от побережья Тихого океана до оз.Байкал и с которым связаны пасмурные с дождями типы погод.

Таким образом, в атмосферной циркуляции севера Забайкалья участвуют следующие типы воздушных масс: континентальный умеренный воздух (КУВ) – зимой холодный, летом теплый и в оба сезона – сухой; арктический воздух (АВ) – холодный, с малым количеством осадков в теплый период года; морской умеренный воздух тихоокеанского происхождения (МУВ) – прохладный со значительным количеством осадков, особенно во второй половине лета.

Среди свойств подстилающей поверхности для всего Забайкалья главным является рельеф. Из-за его общей и значительной приподнятости климат становится в целом более прохладным (по закону термического градиента в тропосфере), чем в одноширотных, но расположенных ниже территориях (например, в Западной Сибири). Кроме того, в Забайкалье в целом, и в Муйском районе в частности, для рельефа характерно сочетание хребтов и межгорных впадин. В последних в зимний период времени создаются предпосылки для температурных инверсий и снижения температур, иногда до рекордных показателей (ниже - 45º или - 50º).

Зима в Муйском районе суровая и продолжительная, морозная с недостаточным количеством осадков. Отопительный сезон достигает 249 — 256 суток.

Температуры января составляют территории от  - 28º до - 32º; при этом абсолютный минимум может достигать - 54º. Сумма зимних осадков составляет, как правило, 10-15% от общей годовой суммы (а она в межгорных котловинах достигает 350-400 мм, в горах – до 800-900 мм), поэтому мощность снежного покрова в пониженных местах не более 15-20 см, в горах – до 50 см и более. Лето в районе короче среднестатистического, т.е. менее 3-х месяцев, а в среднем длится 80-85 дней.

Среднеиюльская температура воздуха изменяется от +18º (в Муйской котловине) до +14º, +16º на остальной территории; в горах температуры с высотой понижаются, достигая в наиболее высоких частях (2500-3000 м) почти нулевых показателей. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +30º, +33º. Осадки в летний период распределяются неравномерно, их большая часть приходится на вторую половину сезона; в это время на реках могут случаться паводки и даже наводнения из-за обилия осадков.

Безморозный период на территории района сравнительно небольшой: от 55 дней (в неблагоприятные годы) до 80 дней в наиболее теплые годы). Вегетационный период длится от 80 до 90 дней; сумма активных температур в нижних частях земной поверхности составляет 800º - 1000º.

Муйский район относится к дискомфортным территориям, основными факторами чего являются низкая теплообеспеченность, радиационный режим, сейсмическая активность, высокая амплитуда колебаний температуры воздуха. Биоклиматический потенциал оценивается как «очень низкий», т.е. в целом неблагоприятный для ведения сельскохозяйственного производства.

    - Геоморфологические и геологические условия

Рельеф Муйского района преимущественно гористый в сочетании с впадинами и котловинами.

Главнейшей, самой крупной морфоструктурой здесь, как и на всем севере Забайкалья, является Становое нагорье, раскинувшееся от северного Прибайкалья на западе до р.Олекма на востоке. Нагорье представляет собой сочетание хребтов различной высоты и протяженности с межгорными понижениями в виде впадин и котловин.

Через осевую часть нагорья проходит Байкальская рифтовая зона – молодая тектоническая структура, возникшая в неоген-четвертичное время в пределах байкалид и каледонид севера Забайкалья. Наиболее пониженная часть Байкальской рифтовой зоны занята впадинами и котловинами байкальского и субрифтового типа, среди которых наиболее крупными являются (в пределах Муйского района) Муйско-Куандинская (байкальского типа), Верхнее- и Среднемуйская (субрифтового типа). Эти и более мелкие впадины окружены хребтами Станового нагорья (Делюн-Уранский, Северо-Муйский, Муяканский, Южно-Муйский) и расположенным южнее этого нагорья хребтом Бабанты. Перечисленные хребты и впадины являются морфоструктурами 2-го порядка, которым ниже дается их краткая характеристика.

Муйско-Куандинская впадина расположена в пределах двух субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия (западная половина впадины) и Забайкальский край (восточная половина); р.Витим делит эту впадину (котловину) на две примерно равные части. Бурятская часть ее расположена в Муйском районе, длина которой (максимальная) составляет 60 км, ширина (максимальная) 40 км. Впадина окружена хребтами и отрогами: с севера – Северо-Муйским, с юга – Южно-Муйским, с запада – горной перемычкой между двумя вышеуказанными хребтами. Именно у подножий этих горных образований Муйская впадина имеет наибольшие высоты (до 600-700 м); к Витиму она понижается и достигает отметок 450 м. Древнее кристаллическое основание впадины опущено на глубину до 1000 м, сверху оно покрыто толщей рыхлых кайнозойских (преимущественно четвертичных) отложений различного генезиса.

Верхнемуйская впадина расположена в верхнем течении р.Муя, имея субширотное простирание. Наибольшая ее длина 75 км, наибольшая ширина – до 10 км. С севера она ограничена подножием Муяканского хребта, с юга – Южно-Муйского. Урезы р.Муя и, следовательно, абсолютная высота днища впадины изменяются от 800 до 600 м.

Среднемуйская впадина заметно меньше Верхнемуйской и расположена она ниже по течению реки, к северо-западу от соседней. Наибольшая длина ее порядка 50 км, наибольшая ширина около 10 км. С запада впадина ограничена подножием Муяканского хребта, с востока – подножием горной перемычки (отрогом), идущей от Южно-Муйского хребта. Урезы воды р.Муя, и, следовательно, абсолютные высоты днища впадины изменяются в пределах от 565 до 510 м.

Делюн-Уранский хребет расположен на крайнем севере Муйского района, где он фактически «сливается» с восточной половиной Северо-Муйского хребта, а вместе они являются водоразделом между бассейнами реки Муя и Мама. Оба соединенных хребта тянутся с юго-запада на северо-восток, начиная от северо-западной границы района и заканчиваясь у р.Витим, имея протяженность до 230 км; максимальная высота обеих хребтов достигает 2493 м (безымянная вершина в 25 км к северо-востоку от п.Тоннельный).

Муяканский хребет почти целиком расположен в Муйском районе (за исключением его западного начала), занимая среднюю полосу западной половины данного муниципального образования. Длина хребта (в пределах района) составляет 135 км, максимальная ширина до 20 км; максимальная высота хребта 2473 м.

Южно-Муйский хребет занимает междуречье Муи, Бамбуйки и Цинны (все – левые притоки Витима). В пределах района тянется от верховьев р.Муя в субширотном направлении до р.Витим; длина хребта чуть более 200 км, максимальная ширина до 40 км. Именно в этом хребте находится высочайшая вершина не только Муйского района, но и всей Бурятии, высота которой над уровнем моря достигает 3067 м.

Хребет Бабанты расположен на юге Муйского района своей восточной, наиболее высокой половиной. Именно по его водоразделу, начиная с левобережья Витима, идет граница с Баунтовским районом. Хребет (в пределах района) занимает междуречье Цинны, Тулдони и Витима, достигая и в длину, и в ширину до 90 км; максимальная высота хребта 2503 м (безымянная вершина вблизи истоков р.Аленунна-Ципинская).

В целом по территории района преобладает гористый рельеф, а амплитуда его высот колеблется от 3067 м до 360 м (эта минимальная отметка в рельефе расположена в долине Витима на границе района (и всей Республики Бурятия) с Иркутской областью. Такой тип рельефа малоблагоприятен для хозяйственного освоения, за исключением сравнительно пологих участков межгорных впадин и котловин. Кроме того, неблагоприятными факторами на данной территории являются довольно частые, иногда сильные землетрясения, а также, многолетняя мерзлота, склоновые и долинные наледи и т.п.

Для геологического строения территории района характерно господство байкальской и каледонской тектонических структур с соответствующими комплексами пород. Самыми древними здесь являются архейские нерасчлененные отложения (кристаллические сланцы, гнейсы, мраморы и др.) и гранитоиды, образующие три поля распространения: в придолинной части долины р.Муя к северу и северо-востоку от райцентра; междуречье левых притоков Витима – Янгуды и Парамы; правобережье среднего течения р.Мудирикан. Чуть моложе здесь встречаются нижнее – средне – и верхнепротерозойские метаморфические и интрузивные комплексы пород, наиболее крупные поля распространения которых отмечаются в левобережье Витима, Муи, в верховьях реки Мудирикан и Бамбуйка. Эти древние комплексы пород сверху прикрыты кайнозойскими (преимущественно четвертичными) континентальными осадочными отложениями, наибольшая мощность которых (до нескольких сот метров) отмечается в Муйско-Куандинской впадине.

Среди четвертичных отложений преобладают озерно-речные, ледниковые и водноледниковые, склоновые и т.д.

    - Гидрологические и гидрогеологические условия

Речная сеть района полностью расположена в бассейне стока Северного Ледовитого океана, при этом здесь его территория делится на две составные части: Ленскую и Байкальско-Енисейскую. Ленский бассейн стока занимает 95% территории района, и к нему относится р.Витим с его левыми притоками; к Байкальско-Енисейскому бассейну относится река Верхняя Ангара с притоками.

| № п/п | Название реки | Куда впадает | Общая длина реки, км | Длина реки в районе, км | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витим | Лена | 1978 | 280 | Судоходство ограниченное |
| 2. | Муя | Витим | 365 | 365 | Несудоходна |
| 3. | Тулдунь | Витим | 95 | 95 | Несудоходна |
| 4. | Бамбуйка | Витим | 175 | 175 | Несудоходна |
| 5. | Парама | Витим | 70 | 70 | Несудоходна |
| 6. | Гукит | Витим | 70 | 70 | Несудоходна |
| 7. | Верхняя Ангара | Озеро Байкал | 438 | 75 | Несудоходна в районе |

По гидрогеологическому районированию территория Муйского района отнесена к Байкальской гидрогеологической складчатой области  с межгорными артезианскими бассейнами трещинных вод высокогорных хребтов. Муйская группа артезианских бассейнов включает три бассейна, объединенные системой р.Муи: Муяканский, Верхне- и Нижне-Муйский, общей площадью 4100 км2.

Впадины, к которым приурочены бассейны, окружены отрогами высокогорных хребтов: Северо-Муйского и Южно-Муйского. Относительные превышения хребтов над днищами впадин составляют 1500-2000м. Поверхность впадин представляет собой слегка всхолмленные заболоченные равнины с обилием озер и стариц.

На территории этих долин распространены многолетнемерзлые породы. В Нижне-Муйской впадине мощность мерзлой толщи составляет более 150 м. По рекам встречаются наледи. Под руслами крупных рек, на их поймах существуют талики.

Во всех бассейнах выделяется два комплекса: метаморфизованные и изверженные породы докембрия и нижнего палеозоя, слагающие фундамент и бортовые части впадин; осадочные отложения плейстоцена и современные образования.

Гидрогеологические условия бассейнов изучены весьма неполно. Широко развиты надмерзлотные воды, в том числе воды замкнутых таликов, приуроченные к аллювиальным, озерно-аллювиальным четвертичным отложениям бассейнов и делювиально-пролювиальным отложениям склонов. Четвертичный водоносный комплекс имеет мощность от 1 до 3-5м, реже до 20м.

Выходы подземных вод наблюдаются обычно у подножия террас и вблизи уреза воды в реке. Дебит родников непостоянный и достигает 15 л/сек. Температура воды колеблется от 0 до 5°С. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые и кальциево-натриевые с минерализацией до 0,3 г/л.

    - Почвенно-растительный покров

Почвенный покров района хотя и сравнительно разнообразен, но не столь «привлекателен» для земледелия. Преобладают, особенно в горных территориях, горно-таежные и мерзлотно-таежные почвы с их разновидностями: подзолистые и дерновые. Они развиты под горными хвойными или смешанными лесами, маломощные, содержание гумуса не более 2,5-3%. В более высоких частях гор, где древостой разреживается или исчезает, развиты тундровые глееземы с подбурами и подзолами торфянистыми. В виду малого содержания гумуса (до 2%) они малоплодородны. На заболоченных местах преобладают болотно-мерзлотные глеевые почвы, а в речных долинах – аллювиальные почвы.

В растительном покрове на территории Муйского района преобладают таежные типы, а в них – хвойные деревья. Наиболее распространенными древесными породами в районе являются лиственница и сосна, т.е. светлохвойные породы. Заметно менее развиты темнохвойные породы: ель, пихта, кедр. В горах в привершинных частях чаще произрастает кедровый стланик. Из лиственных пород наиболее распространены несколько видов берез, а также тополь и осина. По берегам рек характерны ивовые заросли.

Общие запасы леса составляют (по данным районного управления лесами) 78975,9 тыс. м3, в том числе около 76517,5 тыс. м3 хвойных.

Из древесных пород наиболее распространена лиственница. Имеются в Муйской долине чистые сосновые леса, в основном занимающие места между р. Муей и р. Парамой, р. Муей и р.Мудериканом. По долинам горных рек встречается кедр, широко распространены береза, тополь, осина. В предгольцевой части хребтов простирается кедровый стланик. В подлесье различных типов леса встречаются черемуха, ольховник, рябина, рододендрон, шиповник, бузина, можжевельник, ива, тальник и др.

Типологическое разнообразие растительности:

- кедр (лишайниковый, сухой, брусничниковый, рододендроновый, ольховый, злаковый, широкотравный, бадановый, багульниковый, сфагоновый, осоковый); 
- ель, пихта (лишайниковый, сухой, брусничниковый, рододендроновый, ольховый, злаковый, широкотравный, бадановый, голубичниковый, сфагоновый, осоковый); 
- лиственница (лишайниковый, сухой, брусничниковый, рододендроновый, ольховый, злаковый, широкотравный, бадановый, голубичниковый, сфагоновый, осоковый); 
- сосна (лишайниковый, сухой, брусничниковый, рододендроновый, ольховый, злаковый, широкотравный, бадановый, голубичниковый, сфагоновый, осоковый).

    - Животный мир

В Муйском районе из представителей животного мира водятся северный и дикий олени, кабан, волк, рысь, росомаха, лиса, хорь, заяц, белка, колонок, горностай, медведь, соболь, лось, изюбр, кабарга, косуля.

Разнообразие птичьего мира представлено следующими видами птиц: гусь (сухонос, казарка), утка (огарь, пеганка, кряква, черная кряква, широконоска, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, чирок-клоктун, гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чернь, обыкновенный турпан), глухарь (обыкновенный, каменный), куропатка (белая, серая), перепел, рябчик, тетерев, лысуха, кулик. Певчие птицы: вьюрок обыкновенный, зеленушка (обыкновенная, китайская), зяблик, клёст (еловый, сосновый, белокрылый), коноплянка, овсянка (обыкновенная, седоголовая), снегирь (обыкновенный, серый, длиннохвостый), чечётка, чиж, щегол (обыкновенный, седоголовый).

В водах местных рек водятся таймень, ленок, хариус, сиг, елец, окунь, карась, стерлядь, щука промысловая, валек, тугун.

Дикий северный олень

По таксономическим признакам северный олень, обитающий на территории республики определен как охотский северный олень – Rangiter tarandus phjlarchus H. По условиям обитания отнесен к лесной форме северного оленя.

Ареал распространения северного оленя на территории республики представлен разобщенными очаговыми участками - популяциями.

На территории республики выделено 8 основных участков – очагов обитания, определенная часть которых не имеет тесного контактного отношения.

Как вид охотничьей фауны, северный олень требует особого внимания со стороны охотничьих хозяйств республики, учитывая, что с 1988 года  внесен в Красную Книгу Республики Бурятия и добыча проводится только на территории Северобайкальского района в основном в спортивных целях.

В настоящее время в Бурятии северные олени обитают в горных хребтах с выраженным поясом гольцов. Ареал животных в пределах республики представлен разобщенными участками. Главнейшие из них: Окинский, Улан-Бургасский, Икатский, Баргузинский, Северо-Байкальский, Витимский, Муйский.

Муйский очаг. Ареал распространения данной популяции включает в себя верховья реки Каралон, Падара, Парама, Келяна, Муякан, Кавокта, Ангаракан, Верхняя Ангара, Няндани, Катера, Янчуй, Уакит, Горбылок, Бамбуйка, по Южно-Муйскому и Северо-Муйскому хребтам, входящих в территорию Северобайкальского, Муйского и Баунтовского районов республики.

Согласно полученных данных экспертной оценки численность северного оленя в республике оценивается в пределах 2000 - 2500 особей. Необходимо отметить, что по ряду таких популяций как Северобайкальская, Муйская, Окинская численность имеет тенденцию изменения из-за сезонных перемещений на сопредельную с республикой территорию Иркутской области, Монголии.

По оценке специалистов охотничьего хозяйства республики к основным лимитирующим факторам, оказывающие значительное влияния на состояние популяций северного оленя в республике относятся:

- хищничество волка и других хищников (медведь, рысь).

- антропогенный фактор - браконьерство, рубки леса, промышленное строительство, в т.ч. дорог и трубопроводов.

- лесные пожары, уничтожающие кормовые и защитные условия вида.

- относительная изолированность очагов обитания северного оленя.

В настоящее время северный олень находится под охраной на территории 3 государственных заповедников, 2 национальных парков и 6 природных биологических заказников.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, где обитает северный олень, составляет 2730,47 тыс. га, что составляет 8,9 % от общей площади охотничьих угодий по Республике Бурятия.

С 1988 года промысел северного оленя лимитирован в пределах добычи 100 особей, в сезоне охоты  2007-08 г.г.  установлен лимит – 100 особей.

Вместе с тем на общий показатель проводимых мероприятий по охране, воспроизводству данного вида в республике оказывает большое влияние недостаточный уровень финансирования, учитывая что данный вид обитает в отдаленных, труднодоступных охотничьих угодьях республики и требует проведения целенаправленных мероприятий по охране, регулированию численности волка в местах обитания, проведению учета и мониторинга в целях слежения за состоянием популяций данного вида в республике и принятия действенных решений по сохранению и исследованию его запасов.

Косуля

Сибирская косуля из всех крупных млекопитающих Бурятии является наиболее распространенным видом. Её ареал охватывает 30 860 тыс.га.

В Муйской котловине живет по подгорным шлейфам Северо- и  Южно-Муйского хребтов. Отмечаются звери также в средней части долины Верхней Ангары, в районе, примыкающем к озеру Иркана, и по рекам Тыя и  Рель.

Размещаясь по территории, в соответствии с экологическими требованиями, популяции животных образуют не сплошной, а пятнистый ареал. Вследствие той или иной степени пространственной разобщенности, популяции  испытывают различное абиотическое, биотическое и антропогенное влияние. Все это накладывает отпечаток на их  численность, структуру, биоритмы, сезонное биотопическое размещение, поведение, что со временем  может повлечь за собой и более глубокое  отличие функционального и морфологического характера. В республике выделено 12 пространственных группировок (популяций) косули.

| Популяция | Административные районы | Численность косули (особей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Муйская | Муйский | 0,7 | 0,6 | 0,9 |

По данным ЗМУ – 2007 г. послепромысловая численность составила 36,7 тыс. особей и находится на промысловом уровне.

Сейчас средняя плотность косули по Бурятии составляет  1,7 особей на 1 тыс. га, что ниже оптимальной (10-20 особей на тыс. га) в 6-12 раз.

Благородный олень

В Бурятии благородный олень – один из важнейших и традиционно используемых человеком видов диких парнокопытных млекопитающих. Подвидовая принадлежность благородных оленей региона разработана недостаточно. Однако К.К.Флеров (1952) и М.Н.Смирнов (1984), основываясь на полевых наблюдениях и изучении экстерьера благородных оленей региона, склонны полагать, что олени Бурятии  занимают промежуточное положение между маралом и изюбром, но по морфологическим признакам  стоят ближе к маралу.

Олень распространен  во всех относительно пригодных для обитания таежных угодьях, но главным образом сосредоточен  в шести  природных районах, таких, как бассейн рек Курба, Она, Турка, Ямбуй, Баргузин, Витимское плоскогорье, Северо-Байкальское нагорье, юго-западный Хамар-Дабан и Джидинский хребет. Особенно высока его численность на Витимском плоскогорье, юго-западном Хамар-Дабане, Северо-Байкальском нагорье. Современный ареал благородного оленя в бурятской части бассейна Байкала характеризуется мозаичностью. Олень предпочитает главным образом горно-лесной, субальпийские ландшафты, а также лесостепи. Звери тяготеют к степным вкраплениям среди леса, сонцепечным склонам гор («убурам»,  марянам), разнотравным лесам, гарям и вырубкам. Олени совершают сезонные миграции в природных районах с глубоким снеговым покровом и живут оседло, где снежный покров неглубок.

По данным ФГУ «Центрохотконроль» на основании материалов ЗМУ 2007 года численность изюбра в республике составляет 14,8 тыс. особей (таб.1).

Таблица 1

Динамика численности благородного оленя

в Республике Бурятия по данным авиа и наземных

| Годы | Численность (тыс. особей) | Годы | Численность (тыс. особей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 18,9 | 2002 | 18,7 |
| 1998 | 18,3 | 2003 | 16,9 |
| 1999 | 17,8 | 2004 | 14,6 |
| 2000 | 18,4 | 2005 | 14,4 |
| 2001 | 20,4 | 2006 | 14,5 |
| 2007 | 14,8 | 2008 | 14,1 |

учетов 1997 -2008 (тыс. особей)

Кабарга

Сибирская кабарга внесена в Список «угрожаемых» видов МСОП (2003) и классифицирована как уязвимый вид, в связи со значительным объемом международной торговли дериватами кабарги. все виды рода Moschus в 1979 году были включены в  Приложение II Конвенции о торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), что означает международное регулирование торговли дериватами в соответствии с процедурами Конвенции. Это было сделано с целью регулирования и мониторинга контроля этой торговли.

СИТЕС были предприняты определенные усилия, направленные на сохранение кабарги. Наиболее значимое  из них это включение кабарги в Процесс слежения за торговлей в значительных объемах, которое проводилось в 1991 и 1993 годах, вновь было повторено в 2000 году (Annon., 2003 а.) кабарга была определена как «вид находящийся под пристальным вниманием». Процесс слежения за торговлей в значительных объемах – это основной механизм исправления недостатков, в тех случаях, когда торговля образцами из Приложения II производиться без должного соблюдения требований Статьи IV (эта статья требует, чтобы экспортные разрешения на образцы Приложения II не выдавались без обоснованного заключения национального Научного органа СИТЕС страны – экспортера о том, что эта торговля не наносит ущерба популяциям данного вида). Процесс слежения за торговлей в значительных объемах помогает обеспечить неопасный для сохранности видов уровень торговли.

В Российской Федерации охота на вид регулируется, но конкретные ограничения изменяются от региона к региону.

Кабарга, обитающая на гористой территории Бурятии, относится к сибирскому подвиду и добывается с целью получения  кабарожьей струи. Гористый рельеф территории является  благоприятным местообитанием для данного вида. Распространение его в горно-таежных угодьях характеризуется как мелкомозаичное. Кабарга обитает практически во всех районах Бурятии, и хотя данные методики ЗМУ не характеризуют реальный размер популяции кабарги в Бурятии, тем не менее, это основной метод определения численности копытных в том числе и кабарги.

Наибольшая плотность кабарги отмечается в Муйском (1,03 особи на 1000 га.) и Тункинском (1,1особи на 1000 га.) районах республики.

По данным ЗМУ – 2007 г. послепромысловая численность кабарги составила 10,5 тыс. особей, можно говорить о стабилизации численности данного вида в республике.

В сезон охоты 2007 – 2008 г.г. установлен лимит добычи в количестве 150 особей.

Браконьерская добыча кабарги многократно превышает её законную добычу. Несмотря на запрет к применению, кабарга добывается практически исключительно петельным способом, которым уничтожается значительная доля самок и молодняка (3-4 на 1-го самца). В настоящее время  петли – наиболее распространенный браконьерский способ добычи копытных на всей территории Бурятии, как наиболее дешевый, трудноконтролируемый, а для добычи кабарги самый  эффективный.

Большой урон кабарге наносится рубками леса и частыми лесными пожарами. Разобщенность популяций  кабарги снижает контакты между животными и приводит к снижению генетического разнообразия и темпов прироста стада. Кроме того на численность кабарги значительное влияние оказывают крупные хищники например рысь, росомаха, волк.

Необходимо проведение масштабных исследований по численности кабарги для определения состояния  её популяции в Бурятии, это позволит установить адекватные нормы добычи этого вида. С этой целью учеты кабарги должны проводиться по методикам адаптированным к биологическим особенностям кабарги.

Мерой защиты кабарги от истребления должна стать долговременная  федеральная программа по спасению, охране и использованию её ресурсов в России и Республике Бурятия в частности.

Белка

В Бурятии обитает забайкальская белка, занимая горные  лиственничные леса из даурской лиственницы, а также кедровые, сосновые и лиственнично-сосновые лесонасаждения. По данным Д.Н. Данилова (1950) в продуктивности лесных угодий беличья группа занимала 77 %.

Заготовка шкурок белки для охотничьего хозяйства республики имеет большое значение и в общем заготовительном балансе по стоимости занимает от 60 до 80 %.

По ЗМУ 2007 г. численность находиться на промысловом уровне и оценивается в  187,4 тыс. особей.

Горностай

Горностай – один из важных объектов пушного промысла и экспорта.

Горностай в Бурятии  обитает в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, по каменистым  россыпям, проникает в пояс гольцов. Рубки леса благоприятны для горностая. Однако четко прослеживается, что в темнохвойных лесах и чистых кедровниках горностай редок. Горностая почти нет в местах с высокой численностью соболя.

Промысел горностая ведется попутно с другими видами, что не способствует  полному освоению угодий и запасов вида. В частности, в районах зоны БАМ можно увеличить заготовки на 30-40 %.

Основой планирования добычи горностая должны стать систематический  учет и контроль за состоянием популяций.

По данным ЗМУ 2007 года численность горностая в республике 15,9  тыс. особей.

Колонок

Колонок в Бурятии, в пределах, типичных для вида стаций, распространен довольно  широко.

В таежных, лесостепных и горных районах его можно встретить по долинам рек, ручьев, распадкам, каменистым россыпям, зарослям кедрового стланика, зарастающим гарям,  вырубкам, по берегам рек и озер, в куртинах кустарников. В глубинной темнохвойной и смешанной тайге встречается редко, скорее случайно, чем постоянно, поскольку не выдерживает стациальной и пищевой конкуренции с соболем. На это указывал М.А.Лавов (1958) на хр. Хамар-Дабане и на хр.Баргузинском – П.И.Мартынов и др.(1960). В гольцах и сухих степях отсутствует.

Численность по учетным данным  стабильна и зависит от состояния кормовой базы. По данным ЗМУ-2007 г. численность составила 8,4 тыс. особей.

Промысел вида практически не организован, ведется попутно с промыслом других  зверей. Запасы недоосваиваются.

Волк

Широко распространенный вид, обитающий во всех районах республики. В настоящее время численность данного вида по оценке специалистов-охотоведов и на основании учетных данных остается стабильно высокой. С целью уточнения ущерба, наносимого сельскому животноводству  ежегодно осуществляется сбор информации совместно с Минсельхозом республики по единой форме отчетности, из которой следует, что среднегодовой ущерб наносимый хищником сельскому хозяйству составляет не менее 15 млн. рублей, ущерб наносимый волком охотничьему хозяйству оценивается, не менее чем по животноводству.

Охотуправлением республики ежегодно проводиться работа по регулированию численности волков. Среднегодовая добыча составляет не менее 400 особей. Добыча волков осуществляется капканами, ружейным способом, на логовах и с помощью яда (фторацетат бария).

Наиболее эффективным способом борьбы с волком является применение яда. По нашим данным этим способом добывается более 60%  от общего количества добытых волков.

Необходимость его применения связана на прямую как с эффективностью так и с наименее затратными технологиями данной работы, что особенно важно в последние годы.

Применение яда, как наименее дорогостоящего способа добычи играет положительную роль в регулировании численности хищника.

В настоящее время применение его запрещено. Вместе с тем, необходимо отметить, что с 1960 года в виду отсутствия каких либо научно – исследовательских работ, обосновывающих экологические последствия применения яда охотуправление не располагает детально изученной информацией по побочному действию данного препарата, что определяет ограниченное его применение.

По учетным данным численность волка в 2008 году оценивается в 3,9 тыс. особей (данные ЗМУ 2008 г.)

Заяц-беляк

Динамика численности данного вида носит цикличный характер с десятилетними сроками развития роста численности.

Основные причины влияющие на воспроизводство данного вида – климатические условия в весенне-летний период влияющие на воспроизводство данного вида.

По данным ЗМУ-2007 года численность зайца оценивается в 62,9 тыс. особей.

Лисица

Данный вид распространен по всей  территории республики, но распределение не равномерное.

Численность стабильна, по данным ЗМУ 2007 г. оценивается в 3,6 тыс. особей (данные ФГУ «Центрохотконтроль»).

В связи с падением спроса и низкой закупочной стоимостью на данный вид объем заготовок носит незначительный характер.

Рысь

Рысь (Felis lunx L.) состояние местообитаний вида в регионе можно считать удовлетворительным; наиболее типичные ландшафты, где держится  в настоящее время рысь: горная, сосновая и лиственничная лесостепи, чистые и смешанные леса, низкогорья по склонам  разной крутизны  и  экспозиции, иногда разреженные вырубками и гарями, где поднимаются молодняки осины и березы.

Площадь ареала составляет 15000 – 18000 тыс.га. Размещение населения рыси неравномерное.

Основные приемы добывания рыси в регионе прежде сводились к заганиванию  собаками и капканному лову. В последние десятилетия  довольно широко применяются петли из тросика.  Они ставятся на тропах, в том числе – заячьих.

В самые последние годы, с появлением множества мелких семейно-общинных общественных объединений, получило весьма заметное развитие верховое преследование рыси собаками и без них, при этом результативность добывания ее сильно возрастает. На свободных угодьях охотники преследуют рысь при любой возможности.

Кроме охоты, отрицательное влияние на популяцию  рыси оказывает уничтожение ее биотопов: вырубка леса в лесостепных и в лесопольных районах, раскорчевка под распашку ерников – одного из основных мест охоты рыси на зайца-беляка. Это губительное воздействие особенно выражено в зоне активного земледелия, по большей части, в бассейне р.Селенги (Носков, 1977 ).

По данным ЗМУ-2007 г. численность рыси по республике составила – 830 особей (по данным ФГУ «Центрохотконтроль»)  По сравнению с данными 2006 года численность рыси несколько снизилась.  По предварительным данным ЗМУ 2008 года численность составила 959 особей.

Хорь

Типично степной хищник, распространен в центральных районах республики.

Численность стабильна, большого промыслового значения не имеет. По данным ФГУ «Центрохотконтроль» его численность в 2007 году составила 1400 особей.

Белая куропатка

В республике встречаются оба вида.

При проведении учетных работ данные виды не подразделялись. Специальных охот на данные виды не практикуют. Добываются попутно, при охоте на другие виды животных. Численность, в основном, зависит от погодных условий в период гнездования.

В республике в 2008 году по данным ЗМУ  численность составляет 98,4 тыс. особей  белых и тундряных куропаток.

Глухарь

Это типичные лесные птицы, ведущие скрытный образ жизни и проводящие большую часть времени, особенно летом, на земле. В не периода токования мало заметны. Отличаются большой осторожностью.

В Бурятии встречаются обыкновенный и каменный глухарь.

При проведении учетных работ данные виды не разделяются.

Численность глухаря в республике в настоящее время восстанавливается  после её снижения в следствии пожаров 2003 – 2004 годов.  на основной части ареала и оценивается по данным ЗМУ – 2008 г. в 83,2 тыс. особей

В связи с развитием спортивно-охотничьего туризма в республике имеют интерес у туристов трофей глухаря обыкновенного .и особенно, каменного глухаря.

Рябчик

Рябчик – типично лесная птица, ведет скрытый образ жизни, проводя большую часть времени на земле. Численность подвержена сильным колебаниям, которые иногда приобретают  даже циклический характер. В настоящее время численность данного вида возрастает,  что подтверждает сравнение с ЗМУ – 2004 г.г. когда численность оценивалась в пределах 275,7 тыс. особей, по данным ЗМУ -  2008 г. численность составляет 473,6 тыс. особ. Специальная охота на рябчика мало практикуется, добывается он в основном попутно при охоте на пушные виды.

    - Ландшафты

На большей территории района виды ландшафтов – высокогорные (3490 – 1600м). К ним относятся:

Гольцовые

- альпинотипные со скалистыми гребнями, осыпями и снежниками, альпийскими лужайками и пустошами;

- горно-тундровые каменистые с выположенными вершинами с мохово-лишайниковой и кустарниковой растительностью.

Подгольцовые

- горные лесо-тундровые с кедрово-лиственничными редколесьями, зарослями кедрового стланика и высокогорных кустарников.

Средне- и низкогорные (1600 – 600м).

Горно-таежные:

- сосново-лиственничные леса по травяно-моховому покрову с ерниковыми зарослями

Таежные плоскогорий и межгорных понижений:

- лиственничные мохово-ерниковые на плато и плоскогорьях;

- заболоченные ерниковые внутри горных понижений с лугами и болотами

Подгорные и горно-котловинные (600-450м):

Впадин байкальского типа:

- подгорные на наклонных равнинах и террасах с сосновыми и лиственничными лесами по травяно-брусничному и моховому покрову;

- долинные лугово-кустарниковые и болотные с озерами

Впадин забайкальского типа:

- подгорные подтаежные на наклонных равнинах и горных повышениях с лиственничными и сосновыми травяно-брусничными лесами с рододендроном даурским («багульником»)

Долинные:

- горно-таежные;

- таежные;

- лесо-лугово-степные.

2.2. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

2.2.1. Земельные ресурсы

Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га | В собст-венности | В собств. юрид.лиц | В госуд. собств. | В собственности РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Из них предоставлено |
|  |  |  |  |  |  |  | гражданам | юридическим лицам |
|  |  |  |  |  |  |  | Во владение и пользование | В аренду | В пользование | В аренду |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1564 | 35 | - | 1529 | - | - | - | - | - |
| 2. | Земли населенных пунктов | 9466 | 57 | 45 | 9364 | 392 | - | - | 392 | - |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3195 | - | - | 3195 | 2455 | - | - | 2455 | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 2489862 | - | - | 2489862 | - | - | - | - | - |
| 6. | Земли водного фонда | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 7. | Земли запаса | 12294 | - | - | 12294 | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 2516409 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2. Минерально-сырьевые ресурсы

Территория Муйского района обладает значительными запасами полезных ископаемых, таких как черные, цветные, редкие металлы и элементы. В пределах района разведаны более 60 месторождений и проявлений рудного, россыпного золота, широкий спектр строительных материалов и сырья для их производства, платины, олова, серебра, ювелирных, поделочных и облицовочных камней.

Из всех полезных ископаемых – золото, хризотил-асбест, цементное сырье, прочие стройматериалы, олово, ртуть, нефрит – основной вес учтенных запасов приходится на первые три вида, при этом более 90% потенциальной извлекаемой ценности приходится на запасы и ресурсы рудного золота. Прогнозные ресурсы оцениваются в 200-250 тонн. На базе освоенных рудных месторождений функционируют рудники «Ирокинда», «Кедровский», разведаны и оценены запасы Молодежного месторождения хризотил – асбеста, рудопроявления «Моховое» по отработке олова, подготовлено технико-экономическое обоснование для промышленного освоения Аиктинского и Болаиктинского месторождения известняков. Важнейшим фактором, способствующим промышленному освоению месторождений, является их транспортная доступность: построены дороги Таксимо – Молодежный ГОК, Таксимо – шахта Ирокинда, Таксимо – Бодайбо.

Еще несколько лет назад в добыче золота по району ведущая роль принадлежала его россыпному типу; теперь же около 80% добычи золота в районе приходится на рудное.

Самое крупное предприятие (и месторождение) – Ирокинда ОАО «Бурятзолото», где добыча золота приближается к 2 т. в год. Другим крупным месторождением золота в районе является «Кедровское» (в низовьях реки Тулдун), где работает артель старателей «Западная» и где извлечение золота из руды достигло 81%. На Каралонском месторождении золота – на крайнем севере района работает ООО «Старатели Каралона».

Большие перспективы по освоению имеют Аиктинское месторождение химически чистых известняков, что в 12 км к северу от ст.Таксимо. Запасы их оцениваются (по категории СЗ) в 177684 тыс.т. Содержание СаО 54,16%, МgО – 1,09%, кремнезема – 1,18%. Эти известняки пригодны не только для строительной индустрии, но и для химической промышленности (в целлюлозно-бумажном и лакокрасочном производстве в качестве наполнителя).

К предприятиям по производству строительных материалов относится Улан –Макитский участок Ангосольского щебеночного завода (производство строительных материалов - щебня).

Кроме известняков для стройиндустрии республики и самого района здесь имеются довольно крупные месторождения песчано-гравийной смеси (Корчагинское месторождение), песков (Ультинское месторождение), строительного камня (Таксиминское месторождение), глин (Келянское месторождение); есть в ряде мест района месторождения поделочного нефрита (в т.ч. и белого). У южного подножия Южно-Муйского хребта в 20 км к юго-востоку от ст. Таксимо открыто Молодежное месторождение хризотил-асбеста, спрос на который есть не только на российском, но и мировом рынке.

В Муйском районе выявлено и доказано промышленное значение Мохового месторождения олова, расположенного в южном отроге Южно-Муйского хребта, Промышленно ценными минералами в этом месторождении являются: касситерит, магнетит, гематит, минералы меди. Общие запасы категории С2 и прогнозные ресурсы категории Р1+Р2 составляют (по обследованной площади): руды – 2,52 млн.т., олова – 30,9 тыс.т., при среднем содержании олова 1,22%.

Металлические полезные ископаемые

Моховое месторождение олова расположено в Муйском районе в 115 км южнее от железной дороги. В ТКЗ (территориальная комиссия по запасам) утверждены запасы руды по кат. С2-1105,53 тыс.т, запасы металла в тыс.т : Sn-12,65, Cu-4,55, FeO-80,31, Fe2О3-127,67. В случае появления заказчика на Моховое месторождение и продолжения геологоразведочных работ запасы месторождения целесообразно пересчитать по варианту бортового содержания олова 0,3%.

Район располагает значительными прогнозными ресурсами золота. В стратегическом плане освоение северной части района связано с изучением Каралон-Орловского рудного поля, Янгудской площадью. По данным геологоразведочных работ (ГРР) здесь сосредоточены основные прогнозные ресурсы. Самого пристального внимания заслуживает рудопроявление Каралонского золоторудного поля. По данным ГРР здесь сосредоточены основные прогнозные ресурсы (Р1+Р2) в объеме 90,7 т. Кроме Каралонской рудной зоны необходимо широко развернуть поисково-разведочные работы на рудное золото на перспективных площадях: Каменской, Орловской, Самокутской, Витимконской, Ирбинской, Богодиканской. Увеличение объёма добычи россыпного золота возможно за счёт вовлечения в отработку балансовых запасов категории С1+С2 глубокозалегающих россыпей распределённого фонда, за счёт переработки гале-эфельных отвалов техногенных россыпей со значительной долей мелкого и тонкого золота.

Неметаллические полезные ископаемые

Молодёжное месторождение хризотил-асбеста расположено в водораздельной части северного склона Южно-Муйского хребта на расстоянии 25 км от п.Таксимо. Среднее содержание асбеста в руде составляет 6,9%. Запасы руды по кат. В+С1+С2 – 183701,0тыс.т. Имеется ТЭО. Месторождение российского значения, которое на 100% готово к промышленному освоению до настоящего времени остаётся невостребованным.

Месторождение отличается от всех известных месторождений хризотил – асбеста исключительно высоким валовым содержанием волокна и совершенно уникальной насыщенностью текстильными сортами. Освоение Молодежного месторождения асбеста требует инвестиций в объеме около 50 млн. долларов США по пусковому комплексу мощностью 50 тыс. тонн асбеста в год. Поэтому для начала необходимо создание подкомплекса в виде дробильно-сортировочной установки мощностью 15-20 тыс. тонн асбеста в год. Такое предприятие может работать сезонно, учитывая сильные морозы в районе и связанные с ними большие издержки производства.

Месторождения нефрита.

Голюбинское - расположено на правобережье р.Бамбуйки (левый приток Витима). Добыча ведется с 1993 года, необходимо проведение геологоразведочных работ. Запасы нефрита-сырца составляют по кат. С1+С2-4021т, сортового по кат.С1+С2-1094 т, в т.ч. ювелирного-21т.

Буромское - расположено на правобережье р.Бамбуйки, в 28 км от устья р.Буром. Добыча ведется с 2000 года. Запасы нефрита-сырца по кат.С1+С2-627т, в т.ч. сортового-159т.

На территории района находятся Толмачёвский, Муйский и Муяканский термальные источники, которые характеризуются благоприятными природными, ландшафтно-климатическими условиями. Они могут быть использованы в бальнеологических, рекреационных и термоэнергетических целях. В настоящее время источники не используются. Для решения практического использования подземной воды Муйского источника необходимо провести режимные наблюдения за изменением химического состава воды в сезонной динамике, а также выполнить анализ.

Строительные материалы

Аиктинское месторождение известняков, Болаиктинское - алевролитов. Месторождение цементного сырья расположено в 22 км северо-западнее ст.Таксимо ВСЖД. Содержание СаО составляет 54,16%. Запасы промышленных категорий по известнякам составляют 150,5 млн.т; алевролитам-57,5 млн.т. Имеется технико-экономическое обоснование (ТЭО) временных кондиций. Месторождение не осваивается.
Аиктинское, Болактинское месторождения известняков, подготовленные к промышленному освоению, могли бы послужить сырьем для химкомбинатов Сибирского региона, истощивших свою сырьевую базу.

Аиктинское месторождение сложено известняками аиктинской свиты. По классификации запасов, по сложности геологического строения месторождение отнесено ко второй группе. В целом по содержанию лимитируемых оксидов известняки отвечают требованиям инструкции по применению  Классификации запасов к месторождениям карбонатных пород для портландцементного клинкора.

Болаиктинское месторождение (глинистый компонент цементного сырья) находится в 850 м к ЮЗ от Аиктинского месторождения. Сложено двумя пластами алевролитов и разделяющими их пачкой химически чистых известняков. Известняки по качеству аналогичны известнякам Аиктинского месторождения. В результате лабораторно-технологических испытаний установлена пригодность известняков и алевролитов для получения портландцемента марок «400» и «500». Таким образом, непосредственно при вводе Аиктинского и Балаиктинского месторождений цементного сырья планируется производство не менее 2 млн.т цемента в год.

Таксиминское месторождение строительного камня (габбро-диоритов) расположено в 36 км западнее ст.Таксимо и в 800 м от 713 км трассы БАМ. Месторождение эксплуатируется: производится щебень для балластного слоя железнодорожного пути. Запасы по кат. В+С1 составляют 9115,5тыс.куб. м.

Ключевское месторождение доломитовых мраморов находится в 20 км юго-восточнее ст.Таксимо. Мраморизованные доломиты пригодны для получения щебня для строительных работ марок 400-600 по ГОСТ 8267-82 и могут использованы в качестве материала, используемого для покрытий автомобильных дорог (ГОСТ 25607-83) и в качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона марок 300 и ниже (ГОСТ 10268-80), для производства щебня балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ 7392-85), для получения магнезиальной воздушной извести первого сорта, в качестве заполнителя в декоративные бетоны. Запасы по кат. В+С1-3316,6 тыс.куб. м. Месторождение не эксплуатируется. Согласно проведенным лабораторным и полупромышленным испытаниям на месторождении возможно выделение блока сырья, пригодного для изготовления облицовочной плитки и различных декоративных изделий. Для изучения доломитовых мраморов на блочность необходима закладка опытного карьера.

Кушеровское месторождение доломитовых мраморов расположено в 60 км юго-восточнее п.Таксимо на левом берегу р.Витим. Доломитовые мраморы пригодны для использования в качестве крупного и мелкого заполнителя в тяжелые бетоны. Балансовые запасы, утвержденные в ТКЗ по кат. А+В+С1 – 13422,2 тыс.куб.м. Месторождение не эксплуатируется.

Месторождения глин:

Мукельское - находится на трассе грунтовой автодороги в 3 км северо-западнее 7-го километра автодороги Таксимо-Бодайбо. Глины пригодны для изготовления обыкновенного глинистого кирпича марки «100» МРЗ-15 методом сухого прессования, запасы сырья по кат. В+С1- 3247,7 тыс.куб.м.

Усть-Муйское - расположено в 1 км на северо-западе от п.Усть-Муя. Сырье пригодно для изготовления кирпича марки «75-125», запасы по кат. А+В+С1-340 тыс.куб.м. Запасы этих двух месторождений позволяют обеспечить в последующем крупномасштабное производство.
Лицензии на разработку месторождений получены предприятием ООО «Каменный остов». Предприятию необходимы инвестиции для развития.

Ультинское месторождение песка находится в 6 км на юго-востоке от п. Таксимо. Пески пригодны для производства силикатного кирпича марки «100», «150» и «200»; для получения плотного силикатного бетона марок «150» и «200»; как водоотталкивающие заполнители в строительные растворы.

Месторождение песка по своим характеристикам подходит для производства стекла и стекольных изделий на Улан-Удэнском стекольном заводе, доставляющего сырье из г. Ульяновска.

2.2.3. Водные ресурсы

Главной водной артерией является р. Муя. Течение её в средних и нижних частях спокойное, русло нередко заболочено. Максимальный уровень воды относится к периоду паводков (июль-август). Годовая амплитуда колебания уровня р. Муя составляет до 1,5 м. В период катастрофических паводков она может достигать 3,7 м. Питание рек осуществляется за счет атмосферных осадков и подземных вод.

Суммарный объем речного стока составляет 23400 тыс. куб.м. в год, что значительно выше среднереспубликанского уровня по водообеспеченности. Качество водных ресурсов соответствует классу II — «чистая вода». Наличие термальных минеральных источников Окусиканский, Итыкинский, Толмачевский с температурой воды 28-44 градуса Цельсия и повышенным содержанием фтористых сульфатно-гидрокарбонатных и натриевых солей может быть использовано в бальнеологических, рекреационных и термоэнергетических целях. Но в настоящее время источники практически не используются.

Территория Муйского района богата поверхностными и подземными водами. Из поверхностных наиболее значительными являются реки.

Густота речной сети по району достаточно высокая, она немного превышает среднероссийский показатель (0,5 км/кв.км.).

Модуль стока рек по территории района в целом увеличивается с юго-востока (6 л/сек/кв.км.) на северо-запад (12-14 л/сек/кв.км.). Самой многоводной рекой является р.Витим, у которой по створу у с.Неляты (пограничное с Муйским районом село Забайкальского края) расход реки составляет 1070 куб.м./сек, а годовой сток равен 33,7 куб.км. Гидроресурсы Витима настолько велики, что еще в годы советской власти на этой реке было запланировано строительство Макской ГЭС, водохранилище которой занимало бы часть Муйского района. Суммарный объем стока других рек района составляет 23,4 куб. км в год.

Озер в районе довольно много, но крупных (площадью более 10 кв.км.) нет. К наиболее крупным относятся озера Иракинда размером 3,4 км х 1,4 км (самое крупное), оз. Белое Море, оз. Баранчеевское и др. Большинство из них относится к старичным или термокарстовым по происхождению, к пресным по химическому составу (гидрокарбонатного класса), проточным по гидрологическому режиму. И реки, и озера богаты рыбой, многие из которых относятся к ценным промысловым (ленок, хариус, сазан, таймень и др.).

Подземные воды Муйского района представлены всеми их главными типами по геологическим условиям залегания: поровые, трещинные и трещинно-жильные. Во впадинах и речных долинах преобладают подземные воды 1-го типа, в горных массивах 2-го и 3-го. Большая часть подземных вод относится по химическому составу к пресным гидрокарбонатно-кальциевым с незначительным содержанием взвесей и пригодных для питья. Среди подземных встречаются минеральные воды, часть из которых относится к термальным, температура воды у которых составляет 28º - 44ºС: Окусиканский, Итыкинский и Толмачевский минеральные источники с повышенным содержанием фтористых сульфатно-гидрокарбонатных и натриевых солей; все они представляют большой интерес как бальнеологические и рекреационные ресурсы.

2.2.4. Лесные ресурсы

Распределение лесов по лесничествам

На территории муниципального образования «Муйский район» расположено одно лесничество – Муйское. Согласно лесохозяйственного регламента Муйского лесничества,  который утвержден Республиканским агентством лесного хозяйства в 2008 г. общая площадь составляет  2 279 688 га, по данным Управления федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Республике Бурятия (до 2010 г. Управление Роснедвижимости по Республике Бурятия) площадь земель лесного фонда составляет 2 489 862 га. В тоже время по данным Республиканского лесного агентства площадь лесного фонда на 01.01.2010 г. составляет 2 497 100 га. В связи с данным фактами предполагается проведение работ по корректировке  площади лесного фонда Муйского района.

Территория лесничества имеет вытянутую форму с юго-запада на северо-восток с продольной осью 106 км и поперечной – 76 км, и представлена в основном Муйско-Куандинской котловиной с окаймляющими ее Северо-Муйским и Южно-Муйским  хребтами.

В состав лесничества входит восемь  участковых лесничеств. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в таблице 1.

# Таблица 1

# Структура лесничества

| №п\п | Наименование участковых лесничеств | Административный район | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Таксимовское | Муйский | 171 562 |
| 2 | Улан-Макитское |  | 176 210 |
| 3 | Муяканское |  | 260 931 |
| 4 | Северомуйское |  | 470 185 |
| 5 | Парамское |  | 154 990 |
| 6 | Муйское |  | 278 677 |
| 7 | Витимское |  | 104 971 |
| 8 | Бамбуйское |  | 662 162 |
| Всего по лесничеству (лесопарку): | 2 279 688 |

Леса района относятся к Южно-Сибирской горной зоне Забайкальского горно-мерзлотного района.

Климатические условия в целом по Муйской  котловине более благоприятны для развития древесной растительности, чем в целом по северу Республики Бурятия. Климатические условия предгорий хребтов менее благоприятны  для развития древесной растительности.  В целом же, сухость воздуха и суровость климата ограничивают видовой состав древесных пород.

Большая часть покрытых лесом земель занята хвойными породами (95,34%): лиственницей (82,93%), сосной (11,17%). На долю лиственных пород (преимущественно березы белой) приходится 4,66%.

Муйская котловина  с окаймляющими ее Северо-Муйским и Южно-Муйским хребтами является частью Средне-Витимской горной страны, входящей в систему горных цепей Станового нагорья.

Леса лесничества отнесены к горным, несмотря на наличие значительной части площадей со склонами до 5градусов, по следующим соображениям.

Поверхность территории лесничества изрезана во всех направлениях глубокими падями и распадками, чередующимися с грядами возвышенностей, являющихся отрогами главных хребтов. С этих отрогов берут начало многочисленные ручьи и реки. Верховья хребтов во многих местах сглажены. Почвы на хребтах каменисто-скелетные или мелкие на каменистой основе. Несмотря на несколько сглаженный характер рельефа, горный характер его ярко выражен.

Почвы  района дерново-подзолистые различного механического состава, но доминирующее распространение получили супесчаные свежие и влажные почвы. Мощность почвенного покрова колеблется от 3см до 1,5 м. на вершинах гор преобладают скелетные почвы, переходящие в каменистые.

Эрозионные процессы не развиты в связи с тем, что почти вся территория с наличием почвенного покрова покрыта лесной растительностью.

Распределение лесов по категориям

В соответствии со ст. 10 ЛК РФ все леса лесничества по целевому назначению подразделены на защитные и эксплуатационные.

В соответствии со ст. 102 ЛК РФ и приказа МПР   РФ  от 19.12.2007г. № 498 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» с учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие категории  указанных лесов:

1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

2. ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы с подразделением на подкатегории «запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб». Перечень рек, озер лесничества, по которым выделены данные подкатегории,  приведен в приложении 1.1.5.

- орехо-промысловые зоны.

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям

защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: |  | 1617526 |  |
| Защитные леса, всего |  | 161793 | Лесной кодекс РФ, ст. 102 |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  | 10904 | приказ №498 от 19.12.2007 Федерального АЛХ России |
| а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ |  | 10904 | —//— |
| - защитные полосы вдоль железных дорог | Парамское | 740 | —//— |
|  | Муйское | 1983 | —//— |
|  | Таксимовское | 2584 | —//— |
|  | Северомуйское | 2756 | —//— |
|  | Муяканское (западная часть) | 1974 | —//— |
|  | Муяканское (восточная часть) | 867 | —//— |
|  |  | 10904 |  |
| 2. Ценные леса, всего |  | 150889 | приказ №498 от 19.12.2007 Федерального АЛХ России |
| а) государственные защитные лесные полосы |  | 150789 | —//— |
| - запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | Парамское | 13922 | —//— |
|  | Муйское | 38463 | —//— |
|  | Таксимовское | 25418 | —//— |
|  | Северомуйское | 36812 | —//— |
|  | Муяканское (западная часть) | 21442 | —//— |
|  | Муяканское (восточная часть) | 14732 | —//— |
|  |  | 150789 |  |
| б) орехово-промысловые зоны | таксимовское | 100 | —//— |
|  |  | 100 |  |
| 3 Эксплуатационные леса | Парамское | 89563 | —//— |
|  | Муйское | 53134 | —//— |
|  | Таксимовское | 95561 | —//— |
|  | Муяканское (западная часть) | 118666 | —//— |
|  | Муяканское (восточная часть) | 74835 | —//— |
|  |  | 431759 |  |
| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначению |
| 4. резервные леса | Парамское | 67079 | —//— |
|  | Муйское | 220526 | —//— |
|  | таксимовское | 101180 | приказ №498 от 19.12.2007 Федерального АЛХ России |
|  | Северомуйское | 430614 | —//— |
|  | Муяканское (западная часть) | 118849 | —//— |
|  | Муяканское (восточная часть) | 85726 | —//— |
|  |  | 1023974 |  |

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества приводится в таблице 4.

Лесные и нелесные земли лесного фонда лесничества

| Категории земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1617526 | 100,0 |
| Лесные земли – всего | 973228 | 60,2 |
| Земли покрытые лесной растительностью – всего | 912385 | 56,4 |
| в том числе: |  |  |
| лесные культуры | 472 | - |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 112 | - |
| лесные питомники, плантации | 1 | - |
| Редины естественные | 30898 | 1,9 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 29832 | 1,9 |
| в том числе: |  |  |
| гари, погибшие насаждения | 26660 | 1,7 |
| вырубки | 3172 | 0,2 |
| Нелесные земли – всего | 644298 | 39,8 |
| в том числе: |  |  |
| сенокосы | 543 | - |
| пастбища | 154 | - |
| воды | 25706 | 1,6 |
| дороги, просеки | 1278 | 0,1 |
| усадьбы и пр. | 43 | - |
| болота | 11220 | 0,7 |
| пески | 1584 | 0,1 |
| прочие земли | 603773 | 37,3 |

Характеристика существующих объектов лесной,  лесоперерабатывающей  инфраструктуры

Существующие объекты лесной инфраструктуры – это лесные (лесохозяйственные) дороги, лесные склады.

По территории лесничества  с запада на восток проходит Байкало-Амурская железнодорожная магистраль федерального значения  протяженностью 174км с железнодорожными станциями Таксимо, Молодёжная, Витим.

Вдоль трассы железной дороги проходит грунтово-профилированная автомобильная дорога регионального значения протяженностью 75км, также на территории лесничества имеется сеть муниципальных дорог протяженностью 42км.

В настоящее время имеется слаборазвитая сеть лесохозяйственных дорог. Общая протяженность дорог 1072 км. Для полного охвата насаждений лесохозяйственными мероприятиями необходимо иметь 10 – 15 км дорог на 1000га. Лесное хозяйство лесничества обеспечено дорогами недостаточно (фактическая обеспеченность 0,47 км на 1000га), поэтому в перспективе в лесах лесничества запроектировано строительство дорог в объеме 15км на ревизионный период.

Значительное развитие получил воздушный транспорт. Авиалинии связывают пос. Мую с г. Улан-Удэ, Читой, пос. Багдарин и центрами соседних северных районов Иркутской и Читинской областей – Бодайбо и Чарой.

Река Витим судоходна для судов с осадкой не более 70см, плавание по ней через Витимские пороги сопряжено с большими трудностями.

Сплав леса по р. Витим запрещен, поскольку влечет за собой  засорение русла реки, а также изменение химического состава воды, что может отрицательно сказаться на воспроизводстве рыбных запасов.

Состояние лесов, основная качественная характеристика и, главное, продуктивность их определяется тем, насколько интенсивно идет освоение массивов и развивается  само лесное хозяйство. При этом одним из важных показателей интенсификации производства служит сеть дорог, покрывающая лесную территорию.

Регламентом запроектировано проведение рубок леса, связанных с созданием лесной инфраструктуры (разрубка квартальных и граничных просек, визиров и т.д.). Общий объём прочих рубок (рубки леса, связанные с созданием  лесной инфраструктуры) составляет 150га.

Общий объём прочих рубок  по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с ведением лесного хозяйства, предусмотренных лесохозяйственным регламентом  составляет 142179 га.

Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Заготовка древесины | Таксимовское | 52196 |
|  | Улан-Макитское | 32887 |
|  | Муяканское | 36229 |
|  | Северомуйское | 1711 |
|  | Парамское | 11622 |
|  | Муйское | 5791 |
|  | Витимское | 31569 |
|  | Бамбуйское | 18886 |
|  | Всего | 190891 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Таксимовское | 7436 |
|  | Муйское | 1306 |
|  | Северомуйское | 284 |
|  | Парамское | 6855 |
|  | Всего | 15881 |
| Ведение охотничьего хозяйства | Таксимовское | 119366 |
|  | Улан-Макитское | 143323 |
|  | Муяканское | 224702 |
|  | Северомуйское | 468474 |
|  | Парамское | 96868 |
|  | Муйское | 272886 |
|  | Витимское | 73402 |
|  | Бамбуйское | 643276 |
|  | Всего | 2042297 |
| Ведение сельского хозяйства | Таксимовское | 170 |
|  | Улан-Макитское | 108 |
|  | Муяканское | 69 |
|  | Северомуйское | 69 |
|  | Парамское | 155 |
|  | Муйское | 769 |
|  | Бамбуйское | 2782 |
|  | Всего | 4122 |
| Осуществление рекреационной деятельности | Таксимовское | 2406 |
|  | Муйское | 364 |
|  | Северомуйское | 97 |
|  | Парамское | 6179 |
|  | Бамбуйское | 1688 |
|  | Всего | 8969 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Таксимовское | 171562 |
|  | Улан-Макитское | 176210 |
|  | Муяканское | 260931 |
|  | Северомуйское | 470185 |
|  | Парамское | 108490 |
|  | Муйское | 278677 |
|  | Витимское | 104971 |
|  | Бамбуйское | 662162 |
|  | Всего | 2233188 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Бамбуйское | 42390 |
|  | Витимское | 3971 |
|  | Всего | 46361 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Таксимовское | 17 351 |
|  | Муйское | 880 |
|  | Витимское | 15 934 |
|  | Парамское | 8 350 |
|  | Бамбуйское | 12 048 |
|  | Улан-Макитское | 15 148 |
|  | Муяканское | 12 462 |
|  | Северомуйское | 13 094 |
|  | Таксимовское | 212 |
|  | Витимское | 256 |
|  | Северомуйское | 268 |
|  | Улан - Макитское | 66 |
|  | Муяканское | 239 |
|  | Витимское | 62 |
|  | Парамское | 54 |
|  | Улан - Макитское | 82 |
|  | Витимское | 17 |
|  | Всего | 96 523 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Таксимовское на арендованном участке | 2 |
|  | Всего | 2 |

2.2.5. Охотничье-промысловые ресурсы.

Охотничьи угодья охотохозяйств

На территории Муйского района охотничье-промысловой деятельностью занимается ООО «Таксимо-Пушнина».

## Охотугодья расположены по всей территории Муйского района за исключением государственного природно-биологического заказника «Муйский» - 46500 га, земель промышленности, транспорта, связи, телевидения и иного назначения - 4327 га, крестьянских хозяйств - 401, земель граждан для огородничества - 200, сельских администраций - 963 га, земель поселений-8891 га.

Информация по распределению площади земельного фонда

Муйского района для ведения охотничьего хозяйства

по состоянию на 01. 01. 2008 г.

Общая площадь земельного фонда района – 2516,4 тыс. га

Площадь ООПТ – 46,5 тыс. га

Общая площадь охотугодий – 2455,1 тыс. га

Процент от общей площади земельного фонда РБ – 97,6 %

Площадь, предоставленная в пользование охотпользователям – 2455,127 тыс. га

Наименование охотпользователя – ЗАО Таксимо – пушнина

Охотничьи ресурсы

| Вид | Численность |
| --- | --- |
| Копытные |  |
| Дикий северный олень | 969 |
| Кабан | 81 |
| Косуля | 635 |
| Изюбрь | 1130 |
| Кабарга | 2508 |
| Лось | 691 |
| Пушные |  |
| Белка | 7265 |
| Горностай | 1042 |
| Колонок | 225 |
| Росомаха | 34 |
| Соболь | 2373 |
| Волк | 292 |
| Заяц – беляк | 2018 |
| Рысь | 119 |
| Птицы |  |
| Белая куропатка | 16405 |
| Глухарь | 6770 |
| Рябчик | 30362 |

Проблемы развития

охотопромысловой деятельности

Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства

Нормативы допустимого изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на территории лесничества и порядок их установления, определяется законодательством о животном мире.

Охота в  лесах лесничества носит, как промысловый, так и спортивный (любительский) характер и регулируется “Правилами охоты на территории Республики Бурятия”, утвержденными  приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия от 25.07.2006 г № 52 – ПР, Законом Республики Бурятия  «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства» принят Народным Хуралом Республики Бурятия от 25 октября 2007 года №2646-III.

Охотничьими угодьями признаются территории, акватории, являющиеся местом обитания охотничьих животных и на которых возможно их использование.

Охотничьи угодья подразделяются на:

- территории  охотничьих угодий общего пользования;

-территории, акватории, предоставленные решениями органов исполнительной власти Республики Бурятия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления пользования охотничьими животными на основании долгосрочной лицензии (охотничьи хозяйства)

Порядок возможного использования объектов животного мира, отнесенный к объектам охоты на особо охраняемых природных территориях, определяется положениями о данных территориях. В целях охраны животного мира, полностью запрещается охота территории лесничества на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в Красную книгу  России и Красную книгу Республики Бурятия.

Главные объекты промысловой охоты – дикие пушные звери, дикие копытные и отчасти боровая дичь. Основные объекты спортивной охоты – пернатая дичь, зайцы, а также копытные. Перечень охотничьих животных, разрешенных к добыче, предельные нормы добычи на одного охотника и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия.

Действующими Правилами охоты на территории Республики Бурятия” (2006) установлены следующие предельные сроки добычи охотничьих животных.

Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак на специально отведенных территориях (участка).

Количество и граница таких участков, правила их использования устанавливаются охотничьими хозяйствами по согласованию с органом, уполномоченным осуществлять контроль и надзор в области охраны и воспроизводства объектов животного мира.

Натаска и нагонка разрешаются во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в следующие сроки: по белки с 10 августа по 28 (29) февраля; по зайцу, лисице с 1 сентября по 28 (29) февраля.

Натаска и нагонка в закрытых для охоты сроки, если при этом не осуществляется добыча охотничьих животных, производится по разрешениям, выдаваемым охотничьими хозяйствами в порядке, согласованном с органом уполномоченным осуществлять контроль и надзор в области охраны и воспроизводства объектов животного мира.

Притравка по лисице, барсуку в закрытые для охоты сроки осуществляется только на притравочных станциях.

Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:

бурундук -  с 15 марта по 30 апреля, с 15 августа по 30 октября;

суслик, хомяк, водяная полевка – без ограничения;

лисица с 15 октября по 28 (29) февраля;

ондатра с 15 сентября по 31 октября;

белка, летяга, колонок, росомаха, горностай, солонгой, степной  хорь, американская норка, ласка – с 20 октября по 28 (29) февраля;

барсук, сурок (тарбаган) – с 1 августа до залегания в зимнюю спячку;

крот – с 25 июня по 25 октября.

Охота на зайцев разрешается в предельные сроки с 15 сентября по 28 (29) февраля.

Добыча видов пушных зверей нелицензионных видов регламентируется только продолжительностью сезона охоты на животное конкретного вида.

Предельные сроки охоты на пернатую дичь (сизый голубь, скалистый голубь) устанавливаются с последней субботы августа по 28 (29) февраля. Дневные нормы добычи голубей не лимитируются.

На территории Республики Бурятия подлежит регулированию численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству в течении круглого года вороны, серебристые чайки, обыкновенной сороки и бродячих беспородных собак и кошек.

На период действия лесохозяйственного регламента лесничеству рекомендуется проводить мероприятия по охране и сохранению благоприятных условий для обитания охотничьих видов животных. В таблице 14 приведены параметры разрешенного использования лесов (биологические мероприятия) в лесничестве.

Таблица 14

Параметры разрешенного использования лесов

при ведении охотничьего хозяйства

| №п\п | Виды мероприятий | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство солонцов | шт. | 40 |
| 2 | Ремонт охотничьих зимовий | шт. | 20 |
| 3 | Заготовка дров для отопления зимовий | м3 | 400 |

Параметры биотехнических мероприятий  приведены  на основании основных  нормативов биотехнических мероприятий, разработанных в соответствии с письмом Главохоты РСФСР от 27.05.1985г № 2 – 26.

2.2.6. Рекреационные ресурсы

Район обладает достаточно большими и разнообразными по типу туристскими ресурсами, позволяющими развивать несколько перспективных видов туризма и отдыха. К природным ресурсам туризма относятся: участки побережья озер и рек; участки горной тайги и скальные обнажения; охотничьи угодья с различными видами животных и птиц; озера и реки; термальные источники; не подвергшиеся промышленному загрязнению участки акватории и суши; неизмененные ландшафты, обладающие большой эстетической ценностью. Перспективные для развития туризма участки относительно равномерно распределены по всей территории района, что позволяет развивать схему размещения объектов туризма с постепенным освоением новых мест.

Природные ресурсы являются наиболее существенной и привлекательной частью ресурсов туризма. На их основе перспективным является развитие видов туризма, относящихся к общей категории «природных», в том числе: всесезонного активного туризма с использованием как традиционных, так и новых типов передвижения, экотуризма, приключенческого туризма, сафари, различных видов водного туризма на открытой акватории и на реках, пассивного отдыха с пребыванием на одном месте, природно-познавательного, рыболовного и охотничьего туризма,  экскурсий в природу.

Перспективным также является «промышленный» туризм с элементами золотодобычи.

С высоты трех тысяч метров взору открывается горная цепь Делюн-Уранского,  Южно-Муйского и  Северо-Муйского хребтов, разделенных между собой межгорным плато, бескрайнее море тайги, многочисленные реки и озёра. Особо бросается в глаза остроконечные контуры Южно-Муйского хребта. Наиболее интересной для туристов является каньонообразная вершина «Спартак» (3067м), название долине и окружающим её хребтам дал русский ученый-путешественник П.А.Кропоткин.

На территории района любимыми местами отдыха являются оз. Ульто, Баранчеевское, Бурдуковское, Красивое  и Кирпичное и на побережьях рек Муя, Витим и Муякан; и туристическая тропа к оз. Красивое. На оз. Баранчеевское можно наблюдать плавание лебединых пар.

Любителей путешествовать на территории Муйского лесничества ждут нетронутые и девственные края с горячими  термальными источниками: Толмачевский и Муйский. Местные жители используют целебные свойства источников  для лечения нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь можно в трескучие морозы увидеть зимние цветы, которые произрастают, по мнению местных жителей, над «родниками жизни».

Для любителей экстремальных видов спорта интерес представляют Витимские и Парамские пороги на реке Витим, интересная и познавательная туристическая тропа к Иркутской пещере, где  можно увидеть петрографы бронзового века.

Туризм

Муйская долина - одна из самых загадочных и прекрасных районов республики. Природа поражает своей величественной красотой и разнообразием. Немало в районе привлекательных мест. Таких как минеральные источники, озера, множество рек, девственные леса почти сплошным ковром покрывающие горные хребты и многие другие. Администрацией района прилагаются усилия для развития туризма. Но возникают сложности в финансировании проектов, поэтому необходимы инвестиционные вложения.

К сожалению, на территории Муйского района не выявлены объекты культурного наследия – памятники истории, архитектуры и градостроительства.

В п. Таксимо имеется гостиница с двух- и четырехместными номерами. Связь с другими районами республики осуществляется воздушным и железнодорожными видами транспорта.

Уникальная экосистема Муйской долины богата геологическими, водными памятниками природы, а также объектами археологического наследия.

На базе горячих источников и Баргалинского месторождения глин возможно создание лечебниц. В настоящее время учреждений санаторно-курортного лечения на территории Муйского района нет.

Привлекательность района снижается из-за высоких транспортных расходов и отсутствием достаточного уровня комфорта для туристов.

  - ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.3.1. Природоохранные планировочные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, леса первой группы, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения), особо ценные природные объекты. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ (1997 г.),  Лесным кодексом РФ, специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Для рек, наиболее значимых озер и болот района размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом РФ, 2006г.

Минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

В границах водоохранных зон запрещается (ст.65, ч.15 Водного кодекса РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ВК ограничениями запрещаются (статья 65, ч.17 Водного кодекса):

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности. В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещаются  рубки главного пользования, в них разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водного объекта.

Памятники природы

| Охраняемый объект | Площадь охраняемого объекта, км2 | Местоположение объекта | Свойства объекта, подлежащие охране (и в какие еще охраняемые территории он входит) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водные памятники |
| Ангаракан-Сартинский источник | 0,01 | На левом берегу р.Верхняя Ангара, в 0,5 км ниже устья р.Сарта. | Гидрокарбонатно-сульфатная натриевая вода. Минерализация 0,2 г/л. Суммарный дебит 1,6 л/с. Температура 36-46°С. Радон 40 эман. |
| Сартинский источник | 0,01 | Долина р.Верхняя Ангара, устье р.Сарта. | Термальная гидрокарбонатная натриевая вода. Дебит 0,7-0,8 л/с. Температура 30-35°С. |
| Туриканский источник | 0,01 | Долина р.Верхняя Ангара, устье рюТурикан. | Термальная гидрокарбонатно-сульфатная натриевая вода. Дебит 0,5-1,0 л/с. Температура 18-20°С. |
| Муйский источник | 0,01 | На правом берегу р.Муи в 5 км выше устья р.Шуринды. | Гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая вода. Минерализация 0,55 г/л. Содержит 11 мг/л сероводорода и до 60 мг/л кремнекислоты. Суммарный дебит 10-15 л/с. Максимальная температура в выходах 35°С. |
| Толмачевский источник | 0,01 | В 2,5 км выше с.Усть-Муя. | Хлоридно-гидрокарбонатная вода с содержанием радона 38 эман и минерализацией 0,43 г/л. Концентрация кремнекислоты 55-60 мг/л. Дебит не менее 5 л/с. Температура воды достигает 39°С. |

Геологические памятники.

На левом борту р. Аикта находится пещера «Иркутская» (грот длиной до 7 метров). На стенах пещеры сохранились петроглифы бронзового века. Пещера находится под охраной как археологический памятник. Но ее можно отнести и к геологическим памятникам природы.

Плато Золотое (карстовые колодцы). Расстояние от Плато Золотое до пос. Таксимо — 30 км. На Плато расположен ряд вертикальных карстовых воронок глубиной до 52 метров. Стены колодцев покрыты натечными формами кальцита. Пещеры субвертикальные.

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории всех государственных памятников природы определен как заказной без изъятия земель землепользователей. Сохранение памятников природы требует строгой регламентации и ограничения хозяйственной деятельности.

На территории охранной буферной зоны,  организованной для сохранения национального парка и памятников природы также вводятся ограничения на виды деятельности. В пределах охранных зон запрещаются:

  - Добыча полезных ископаемых;

  - Промышленное строительство;

  - Засорение и захламление территории;

  - Строительство коммуникаций, ведущее к изменению гидрологического режима территории;

  - Сплошная рубка леса и подлеска, кроме санитарных рубок;

  - Все виды мелиоративных работ.

Защитные леса

Согласно Лесному кодексу к защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Площадь защитных лесов на территории Муйского района составляет 176282га.

По категориям защитности выделены:

1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (10904 га):

– защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации Данная категория лесов выполняет функции защиты дорог от снежных заносов, размывов и эрозионных воздействий воды и ветра. По территории лесничества проходит железная дорога  федерального значения, направления Тында – Москва протяженностью 173.6 км, вдоль которой выделены защитные лесные полосы.

2. Ценные леса (165381га):

– орехово-промысловые зоны. Эти леса объединяют ценные кедровые леса, имеют важное защитное и противоэрозионное значение, являются сырьевой базой в качестве заготовки орехов, а также организации охотничьего промысла ценного пушного зверя;

– нерестоохранные полосы лесов. Нерестоохранные полосы лесов выделены по нерестовым рекам, имеющим важное рыбохозяйственное значение. Нерестоохранные  полосы установлены по рекам: Муя, Витим, Мудирикан, Парама, Муякан, и др.

Основания к выделению категорий защитности лесов

| Категории защитности | Основания к выделению категорий защитности |
| --- | --- |
| Леса орехопромысловых зон | Постановление СМ РСФСР № 109 от 18.01.1954 г. Распоряжение СМ РСФСР от 18.07.1959 г. № 4292-р |
| Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 г. № 554 Распоряжение № 388 от 07.08.1978 г. Приказ Минлесхоза РСФСР № 288 от 18.08.1978 г. |
| Защитные полосы лесов вдоль железных дорог (БАМ) | Распоряжение СНК № 4587-р от 14.07.1944 г. |

Выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### 2.3.2. Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории Муйского района расположен Муйский государственный природный биологический заказник. Заказник создан в 1975 году Постановлением СМ Бур.АССР от 24.06.1975 г. №209. Постановлением Правительства РБ от 01.08.2001 г. №282 срок действия заказника продлен до 13.12. 2011 года.

Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания, экологической целостности естественных сообществ в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других видов природных ресурсов.

Ведомственная принадлежность:  С 2005 г. - Функционирование, охрану и администрирование деятельности Заказника обеспечивает государственное учреждение «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» (ГУ Бурприрода), подведомственное Министерству природных ресурсов Республики Бурятия.

Описание границ. Северная граница: проходит по административной границе с Иркутской областью. Восточная граница: проходит от административной границы с Иркутской областью по водоразделу реки Парама и реки Саку до автодороги Самокут, затем по квартальной просеке проходит между кварталами 118-119 и 131-132 до реки Муя. Южная граница: проходит по левому берегу реки Муя вверх по течению. Западная - проходит от реки Муя по полуквартальной просеке квартала 129, по квартальной просеке между кварталами 127-128, далее по водоразделу рек Келяна Парама до административной границы с Иркутской областью и заканчивается в исходной точке.

Площадь заказника составляет 46,5 тыс.га

Характеристика рельефа:  Рельеф местности гористый, сильно изрезан. Высоты водораздельного хребтов, по которым проходит граница заказника, варьируют в пределах 1500-2000 м.н.у.м. Самая высокая точка достигает отметки 2138 м.

Характеристика климата:  Климат резко-континентальный. Зима суровая. для территории характерна многолетняя мерзлота, сезонно-остывающий слой грунта составляет 2.5-4.0 м.

Характеристика почвенного покрова:  Тип почв: горно - таёжные глубокопромерзающие. Известняк

Характеристика растительности:  Леса лиственичные, распространены до абсолютной высоты 1300 м. Высота деревьев 12-16м., толщина стволов 0.16-0.20 м., расстояние между деревьями 4-6м. Подлесок кустарниковый, редкий. Леса чистые, валежники и буреломы редки. Выше по склонам растет кедровый стланник, местами образуя сплошные заросли. гребни и вершины нередко покрыты мохово-лишайниковой растительностью, отдельные вершины лишены растительностью, отдельные вершины лишены растительности.

Описание гидрологической сети:  Гидрография представлена достаточно развитой сетью горных ручьев и речушек, питающих в реку Парама. Характерно образование большого количества наледей, многие из которых так и не успевают растаять за короткое лето. Среди хребтов встречаются небольшие горные озера, а в истоке Парамы лежит крупное горное озеро Аллачи.

Сведения о лесном фонде:  Основной лесообразующей породой является лиственница.

Растительный мир представлен лиственничными и кустарниковыми лесами горных склонов, горной луговой растительностью в сочетании с зарослями кедровника и ерника. Преобладающая порода - лиственница.

Животный мир достаточно разнообразен. Основными обитателями являются: лось, изюбр, косуля, кабарга, соболь, белка, заяц, горностай. Редко встречаются - медведь, кабан, рысь. Из промысловой дичи обитателями заказника являются глухарь, рябчик, куропатка.

Основные объекты охраны:  Лось, изюбрь, косуля, кабарга, рысь, лисица обыкновенная, соболь, горностай, белка, заяц-беляк, глухарь, рябчик.Краснокнижные животные: Черношапочный сурок, Выдра, Северный олень, Муйская полевка, Лебедь кликун, Каменушка, Беркут, Черный аист, Горный Дупель, Дальневосточный кроншнеп, Белая сова, Филин, Красноперая горихвостка, Щур, Ленок.

На территории заказника установлен режим, ограничивающий следующую деятельность:

- все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года;

- нахождение на территории Заказника с оружием, орудиями лова, собаками;

- проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

- применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства;

- засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;

- повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков; - выпас скота с применением собак;

- рубки главного пользования и заготовка живицы на особо защитных участках леса, утвержденных специально уполномоченным государственным органом в области управления лесным хозяйством;

- любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;

- отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника;

- нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования;

- прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, ведением лесного хозяйства и лесопользованием;

- иная незаконная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания.

### 2.3.3. Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки (в том числе недвижимых памятников) в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- археологическая оценка территории;

- историко-культурная оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

-установление границ территорий объектов культурного наследия, определение предмета охраны объектов культурного наследия;

Паспортизация объектов культурного наследия, постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов

культурного наследия, формирование предложений по их использованию.

Объекты культурного наследия

История археологических исследований Муйского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки (в том числе недвижимых памятников) в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы (планируемые мероприятия):

- археологическая оценка территории;

- историко-культурная оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

-установление границ территорий объектов культурного наследия, определение предмета охраны объектов культурного наследия;

- паспортизация объектов культурного наследия, постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов

культурного наследия, формирование предложений по их использованию.

Памятники архитектуры и истории МО «Муйский район»

| № п\п | Наименование и местонахождение памятника | Автор, материал | Номер документа о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник войнам землякам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны; пос. Усть-Муя, 1972 г. | Бетон | № 134 |
| 2 | Монумент первопроходцам – строителям Северомуйского тоннеля; пос. Северомуйск, 1978 г. | Железобетон, металл | №134 |

Объекты культурного наследия

История археологических исследований Муйского района

В 1986 году, с осуществлением первой разведки в среднем течении Витима (от д. Усть-Каренга до Северо-Муйского хребта) в приустьевом участке р. Муя было открыто 6 местонахождений археологического материала: Старый Витим I-III на правом древнем мысу реки в месте ее слияния с Витимской протокой Старый Витим и Усть-Муя I-III на левом, в пределах д. Устья-Муя на правом берегу Витима в с. Неляты и у метеопоста Спицыно. Небольшие по площади раскопочные работы на Старом Витиме I выявили присутствие в одном комплексе артефактов из камня, керамики, бронзы, а также шлаков с подавляющим преобладанием меди в их составе.

В 1977 году основное внимание уделялось местонахождению Старый Витим II, где (при расширении разведочной траншеи 1976 г.) кроме стояночного инвентаря в культурсодержащем слое, на глубине 0,6 м от дневной поверхности было вскрыто погребение человека.

В 1987 году в 18 км к северо-западу от пос. Таксимо геологическим отрядом ВостСибНИИГГиМСа на р. Аикта в предвходовом гроте одной из реликтовых пещер, получившей название Иркутской были задокументированы наскальные рисунки, нанесенные краской коричнево-красного цвета с различными оттенками. Расчистка одного из входов пещеры обнаружила фрагменты керамики с отпечатками рубчатой лопатки, костей крупных млекопитающих, куски известняка с остатками краски светло-коричневого цвета.

Кроме того, на берегу озера Ульто на поверхности песчаных выдувов подобран крупный скол из мелкозернистого кварцита.

В 1993 году при археологическом исследовании, связанном со строительством автодороги Таксимо – Усть-Муя была сделана прирезка к раскопу 1978 г. На местонахождении Старый Витим II, определены границы памятника и произведена разведка по правому берегу р. Муя. По углю из ямы, расположенной рядом с погребением 1977 г., получена радиоуглеродная дата 4550-90 л.н.

В 2001-2002 гг. сотрудниками лаборатории археологии ИГПУ возобновлены крупномасштабные раскопки на Старом Витиме II. Общая площадь раскопа доведена до 240 кв.м. основными результатами явились следующие наблюдения:

- Частичное смешение материалов выделяемых стратиграфически трех культур вмещающих горизонтов и, в то же время, фиксация отдельных скоплений обломков кости и шлаков, изделий из камня и керамики, являющихся одновременными и едиными в культурно-хронологическом отношении;

- В раскопе обнаружен могильник из 8 погребений и 5 ям без каких-либо костных остатков, но с материалом и, в ряде случаев с охрой. Для погребений характерны следующие признаки:

- наличие древесного угля, вкраплений охры, изделий и отходов каменного производства в засыпке ям;

- сплошная засыпка погребенного и дна ямы охрой;

- форма ям овальная вверху и подчетырехугольная ко дну;

- ориентация ям длинной осью по линии северо-востока на юго-запад с ориентацией погребенных головой на юго-запад;

- преобладание среди сопровождающего инвентаря изделий из нефрита (тесла, ножи, заготовки крупных орудий), халцедона (вкладыши составных орудий), агальмолита (цилиндрические бусины).

Начиная с 1976 г. периодически производится осмотр обнажений левого берега Витимской протоки Старый Витим в 7 км к юго-западу от д. Усть-Муя. Берег постоянно разрушается паводковыми водами, после чего на пляже и склоне обнажений остаются вымытые костные остатки представителей мамонтовой фауны.

Таким образом, к 2005 году в Муйско-Куандинской межгорной впадине оказались известными 12 местонахождений, часть которых поставлена на государственную охрану и внесена в государственный список недвижимых памятников истории и культуры Республики Бурятия.

Памятники археологии, внесенные в список недвижимых памятников истории и культуры Республики Бурятия

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | № поста-новл. о принятии на г/о | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бамбуйка. Стоянка Усть-Бамбуйка (Красный Яр) | III-II тыс.до н.э. | №134 | В 92 км по течению р.Витим от с.Усть-Муя на левом берегу на площадке 20-метровой террасы, образующей мысовидный выступ между р.Витим и заболоченной поймой |
| 2. | Таксимо. Пещера Иркутская. Петроглифы. | Бронзовый – раннежелезный век | №242 | Левый борт долины р.Аикты (правый приток Киляны), в 18 км к СЗ от п.Таксимо и в 1,6 км выше по течению р.Аикта от бывшего с.Верхняя Киляна |
| 3. | Усть-Муя. Стоянка I-IV. | Бронзовый – раннежелезный век | №242 | Левый берег р.Муя в с.Усть-Муя на террасах с отметками 8,15, 20м в центре, на северо-западной и восточной окраине села |
| 4. | Усть-Муя. Стоянка Старый Витим I | II тыс. до н.э. | №134 | В 1,38 км к юго-западу от с.Усть-Муя на площадке 6-8 м террасы, расположенной над поймой Витимской протоки Старый Витим |
| 5. | Усть-Муя. Стоянка Старый Витим II | II-I тыс. до н.э. | №134 | В 1,8 км юго-западнее с.Усть-Муя на площадке 4-5 м террасы, расположенной над поймой Витимской протоки Старый Витим |
| 6. | Усть-Муя. Стоянка Старый Витим III. | I тыс. до н.э. | №134 | В 1,1 км юго-западнее с.Усть-Муя на правом берегу р.Муя в 550м от нее на 4-й террасе |
| 7. | Усть-Тулдун. Стоянка | V-I тыс. до н.э. | №242 | В 40 км ниже по течению р.Витим от впадения в нее р.Бамбуйки |
| 8 | Ветвистый I |  |  | На левом берегу руч. Ветвистый, правого притока р. Мудирикан |
| 9 | Ульто-II |  |  | В 1 км. к ю-в от от пос. Таксимо, в 1,5 км. к с-з от озера Ульто |

Примечание:

№ 134 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

№ 242 – Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.1996.

Ниже представлены сведения о вновь выявленных археологических местонахождениях, которые были обнаружены в результате разведочных археологических работ, проводившихся в зоне проектируемой трассы нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Ветвистый I. Местонахождение: расположено на левом берегу руч.Ветвистый, правого притока р. Мудирикан, который, в свою очередь, является правым притоком р. Муя, приметно в 24 км к востоку от пос. Таксимо и в 3 км к юго-востоку от устья руч. Ветвистого. Культурные остатки дислоцированы на мысовидном выступе 12-метровой терассовидной поверхности, вытянутом по линии с юго-запада на северо-восток, образованном двумя микроложками, ограничивающими его с северо-запада и юго-востока.

Коллекция находок состоит из 1 фрагмента лезвия, 27 фрагментов микропластин, 161 отщепа и чешуек, 11 кусочков киновари, 19 фрагментов обожженной кости. Всего в коллекции 219 предметов. Один из пластинчатых сколов несет следы рабочей ретуши на обоих продольных краях. Один отщеп был использован в качестве резца без предварительной подготовки рабочей головки и тела.

Субстратом основной части коллекции каменных артефактов служит вулканическое стекло среднего состава (гиалодациты), имеющее характерный сиреневато-коричневый цвет. Среди археологических нахождений Муйско-Куандинской котловины известен также памятник Старый Витим I с аналогичным субстратом для значительной части коллекции.

Кусочки киновари, дающие при соприкосновении с твердой поверхностью красноватый цвет, использовались как красящее вещество. Ближайшее местонахождение киновари в открытом виде известно в долине руч. Аикта, левого притока р. Келяны в 40 км к северо-западу от Ветвистого I,  в южной части Байкало-Катомского нагорья.

К югу от Ветвистого, в Витимском плоскогорье, в бассейне верхнего течения Витима данные типы артефактов встречаются в археологических комплексах возрастом от 11000 до 4500 лет назад и являются характерными признаками выделенной усть-каренгской археологической культуры. Во всех ее комплексах, включая ранние, найдена керамика.

Анализ тафономии культурных остатков позволяет рассматривать тыловой по отношению к внешней бровке террасы участок пятна находок, в котором материал залегал в нижних отложениях, как ситуацию наиболее близкую к инситной. На удаленном от бровки террасы участке культурные остатки фиксировались в редуцированной погребенной почве, залегающей в верхней части зеленовато-серого легкого суглинка. Начало накопления этих отложений интерпретируется как выход из режима субаквального осадконакопления и переход хронологического рубежа плейстоцен-голоцен.

Граница археологического памятника Ветвистый I условно выделена по внешней бровке мысовидного террасовидного выступа, на котором был выявлен археологический материал, и имеет контуры неправильного пятиугольника. Охранная зона объекта охватывает территорию мысовидного выступа террасы, на которой выявлено основное пятно археологического материала, а также внешнюю бровку и борта ложбины, обращенной к ручью Ветвистый и ограничивающей выступ с юго-востока.

В стратиграфическом плане культурные остатки археологического объекта Ветвистый I приурочены к заполнениям криогенных трещин на глубине 0,7 м от дневной поверхности и на полигонах криогенной системы трещин на глубине до 0,4 м. сохранность культуровмещающих отложений памятника хорошая – следов техногенного воздействия и значительных природных нарушений не фиксируется. По морфо-типологическим параметрам, а также на основании оценки возраста стратиграфических подразделений разреза рыхлых отложений, выявлено, что время формирования культурных остатков относится к заведомо широкому хронологическому диапазону от 6000 до 13000 л.н.

Данный археологический объект обладает рядом уникальных особенностей, которые делают его в системе археологических памятников Привитимья особо значимым. Площадь распространения культурных остатков по площади несколько более 220 м2.

Ульто II. Местонахождение: расположено в 1 км к юго-востоку от пос. Таксимо, в 1,5 км к северо-западу от оз. Ульто, на юго-западном берегу древнего озера. Материал фиксировался в кювете грунтовой дороги, на дневной поверхности мысовидного террасовидного выступа недалеко от бровки берега озеровидной осушенной котловины и в раскопе в разрезе верхнего, крайне маломощного почвенно-растительного горизонта, а также в кровле нижележащего слоя буровато-серого легкого суглинка. В районе озера Ульто примерно на 50-60 м северо-западнее от места сбора первых каменных артефактов пройдена зачистка I. В шурфах расположенных выше, вскрыты исключительно горизонтально-слоистые серые, желтовато-серые пески, которые залегают в разрезах сразу под покровными суглинками.

Коллекция культурных остатков (из раскопа и собранных на поверхности состоит из 1 фрагмента вкладышевого костяного орудия, 2 обломков призматических карандашевидных микронуклеусов, 1 преформы для призматического нуклеуса, 17 целых и фрагментированных микропластин, 1 вкладыша (ретушированной микропластинки), 37 отщепов и чешуек, 3 неопределимых фрагментов кости. Субстратом каменных артефактов служит аргиллит, яшмовидный кремень, вулканическое стекло среднего состава (гиалодацит).

Отсутствие четкой стратификации материала не дает надежных оснований для определения относительного геологического возраста памятника. Целый ряд параллелей может быть обнаружен между Ульто II и стоянками Баранчеевское I-II, расположенными в 3 км к северу, на берегу одноименного озера в черте пос. Таксимо. Там культурные остатки обнаружены «на выдувах», т.е. практически в развеянном состоянии, также на берегу озера, и коллекции в обоих случаях имеют ряд сходств. Коллекция Баранчеевского I-II представительнее, она содержит фрагменты керамики с оттисками шнура, наконечник стрелы и датируется по комплексу морфотипологических признаков в пределах среднего неолита – палеометалла.

Восточная граница Ульто II проходит вдоль верхней бровки берега древнего высохшего озера, западная граница простирается на 140 метров вдоль дороги, идущей (вниз по склону) в сторону современного озера Ульто. Периметр выделенной территории археологического объекта имеет контур трапеции шириной около 70 м.

Культурные остатки археологического объекта Ульто II первоначально были зафиксированы в срезе грунтовой дороги от пгт. Таксимо до озера Ульто, являющегося местом отдыха местного населения. Культурные остатки приурочены к тонкой, часто денудированной прослойке оранжевой супеси, фиксирующейся сразу под маломощной таежной почвой на глубине от 0,05-0,10 м от дневной поверхности.

Площадь памятника равно 9640 м2. В коллекцию культурных остатков, как подъемных, так и происходящих из отложений, входят изделия из камня – призматические пластины и их сегменты, отщепы, скребки, сколы подживления. В целом материал археологического объекта Ульто II практически не отличается по технико-типологическим и петрографическим показателям от части материалов находящегося в 3 км северо-западнее комплекса археологических памятников у озера Баранчеевское, особенно той их части, которая датируется эпохой палеометалла.

Особенности выявленных археологических объектов Ульто II и Ветвистый I:

- Удаленность от основных современных водотоков котловины рек Витима и Муи;

- Малочисленность культурных остатков, бедный номенклатурный состав находок (что предполагает сезонный кратковременный характер обитания древнего человека на местонахождениях Ветвистый I и Ульто II), их особую специфику;

- Пространственное положение вместе с особенностями геоморфологии района памятников позволяет предположить наличие палеозерных водоемов, на берегах которого древним человеком были оставлены выявленные местонахождения.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Территория Муйского района подвержена значительному риску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  природный и техногенный характер.

## Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают территории, подверженные таким природным явлениям, как:

Опасные геологические процессы

Землетрясения. Муйский район входит в 9-балльную (и более) сейсмическую зону.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают следующие объекты:

Химически опасные объекты

МУП "Водоканал" - использование жидкого хлора на следующих объектах:

водоочистная станция, станция биологической очистки

Гидротехнические сооружения

На территории района имеется 7 гидротехнических сооружений.

Взрыво-пожароопасные объекты

К этим объектам относятся склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции, газонакопительные пункты, мазутохранилища, нефтебазы, элеваторы, приёмно-раздаточные базы сжиженного газа, ТЭЦ. Наиболее крупные объекты на территории района - склады взрывчатых материалов (рудник "Кедровый", рудник «Ирокинда», артель старателей «Лена», разъезд Улан-Макит), склады ГСМ (п.Таксимо, ООО "Старатели Каралона", рудник "Кедровский", рудник «Ирокинда», п.Таксимо,ООО «ММ Каскад», п.Таксимо, ООО «Базис»,   топливозаправочный пункт в п.Таксимо, артель старателей «Западная»).

Объекты жизнеобеспечения

Котельные ЖЭУ-1, ЖЭУ-3 ЖЭУ-4, ЖЭУ-6, ЖЭУ-7, ЖЭУ-8, ЖЭУ-9, п. Таксимо,  Котельная НГЧ-11 ВСЖД

Гидродинамические объекты

Хвостохранилище (ЗИУ рудник "Кедровский"), Хвостохранилище (III очереди ЗИФ рудника "Ирокинда")

Энергетические объекты

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

На территории района  расположено 370385 га земель лесного фонда. Ежегодно сгорают многие гектары леса. Возможно, это происходит из-за недостаточного ухода за лесом, недостаточного количества противопожарных барьеров и полос и т.д. Ущерб от сгорания леса огромен. Наряду с уничтожением леса гибнут или теряют своё жилище многочисленные его обитатели

Транспорт

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует на всех видах транспорта.

Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Эпидемия

Сибирская язва – возможность возникновения в 17 населенных пунктах;

Эпизоотии, эпифитотии

Возможны в населенных пунктах сельских поселений, сельскохозяйственных формированиях всех видов собственности.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

3.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Промышленное производство района представлено следующими видами экономической деятельности:

- «добыча полезных ископаемых» (золото) - с долей в общем объеме промышленного производства 92%;

- «обрабатывающие производства» - с долей 2,9%, в том числе «производство пищевых продуктов» (производство хлеба), «обработка древесины и производство изделий из дерева», «прочие производства» (производство щебня);

- «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с долей 5,1%.

Большое влияние на  общий индекс промышленного производства оказывает добыча полезных ископаемых.  Наиболее значимые предприятия в промышленном секторе экономики : рудник Ирокинда ОАО «Бурятзолото» (добыча золота), ООО «Артель старателей Западная» (добыча золота), ООО «Старатели Каралона» (добыча золота).

При наличии  богатой  минерально-сырьевой  базы месторождений, в районе слабо развито производство строительных  материалов.

Сельское хозяйство

Район не относится к развитым аграрным районам. На это влияют ряд факторов: суровые природно-климатические условия района, нерентабельность сельскохозяйственного производства, ведущее к ликвидации крестьянских хозяйств и подсобных хозяйств предприятий, отсутствие собственных источников инвестиций  сельских товаропроизводителей. Кроме этого, наличие железной дороги, способствует завозу продукции из Красноярска, Иркутска, Новосибирска.

Сельскохозяйственных землепользователей в районе немного. Это обусловлено малыми площадями сельскохозяйственных угодий, низким качественным составом почв: в основном это серые  лесные и болотно-мерзлотные почвы.

3.2. Социально – демографическая характеристика

В годы строительства БАМа численность населения района быстро росла за счет притока из других регионов СССР, но с 1991 года начался обратный процесс. С 1991 по 2009 год численность населения из-за миграционного оттока снизилась на 48 % или на 13,9 тыс. чел.  Среднегодовой  показатель  выбытия  населения за этот период составил  770 человек. Снижение численности постоянного населения в районе связано с завершением строительства объектов БАМа, выездом населения в более благоприятные климатические зоны России.

Численность населения

На 01.01.2010г. численность населения района составляет 14,5 тысяч человек, из нее городское население –  91% или 13,5 тыс.чел., сельское население – 9% (1,0 тыс.чел.).

В районе 4529 семей из них 110 многодетных семей (3 и более детей).  Число домохозяйств  2007г по 2010г уменьшилось на 6%. Возрастная структура населения района на протяжении длительного времени относится к регрессивному типу. Процесс старения нарастает медленно, “снизу” вследствие уменьшения доли детей от общей численности жителей (с 27 % в 2002 году до 21 % в 2010 году).

| Показатели | ед.изм | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год* |
| Численность постоянного населения всего (на начало года) | чел. | 15616 | 15192 | 14810 | 14494 |
| в том числе городское | чел. | 13958 | 13772 | 13514 | 13282 |
| сельское | чел. | 1661 | 1424 | 1296 | 1212 |
| Число домохозяйств |  | 4813 | 4747 | 4628 | 4529 |
| Численность (среднегодовая) населения всего | чел. | 15578 | 15559 | 15001 | 14652 |
| в том числе городское | чел. | 13881 | 13865 | 13642 | 13398 |
| сельское | чел. | 1697 | 1543 | 1360 | 1254 |
| Численность мужчин (на начало года) | чел. | 7691 | 7484 | 7300 | 7156 |
| Численность женщин (на начало года) | чел. | 7922 | 7713 | 7510 | 7338 |
| Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (на начало года) | чел | 3370 | 3234 | 3141 | 3062 |
| в том числе детей от 0 до 6 лет | чел | 1432 | 1420 | 1447 | 1409 |
| детей от 7-до 17 лет | чел | 2343 | 2334 | 2119 | 2045 |
| численность постоянного населения в трудоспособном возрасте (на начало года) | чел | 10879 | 10536 | 10124 | 9703 |
| Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | чел | 1367 | 1427 | 1545 | 1729 |

*данные оценочные

Район остается одним из немногих в республике, где сохраняется естественный прирост населения. Естественный прирост населения вырос   с 4,6  в 2007г  до 6,3 в 2010г. на 1000 чел. Уровень рождаемости так же вырос  с 14,3 в 2007г. до 14,8  в 2010г. родившихся на 1000 человек.  Уровень смертности с 9,7 (2007г.) понизился  до 8,8  (2010г.) умерших на 1000 человек. Особым показателем смертности выступает младенческая смертность. В районе наблюдается повышение детской смертности с 9,0 (2007г)  до 13,8 (2010г).   Случаи смерти связаны с  врожденной и неуправляемой патологией.

Национальный состав населения района  представлен более 50 национальностями (по данным ВПН 2002 года). Русское население составляет 81,5%, буряты-5,3%, другие национальности  13,2% .

Состав и структура населения за 2007- 2010г., чел.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По национальному признаку |  |  |  |  |
| Русские | 13300 | 12387 | 12074 | 11890 |
| Буряты | 760 | 812 | 790 | 769 |
| Другие национальности | 1740 | 1998 | 1946 | 1885 |

*данные оценочные

Уровень жизни населения

Занятость населения

Отраслевая структура промышленного производства района представлена цветной металлургией (золото, серебро, нефрит), лесной промышленностью (лесозаготовка, лесопереработка), промышленностью строительных материалов (щебень), пищевой промышленностью (хлебопечение).

Численность трудовых ресурсов в районе в 2010 году составила 11,3 тыс. чел. Численность занятых – 8,7 тыс.чел.,  или 77 % от численности трудовых ресурсов. В численности занятых в  экономике  значительную часть  занимают работающие  граждане из других  регионов. По предварительным данным за 2010г. их доля составляет 20%. Трудовой  деятельностью заняты  люди  старше трудоспособного  возраста, что тоже оказывает  влияние на сохранение  значительного  числа безработных граждан (в 2010г. доля этой категории работающих  составляла 10 % от числа занятых в экономике).

Анализ  структуры  занятости населения  района  показывает,  что отраслями  экономики,  привлекающими  значительные  трудовые   ресурсы, являются: «промышленность»,  «строительство» , «транспорт», «торговля и общественное питание».

Основная часть населения или 42 %  занята в организациях и предприятиях  со смешанной формой собственности, 37% - в общественных объединениях и частных организациях, 21 % в организациях государственной и муниципальной форм собственности.

Данные  по структуре  занятости населения за 2008 –2010 годы  представлены  в таблице:

Структура занятости населения в 2007 -  2010г.

(численность  занятых по отраслям (чел.), доля в общей  численности занятых в экономике (в %)

| Показатели | 2008г | 2009г | Оценка 2010г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| Занято в экономике, всего | 9045 | 100 | 8818 | 100 | 8764 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 3097 | 34,5 | 2940 | 33,4 | 2865 | 32,8 |
| сельское хозяйство | 7 | 0,1 | 26 | 0,3 | 42 | 0,5 |
| строительство | 549 | 6,0 | 513 | 5,8 | 313 | 3,6 |
| транспорт и связь | 1669 | 18,4 | 1665 | 18,9 | 1634 | 18,6 |
| торговля и общественное питание | 1355 | 15,0 | 1387 | 15,7 | 1405 | 16,0 |
| ЖКХ | 472 | 5,2 | 424 | 4,8 | 530 | 6,0 |
| здравоохранение и физическая культура | 402 | 4,4 | 386 | 4,4 | 386 | 4,4 |
| образование, культура и искусство | 811 | 8,9 | 794 | 9,0 | 749 | 8,5 |
| прочие отрасли, всего | 683 | 7,5 | 683 | 7,7 | 840 | 9,6 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Госучреждения | 600 | 6,6 | 585 | 6,6 | 585 | 6,7 |
| Другие отрасли материального производства | 107 | 1,2 | 113 | 1,3 | 123 | 1,4 |
| Банки | 125 | 1,3 | 144 | 1,6 | 148 | 1,7 |
| Лесное хозяйство | 52 | 0,6 | 52 | 0,6 | 47 | 0,5 |

В районе остается большой численность безработных граждан. По-прежнему актуальной проблемой на рынке труда района остается обеспечение занятости женщин. Более 65 процентов вакансий, заявленных работодателями в центр занятости населения, - это рабочие профессии (специальности) для мужчин. Особую озабоченность вызывает трудоустройство женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет и находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Особенно тревожное положение складывается на сельском рынке труда. В связи с суровыми климатическими  условиями в районе не развито  сельскохозяйственное производство, что создает определенные  проблемы с трудоустройством сельских жителей. Уровень регистрируемой безработицы в  сельском поселении  составляет около 12%. Среди безработных граждан сохраняется высокий уровень молодежи в возрасте 16-29 лет (в 2009г. – 22,3%), что объясняется отсутствием опыта работы, низкой квалификацией данной категории граждан. Продолжает увеличиваться численность безработных, не имеющих какого-либо профессионального образования (в  2009г. – 44,7%). Центром занятости населения района за последние три года было оказано государственных услуг в поиске подходящей работы более 1000 чел. данной категории граждан.

| Показатели | 2007год (%) | 2008 год (%) | 2009 год (%) | 2010год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень общей безработицы | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 9,0 |
| Уровень регистрируемой безработицы | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,8 |
| Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, человек | 3623 | 3526 | 3404 | 2828 |
| Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 19,5 |

Снижение уровня общей безработицы с 11,2% в 2009г  до 9% в 2010г достигнуты благодаря Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в рамках организации самозанятости  населения. Сумма направленных средств на самозанятость в 2010г составила - 12936,0 тыс.руб, создано  220 новых рабочих мест. Всего в районе создано 258 новых рабочих мест: из них в отрасли строительство 20 РМ, сельское хозяйство – 51РМ, оптовая и розничная торговля- 44 РМ, транспорт и связь 46 РМ, общественное питание и поставка продукции – 3РМ, предоставление прочих социальных, персональных и коммунальных услуг- 84 РМ, промышленность -10РМ.

3.3. Система расселения

Муйский район, как и Республика Бурятия в целом, отличается высокой степенью неоднородности расселения. Площадь района составляет 25164 кв. км. Средняя плотность заселения составляет 0,6 человек на 1 кв. км.

На территории расположено 2 посёлка городского типа (п.Таксимо, п. Северомуйск) и 6 сельских населенных пунктов (п.Усть – Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Витим, п. Ирокинда, п. Бамбуйка).

Районный центр – п. Таксимо, в котором проживает 10,1 тыс.чел.

ГП «Поселок Таксимо»: численность постоянного населения составляет 10,4 тыс.чел.

ГП «Северомуйское»: численность постоянного населения составляет 3,1 тыс.чел.

СП «Муйская сельская администрация» объединяет  4 сельских населенных пункта: Усть-Муя, Муя, Баргалино, Витим. Численность постоянного населения составляет – 1,0 тыс.чел

Район имеет крайне сложную, с точки зрения освоения, структуру рельефа местности. Большая часть территории относится к территории вечной мерзлоты, что усложняет и удорожает проведение каких либо строительных и прочих инфраструктурных работ.

Характерна диспропорция развития в сторону обслуживания Байкало – Амурской магистрали,  с отставанием как промышленного освоения местных природных ресурсов, так и развития производственной и социально – бытовой  инфраструктуры.

Инфраструктура населенных пунктов представлена совокупностью отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли.

Параметры социально-экономического развития территорий, входящих в МО «Муйский район», различны и дифференцированы.

В ГП «Поселок Таксимо» проживает 72 % населения района, в ГП «Северомуйское» - 22 %, в СП «Муйская сельская администрация» - 6 %.

Наибольшую долю в объеме промышленного производства также занимает ГП «Поселок Таксимо» -  97,9 %. На ГП «Северомуйское» приходится  2,0 %, на СП «Муйская сельская администрация» - 0,1 %.

Безусловное лидерство в привлечении инвестиций  держит ГП «Поселок Таксимо» - 99,8 %.

Таким образом, основной экономический потенциал приходится на  ГП «Поселок Таксимо».

Сложившаяся социально – экономическая ситуация в поселениях и уровень развития обусловливают вклад территорий в бюджетную систему района.

ГП «Поселок Таксимо» формирует 19,8 % налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Муйский район». На втором месте находится ГП «Северомуйское», обеспечивающее 2,3 % налоговых поступлений, 0,3 % приходится на СП «Муйская сельская администрация».

Дифференциация экономического потенциала территорий определяет различия в уровнях налоговых и неналоговых доходов, приходящихся на душу населения: от 363 рублей в СП «Муйская сельская администрация» до 2417  рублей в ГП «Поселок Таксимо».

Анализ показывает, что наиболее высокий уровень подушевых налоговых доходов приходится на территорию с высоким уровнем развития обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, в сфере транспорта и услуг, что обусловливает наличие дополнительных возможностей для территории по привлечению инвестиций, увеличению денежных доходов населения и развитию потребительского рынка.

3.4. Социальная инфраструктура

Образование

В 2010 г. система образования Муйского района представлена 20 образовательными учреждениями:

- средние общеобразовательные школы -5;

- вечерние (сменные) школы -1;

- дошкольные образовательные учреждения-7 ( в том числе  ведомственное ДОУ  № 231 «Елочка»);

-  учреждения дополнительного образования детей-4;

- муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат»-1;

- детские школы искусств-2.

Общее количество обучающихся составляет 1762 ученика, в том числе  130 учеников  Таксимовской вечерней школы. В городской местности  обучаются 1632 учащихся, 180 – в сельской.

Укомплектованность педагогическими кадрами на начало 2010-2011 учебного года составила   97,9  %.   Сохраняется потребность в  педагогических кадрах:  требуются учителя английского языка.  Не хватает квалифицированных специалистов по музыке, физической культуре, ОБЖ, технологии (юноши), истории.  На начало 2010-2011 учебного года  в школы района прибыли 2 выпускника  БГУ и БРПК. Специалисты  обеспечены рабочими местами и жильем.

Численность работающих в муниципальных образовательных учреждениях составляет 239 чел. (с учетом вечерней школы),  в том числе  учителей -113 чел., прочего работающего  в муниципальных образовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а так же работников, не осуществляющих учебный процесс)- 126 чел.

В 7 дошкольных образовательных учреждениях количество воспитанников  составило 694 чел.,  из них 95 детей посещают негосударственное дошкольное образовательное учреждение № 231 ОАО «РЖД» «Елочка».

В 2008-2010 годы реализованы следующие основные мероприятия Программы:

- Завершено строительство учебных корпусов школы на 350 мест в п. Таксимо, столовой на 116 посадочных мест, спортивного зала школы. Школа укомплектована учебным, технологическим оборудованием и мебелью.

- Начато строительство детского сада на 160 мест во «временном» поселке Таксимо.

- Открыто 4 дополнительные группы в Центре развития ребенка.

- Проведены работы по устройству внутреннего водопровода в здании дошкольного образовательного учреждения «Петушок». Проведение данного мероприятия было направлено на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности учреждения, выполнения санитарно-гигиенических требований и требований пожарной безопасности. В результате улучшены условия в дошкольном образовательном учреждении

Уровень развития образования в 2007 – 2009г.г. и оценка 2010г.

| Показатели КП СЭР МО "Муйский район" | ед.изм. | Факт 2007г | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Оценка 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей дошкольным образованием | % | 55 | 55 | 56 | 67,2 |
| Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в расчете: | Человек | 5 | 6 | 6,1 | 7,2 |
| а) на одного учителя; | Человек | 13 | 13 | 12,6 | 15,3 |
| б) на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Человек | 12 | 12 | 11,7 | 13,7 |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | Человек | 19,8 | 19,9 | 21 | 21,1 |
| а) в городских населенных пунктах; | -«- | 20,5 | 21,4 | 24 | 22,8 |
| б) в сельской местности | -«- | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 12,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений – всего | Руб. | 8607 | 11726 | 11577 | 15776 |

Здравоохранение

Сеть лечебных учреждений представлена муниципальным и негосударственным здравоохранением: МУЗ «Центральная районная больница» и  поликлиникой НУЗ «Узловая больница» на ст. Таксимо.  В мае  участковая больница с. Усть-Муя, входящая в состав  МУЗ «ЦРБ» реорганизована во врачебную амбулаторию,  действующие в больнице койки  переведены в стационар районной больницы. По состоянию на 01.10.10г.   в МУЗ «Муйская ЦРБ»  входят следующие структурные подразделения:

-районная поликлиника п. Таксимо на 200 посещений в смену

-врачебная амбулатория п. Ирокинда на 50 посещений в смену;

- врачебная амбулатория п. Северомуйск на 80 посещений в смену;

- врачебная амбулатория с. Усть-Муя на 50 посещений в смену;

Уровень развития здравоохранения в в2007 – 2009г.г. и оценка 2010г.

| Показатели КП СЭР МО "Муйский район" | ед.изм. | Факт 2007г | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Оценка 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | Человек | 9,3 | 12,8 | 26,8 | 20 |
| Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми ЦРБ | -«- | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: | -«- | 18 | 21 | 23 | 23 |
| от болезней системы кровообращения | -«- | 203,9 | 289,5 | 189,0 | 348,5 |
| от новообразований | -«- | 78,9 | 46,1 | 54,0 | 56,2 |
| от несчастных случаев, отравлений и травм, в т.ч.: | -«- | 157,89 | 250,0 | 216,0 | 168,6 |
| от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами | -«- | 6,3 | 6,6 | 13,5 | 0 |
| в результате дорожно-транспортных происшествий | -«- | 32,9 | 32,9 | 0 | 11,2 |
| Уровень госпитализации на 100 человек населения | -«- | 5,31 | 7,32 | 22,8 | 22,0 |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего | -«- | 12,17 | 11,8 | 11,2 | 11,3 |
| Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | %. | 38 | 46 | 31,2 | 34,9 |
| Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения. | чел | 99,3 | 161,2 | 168,9 | 195,1 |
| Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения | чел | 10,5 | 15,8 | 18,2 | 17,5 |
| Число участковых врачей и врачей общей практики, входящее в число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения. | чел | 3,9 | 4,6 | 6,76 | 7,0 |
| Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения | -«- | 36,2 | 65,8 | 68,9 | 66,6 |
| Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения | -«- | 4,6 | 5,9 | 7,43 | 7,6 |
| Среднемесячная заработная плата | -«- | 12793 | 15406 | 16480 | 17304 |

Культура

В 2010 году в сети культурных учреждений произошли следующие преобразования:

- детская библиотека, филиалы в п. Иракинда и п. Таксимо  утратили статус филиалов и  стали отделами МГБ «Поселок Таксимо».   На 01.10.2010г. в библиотечную сеть района входит 5 библиотек.

- ГДК «Тоннельщик» преобразован  в юридическое  лицо - МУК «СКК «Тоннельщик».  В  его состав   вошли Дом культуры  и две библиотеки.

Число  культурно-досуговых учреждений  на 01.01.11г. с учетом указанных изменений  составило  4 ед.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе в 2010 году  составил – 83,7%  и превысил   уровень   прошлого года   на   5,4 процентных пункта.

4. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

4.1. Современная производственно-экономическая база района.

Промышленность

По предварительным данным объем промышленной продукции за   2010г. составил 3528,93 млн.руб. или   93 % к  уровню прошлого года .

Добыча полезных ископаемых ( золота, нефрита)

В  течение   2010г. на территории Муйского района золотодобычей занимались 7 предприятий, из них на добыче рудного золота – ОАО «Бурятзолото» (рудник «Ирокинда») и ООО «Артель старателей Западная» (рудник «Кедровский»), на добыче россыпного золота – ООО «Тулуя», ООО «Старатели Каралона», ООО ГК «Модус Аури», ООО «Золотой Восток-Сибирь», ООО «Янгуда».

Добыто 3020,17  кг  золота, в том числе: рудного -  2925,1 кг, россыпного –  95,07 кг.

На руднике «Кедровский» ООО «Артель старателей Западная» сохраняется устойчивая тенденция увеличения объема добычи. Добыча  золота  увеличилась по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза.  Это связано в первую очередь с оптимизацией технологии добычи, в частности  с увеличением числа забоев (до 8-9) и, как следствие  ростом объема добытой руды. Кроме этого,  проводятся  мероприятия по техническому перевооружению предприятия.

Нефрит

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (нефрита) в районе зарегистрировано 2 предприятия ООО «Голюбе» и ООО «Буром».  За 2010г ими отгружено 40,3 тн.  нефрита на сумму  6117,4 тыс.руб.

Добычей нефрита занимается ООО «Голюбе». По состоянию на 01.01.2010г. остаток балансовых запасов нефрита-сырца  Голюбинского месторождения составляет  3770 тонн. В  отчетном  периоде  предприятием добыто 40,1 тонны, объем отгруженной продукции составил 14,5 тонн.

ООО «Буром» реализует остаток добытого на Буромском месторождении нефрита-сырца, который составляет 102,8 тонн. За  2010г предприятием отгружено 17,6 т.

Перспектива   выявления   новых залежей и зон нефрита на территории Муйского района остается высокой. Проведенный геолого-экономический анализ  позволяет  выделить  перспективные нефритовые площадки:  Буром-Голюбинская  площадь, Кедровое и Привальное проявления, косы и террасы Витима и Бамбуйки  для  оценки аллювиальных отложений нефрита.    Эти перспективы в первую очередь связаны с  ревизионно-поисковыми работами на нефрит в пределах этих площадей.  Выделение наиболее перспективных участков позволит включить их в списки   лицензирования.

В Перечень участков недр по Муйскому району, предлагаемых для предоставления в пользование на 2010 год был  включен участок Нижний Олломи с целью поисков и оценки нефрита. По результатам аукциона победителем объявлено  ООО «Алломи». Предприятием получена лицензия  на геологическое изучение, разведку и добычу нефрита  сроком на 25 лет.

Производство пищевых продуктов (производство хлеба)

В  2010 году  осуществляли  деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий  5 пекарен. Производство продукции на пищевых предприятиях составило  19,3 млн. руб., выпущено 738,0 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Объем выпуска хлеба составил 92 % к уровню соответствующего периода прошлого года. Причины снижения производства следующие: снижение численности населения, увеличение объемов выпечки хлеба населением.

Прочие производства (производство щебня)

Промышленность строительных материалов в  отчетном периоде  представлена двумя предприятиями  по производству строительного щебня: Ангасольским щебёночным заводом  филиалом ОАО «Первая нерудная компания» и ООО «Щебзавод»  ОАО «НАТС».

Продукция  предприятий по производству щебня используется для балластировки железнодорожного пути и в  строительных работах.           В отчетном периоде   отгружено 106 тыс.м3 щебня на сумму 35,6 млн.руб., что составило  86,3 %  к уровню  соответствующего периода прошлого года. ООО «Щебзавод» в отчетном периоде  не осуществлял выработку щебня, а  отгрузил ранее заготовленный  строительный щебень.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

В 2010г.  заготовкой и переработкой древесины в Муйском районе занимались  3 организации и 3  индивидуальных предпринимателя.

По предварительным данным отгружено продукции на сумму 42,7 млн.руб.,  рост составил 101,4% к уровню соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

Численность занятых в отрасли  составила 84 чел. Средняя заработная плата  по отрасли  составила  20124 руб..

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

В 2010г  производство теплоэнергии и воды  осуществляло предприятие- ООО «ТПК «Норд» и ООО «Титан - Т».

Объем производства составил 179,05 млн.руб. или 93 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

.  Численность занятых  по отрасли составила 522 чел. Среднемесячная заработная плата -   14452 руб.

Сельское хозяйство

Район не относится к развитым аграрным районам. На это влияют ряд факторов: суровые природно-климатические условия района, нерентабельность сельскохозяйственного производства, ведущее к ликвидации крестьянских хозяйств и подсобных хозяйств предприятий, отсутствие собственных источников инвестиций  сельских товаропроизводителей. Кроме этого, наличие железной дороги, способствует завозу продукции из Красноярска, Иркутска, Новосибирска.

Сельскохозяйственных предприятий нет. Это обусловлено малыми площадями сельскохозяйственных угодий, низким качественным составом почв: в основном это серые  лесные и болотно-мерзлотные почвы.

Сельскохозяйственных  угодий  в районе  всего 1320 га.

Инвестиционный климат. Строительство

Анализ сложившейся социально-экономической ситуации в районе показал, что экономика района не в состоянии сегодня обеспечить его комплексное социально-экономическое развитие без таких двух составляющих, как привлечение частных инвестиций и государственной поддержки.

В 2010г по предварительным данным  объем инвестиций в основной капитал составил  354,06 млн.руб., или  62,9 %  к уровню прошлого года .

В развитие производства инвестировали средства  золотодобывающие предприятия: рудник «Ирокинда» ОАО «Бурятзолото» и ООО «Артель старателей «Западная». Их доля в общем объеме инвестиций составила 53,0 %.  Начато строительство детского сада в п. Таксимо, инвестиции составили 65,8 млн.руб., в том числе РБ-62,6 млн.руб. и МБ-3,2 млн.руб.  Доля инвестиций за счет внебюджетных источников  составила  74%.

Индивидуальные предприниматели  на   строительство и реконструкцию торговых объектов  инвестировали 42,7 млн.руб.

В рамках мероприятий по самозанятости  осуществлялась регистрация индивидуальных предпринимателей по различным видам деятельности. Средства ФБ в сумме  7,94 млн.руб. направлены на приобретение основных средств  для  организации собственного дела.

Ввод жилья   составил 1680  кв.м. (в том числе индивидуального- 1680 кв.м)

Показатели объема  инвестиций  в2007 – 2009г.г. и оценка 2010г.

| Показатели КП СЭР МО "Муйский район" | ед.изм. | Факт 2007г | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Оценка 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал | Млн.руб | 338,9 | 705,7 | 485,4 | 354,1 |
| В том числе внебюджетные инвестиции | -«- | 314,2 | 535,2 | 421,5 | 270,3 |
| Инвестиции в основной капитал к предыдущему году | % | 149 | 176 | 65,5 | 62,3 |

В 2010 году объем выполненных подрядных и строительных работ составил 366,5 млн.руб. В  объем СМР  включены объемы, выполненные за пределами Республики Бурятия.

Осуществлялось строительство производственных объектов ОАО «Бурятзолото» на руднике «Иракинда» и  ООО « А/с «Западная»,   начато строительство детского сада в п. Таксимо.  Индивидуальные предприниматели за счет собственных средств вели строительство  объектов торговли.

Численность занятых  в отрасли «Строительство» составила 313 чел., среднемесячная заработная плата   в отчетном периоде сохранилась  на уровне соответствующего периода прошлого года и составила  15946 руб.

Потребительский рынок

На  01.01.11 г  на территории района  действуют  168 магазинов с торговой площадью 12139,9 кв.м., 92 павильона - 4278кв.м.,  2 киоска - 40 кв.м. и  крытый рынок на 37  торговых мест, из них  10 мест предусмотрены для реализации сельскохозяйственной  продукции  с  личных  подсобных  хозяйств.

Открыто    за  счет нового  строительства  пять   магазинов общей площадью 666 м2.

За счет восстановления не действующих помещений открыто 11 магазинов:  с торговой площадью 479,1 кв.м.

За  январь - декабрь 2010 года оборот розничной торговли составил  994,6 млн.руб.

В п. Таксимо  на  уровне  статуса  «социального  магазина»   работают  9  магазинов  ИП Кулешовой.

По  состоянию  на 01.01.11 г  в  районе  осуществляют деятельность   7  кафе  на  124  посадочных  места,  две  столовых  на  60  посадочных  мест,   9  закусочных  на  168  посадочных  мест.

Оборот общественного питания  за  2010г. составил 52,9 млн.руб. Сумма платных услуг населению  составила  211,8 млн.руб.  В 2010  в  п. Таксимо  открылись 3 гостиницы  на  50 мест.

Численность занятых в отрасли «Торговля» составила 1405 чел. Заработная плата  -   8518 руб.

В связи с тем, что в районе не развито сельское хозяйство, и нет подсобных хозяйств, продукция сельского хозяйства наряду с другими продовольственными товарами  завозится в район. Основными поставщиками продовольственных товаров являются оптовые базы г.г. Иркутск,  Красноярск,  Новосибирск,  Ангарск. Из районов Бурятии наиболее тесные торговые связи с Северобайкальским районом по поставке колбасных изделий, газводы и других товаров производства ИП Имыкшенова. С г. Улан –Удэ поступают в район и пользуются спросом ликеро – водочные  изделия производства ОАО «Байкалфарм», кондитерские изделия фабрики ОАО «Амта», макаронные изделия.

В районе действуют два оптовых склада продовольственных товаров (ИП Кулешова, ИП Имыкшенов).

Сложная транспортная схема, отдаленность района, отсутствие автодороги являются основными препятствиями в развитии торговых связей с другими районами Республики Бурятия и г. Улан - Удэ. Причинами  низкого  удельного  веса  поставки  промышленных  и  продовольственных  товаров  местных  изготовителей  являются:

- узкий  ассортимент,

- большие  сроки  доставки  (срок  доставки  вагоном  с  г. Улан Удэ – 12 - 14  дней,  с  г. Новосибирска -  4-6  дней;  контейнерная  доставка  с  г. Улан Удэ -  14  дней,  с  г. Новосибирска  - 5  дней);

- высокие  закупочные  цены на муку,  макаронные  изделия,  яйцо.

По этим причинам предприниматели района не рассматривают местных производителей в качестве поставщиков, не заинтересованы принимать участие в ярмарках, выставках – продажах, проводимых в Республике Бурятия.

Малое предпринимательство

По оценочным  данным число  малых предприятий в 2010 году составило  149 ед.,  индивидуальных предпринимателей - 855 человек.

Малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг  собственными силами на сумму  405,5 млн. руб.

Численность занятых на постоянной основе   составила  603 человека.

В 2010г в районе продолжил свою работу   филиал ГУ « Информационно-методологический центр сельских территорий РБ». Центром оказываются консультационные услуги, разрабатываются  бизнес-планы индивидуальным предпринимателям и безработным гражданам, желающим  организовать собственное дело. За   2010г. специалистом филиала  оказана  1815 консультация,  разработано 182  бизнес-плана.

Туризм

Сфера туризма Муйского района в настоящее время находится в стадии зарождения. Категории туристических активов следующие:

| Категории | Оценка |
| --- | --- |
| Природа Экология История/культура Экстрим Пляжный отдых Оздоровление | Высокая Ниже среднего Выше среднего Высокий Ниже среднего Отсутствует |

Район обладает достаточно большими и разнообразными по типу туристскими ресурсами, позволяющими развивать несколько перспективных видов туризма и отдыха. К природным ресурсам туризма относятся: участки побережья озер и рек ; участки горной тайги и скальные обнажения; охотничьи угодья с различными видами животных и птиц; озера и реки ; термальные источники; не подвергшиеся промышленному загрязнению участки акватории и суши; неизмененные ландшафты, обладающие большой эстетической ценностью. Перспективные для развития туризма участки относительно равномерно распределены по всей территории района, что позволяет развивать схему размещения объектов туризма с постепенным освоением новых мест.

Природные ресурсы являются наиболее существенной и привлекательной частью ресурсов туризма. На их основе перспективным является развитие видов туризма, относящихся к общей категории «природных», в том числе: всесезонного активного туризма с использованием как традиционных, так и новых типов передвижения, экотуризма, приключенческого туризма, сафари, различных видов водного туризма на открытой акватории и на реках, пассивного отдыха с пребыванием на одном месте, природно-познавательного, рыболовного и охотничьего туризма,  экскурсий в природу.

Перспективным также является «промышленный» туризм с элементами золотодобычи.

Привлекательность района снижается из-за высоких транспортных расходов и отсутствием достаточного уровня комфорта для туристов.

Экологическая ситуация

Состояние окружающей природной среды и природных ресурсов на территории района характеризуется как удовлетворительное.

Сельскохозяйственного производства нет, промышленное производство развито слабо по сравнению с другими промышленными районами Республики Бурятия. Промышленное производство представлено работой двух рудников и старательских артелей, которые безусловно вносят свой негативный вклад в экологию района. Золотодобывающая промышленность является  источником загрязнения окружающей среды при техногенном поступлении химических элементов в биосферу, земля загрязняется нефтепродуктами, водотоки - сбросом взвешенных частиц в результате некачественной работы систем оборотного водоснабжения.

Низкая обеспеченность современными очистными сооружениями, отсутствие в малых населенных пунктах канализации, систем сбора и утилизации мусора, коммунальных отходов приводят к дополнительному загрязнению поверхностных и подземных вод. Очистные сооружения действуют только в п. Таксимо и п.Северомуйск.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосферы, не превышает предельно допустимых.

В связи с малой численностью населения, значительной площадью района и территорией, покрытой лесами (45%) , величина антропогенной нагрузки на единицу площади минимальная.

Подземные воды хорошего питьевого качества, район располагает запасами минеральной воды.

Транспортная инфраструктура

Территория Муйского района характеризуется достаточно низкой транспортной освоенностью.

Транспортное сообщение с соседними районами и регионами осуществляется воздушным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

Сообщение с г.Улан-Удэ осуществляется воздушным путем.

Сообщение между п.Таксимо и г.Бодайбо Иркутской области осуществляется  частным автомобильным транспортом. Из-за отсутствия моста нет постоянного транспортного сообщения между районным центром  и п. Усть-Муя.

Между поселком Северомуйск и районным центром - по железной дороге как пригородными, так и пассажирскими поездами, следующими транзитом.

В районном центре - поселке Таксимо транспортная связь осуществляется частными маршрутными и легковыми  такси.

Автомобильный транспорт. Дорожная сеть района представлена следующими дорогами:

- Регионального значения: Таксимо – Бодайбо – 41км, Таксимо – Улан–Макит – 34км - Ведомственные дороги (ПГС) -186 км:

- Местного значения Таксимо – Усть–Муя – 51км. (МО «Муйский район»), Таксимо –Ирокинда – 70км. (ОАО «Бурятзолото»)

Бесхозяйные межпоселковые дороги (ПГС) – 190км.: Улан–Макит – Северомуйск – 78км.; Северомуйск – Янчукан до границы с Северобайкальским районом – 50км.; от дороги “Таксимо – Усть–Муя” до Витима – 28км.; Усть–Муя – Баргалино – 12км.; Таксимо – Молодёжный – 22км

Внутрипоселковые дороги (ПГС) – 148,6 км.: Таксимо – 62км (из них 26км с гравийным покрытием 117 тыс.м2, 24км с асфальтовым покрытием 132 тыс.м2); Северомуйск – 42км.; Иракинда – 5,4км.; Усть–Муя – 16,7км.;  п.Муя – 11,5км.; п.Баргалино – 11км

Общая протяженность дорог в районе составляет 524,6 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием 24 км.

По данным Муйского представительства Бурятстата грузооборот  в 2010 г составил 388 тыс.тонно-км.,  пассажирооборот 3080 тыс.пасс-км.

В соответствии с федеральным законом №131–ФЗ с 2006 года содержание и строительство дорог общего пользования отнесено к вопросам местного значения поселения и района. В связи с отсутствием средств в бюджетах муниципальных образований в 2010 году капитальное строительство автодорожных объектов не осуществлялось. Произведен только ямочный ремонт внутрипоселковой дороги.  Степень изношенности автодорог очень высока.

Воздушный транспорт. ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» и ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» осуществляют воздушные перевозки по маршруту г. Улан-Удэ – п. Таксимо. Парк Авиакомпании состоит из самолётов Ан-24 и вертолётов Ми-8. Уровень износа авиационной техники  составляет более 70%. Остро стоит вопрос о сохранении аэропорта в п. Таксимо. Рейс г. Улан – Удэ – п. Багдарин – п.Таксимо отменен в связи с большой убыточностью содержания аэропорта в п. Багдарин.

Железные дороги района представлены сетью железных дорог общего пользования и промышленным железнодорожным транспортом. По территории района проходит Байкало-Амурская магистраль, бурятский участок которой в настоящее время входит в состав Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Строительство магистрали было завершено в начале декабря 2003 г. открытием Северомуйского тоннеля. Ввод тоннеля в эксплуатацию позволил организовать скоростное сквозное движение по БАМу.

Протяженность железных дорог на территории района – 214,4 км.

Сообщение водным транспортом осуществляется по реке Муя, действует паромная переправа.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе составляет 381,6 км, в том числе протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 80 км (около 21 %).

Инженерная инфраструктура

В 2010г    на территории района осуществляли коммунальные услуги   2 предприятия: ООО «Титан-Т» и ООО ТПК «Норд». По отчету финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2010г.оба предприятия отработали с отрицательным финансовым результатом.

Жилищные услуги предоставляют 3 управляющие компании ООО «Управляющая компания», ООО «Управление домом» и вновь созданная компания ООО «УК Доверие».Все названные компании отработали с положительным результатом, прибыль составила 4020 тыс.руб. Общий финансовый результат по всем 5-ти предприятиям составил: прибыль в сумме 3326 тыс.руб. Доля убыточных предприятий составила 40%.

В районе  осуществляют деятельность по управлению домами 4 ТСЖ: «Бамовец», «Виктория», «Удача» и «Мостовик».

Изношенность инженерной инфраструктуры котельных, тепловых и электрических сетей  составляет 73%, срок эксплуатации превысил 20 лет. В связи  с ветхостью теплосетей происходят значительные потери  при подаче тепла, растет себестоимость  предоставляемых услуг.  На  ремонт объектов  необходимы значительные средства, которыми бюджет  района не располагает.

Жилищный фонд Муйского района составляет 304 тыс. м2, в том числе   в частной собственности 183,1 тыс.м2, в муниципальной собственности 117тыс. м2., в государственной-3,9 тыс.м2. В ветхом и аварийном жилищном фонде находится 836 домов  общей площадью 157,3 тыс. м2, в том числе в ветхом – 144,4 тыс. м2, в аварийном – 12,9 тыс. м2.

По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» в отчетном периоде было переселено 40 семей.  По Федеральному закону № 125 от 25.10.2002г.. «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» поступило 114,43 млн.руб., 29 семей получили жилищные субсидии.

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества составляет 100%.

Связь

На территории района предоставляются различные виды услуг связи: почтовая (подписка газет и журналов, доставка почтовой корреспонденции, а также предоставление других почтовых услуг), телеграфная связь, междугородная и международная телефонная связь, передача информации по электронной почте, Интернет - услуги, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового телевидения и др.

Поставщиками услуг связи в районе являются предприятия региональных филиалов ОАО «Сибирьтелеком», «Электросвязь», операторы сотовой связи «Улан – Удэнская сотовая сеть», «Мегафон»; ООО «Витол»; Региональный центр связи №4; РУФПС; ООО «Пассимсервис». Объем услуг связи населению составил 45,7 млн.руб.  Доля населения , охваченного телефонной связью составила 19,2%, а доля населения охваченного мобильной связью на 103%.

Топливно-энергетический комплекс

Производство электроэнергии, нефтепродуктов, угля на территории района отсутствует. Спрос на все виды потребляемых нефтепродуктов полностью покрывается поставками с нефтеперерабатывающих заводов Иркутской области (г.Ангарск), Омской области (г.Омск). Потребность в угле обеспечивается с Бородинского разреза (г. Красноярск). Основными поставщиками являются: ОАО «СУЭК», ОАО «Красноярсккрайугольвосток. Закуп электроэнергии производится через Федеральный оптовый рынок энергии и мощности. Снабжение э/энергией осуществляется от Усть – Илимской ГЭС. Основными отраслями конечного энергопотребления в районе являются железнодорожный транспорт, промышленность и жилищно – коммунальное хозяйство.

Финансово-кредитная инфраструктура

По состоянию на 01.01.2011г. в районе осуществляет свою деятельность 7 банковских учреждений: РКЦ пгт. Таксимо НБ Республики Бурятия Банка России, Муйский филиал ОАО «ВостСибтранскомбанк», пять  допофисов: два допофиса Северобайкальского отделения № 2440 Сбербанка России, допофис Улан-Удэнского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК», допофис Северобайкальского филиала ОАО АК «БайкалБанк» и один кредитно-кассовый офис  филиала ОАО «ТрансКредитБанк»  г. Иркутск.

4.2. Прогноз деятельности производственно-экономических показателей района

Промышленность

Основной целью в сфере промышленного производства является повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства, обеспечение стабильных налоговых поступлений,  увеличение вклада промышленности в социально-экономическое развитие  района, что скажется на реализации социальных программ, решении проблем занятости населения, улучшении уровня жизни и снижении социальной напряженности.

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:

- эффективное использование существующей минерально-сырьевой базы района;

- модернизация действующих  организаций;

- внедрение современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции;

- создание новых рабочих мест за счет организации на территории района новых производств;

- создание условий для привлечения инвестиций.

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства Администрации МО «Муйский район» с организациями района через заключение соглашений с бюджетообразующими организациями Республики Бурятия; проведение финансового оздоровления предприятий и организаций.

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития промышленного производства:

Индикаторы развития промышленного производства

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 1946,267 | 3638,146 | 3828,704 | 4024,747 | 4280,568 | 4600,541 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. руб. | 0,61 | 1,82 | 1,92 | 2,01 | 2,14 | 2,30 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 16031 | 24448 | 26771 | 29314 | 32099 | 35048 |

#### Добыча полезных ископаемых

«Добыча полезных ископаемых» - одно из важнейших направлений экономического развития района.

Основной целью развития отрасли является удовлетворение возрастающего спроса на продукцию республиканских, российских и зарубежных предприятий.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

«Добыча полезных ископаемых»

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 1721,,25 | 3347,369 | 3511,082 | 3674,968 | 3882,643 | 4161,979 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. руб. | 0,7 | 1,69 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,11 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 16430 | 27905 | 30946 | 34319 | 38060 | 42818 |

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию отрасли «Добыча полезных ископаемых»:

- обеспечение прироста разведанных запасов рудного и россыпного золота;

- организация новых предприятий по добыче золота;

- техническое перевооружение существующих производств по золотодобыче, строительство дополнительных мощностей;

- внедрение новых технологий;

- создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- модернизация производства;

- внедрение современных технологий по добыче золота;

- промышленное освоение новых месторождений полезных ископаемых;

- строительство необходимой инфраструктуры для освоения месторождений полезных  ископаемых;

- привлечение инвесторов к разработке месторождений полезных ископаемых.

Для восполнения сырьевой базы золотодобывающие предприятия района будут  проводить  геологоразведочные  работы.  ОАО «Бурятзолото» намерено участвовать во всех конкурсах и аукционах по приобретению лицензий на пользования недрами вблизи действующего  рудника «Ирокинда». Планируется начать ГРР на Жанокской  площади.

ООО «Артель старателей Западная» продолжит модернизацию рудника  «Кедровский»  с доведением производственной  мощности  предприятия  по добычи  золота  до 1000 кг.  в год.

Предприятие ООО «Рудкаралон» начнет добычу рудного  золота  с 2011 года и будет увеличивать мощность до 280 кг. к 2015 году;

ООО «Аллами» начнет геологическое изучение, разведку и добычу нефрита на участке Нижний Олломи. Планируемый объем добычи   в 2011г пять тонн нефрита-сырца,  доведение объема  добычи к 2015  году до 22 тонн.

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

«Добыча полезных ископаемых»

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Добыча полезных ископаемых" | Всего | 9641,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641,9 |
|  |  | 2011 | 611,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,7 |
|  |  | 2012 | 716,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,8 |
|  |  | 2013 | 791,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,4 |
| 1 |  | 2014 | 648,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,4 |
|  |  | 2015 | 660,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,6 |
| 1 |  | 2016-2020 | 6213,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6213,0 |

Промышленность строительных материалов

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов является обеспечение отечественного строительного рынка качественными строительными материалами.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы развития промышленности строительных материалов

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 46,414 | 41,850 | 49,649 | 58,466 | 68,172 | 78,847 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,43 | 0,50 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 0,94 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 18342 | 21915 | 23865 | 25990 | 28848 | 34416 |

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение задачи по эффективному использованию минерально-сырьевой базы для производства основных видов строительных материалов.

Для решения поставленной задачи планируется к реализации следующие мероприятия:

- промышленная разработка уже разведанных и осваиваемых месторождений для удовлетворения потребности в  строительных материалах местного рынка;

- строительство второй дробильной установки предприятием ОАО «Первая нерудная компания».

Реализация инвестиционных проектов в промышленности

строительных материалов

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Промышленность строительных материалов" | Всего | 13523,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13523,8 |
|  |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 1 |  | 2015 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 1 |  | 2016-2020 | 13518,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13518,8 |

Лесопромышленный комплекс

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является устойчивое развитие лесопромышленного сектора экономики и вовлечение в хозяйственный оборот всех ресурсов леса.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 26,446 | 43,369 | 44,670 | 46,099 | 47,574 | 49,097 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,14 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,61 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 10938 | 14157 | 14865 | 15608 | 16389 | 17208 |

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- расширение и развитие лесосырьевой базы;

- ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов;

- модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса;

- развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов;

- сокращение незаконных рубок путем мер организационного и административного характера;

- использование древесных отходов и низкотоварной древесины.

Для решения поставленных задач планируются к реализации следующие мероприятия:

- модернизация лесоперерабатывающего цеха ООО «Артель старателей Западная»;

- строительство лесовозных дорог лесоперерабатывающими предприятиями;

- осуществление контроля за использованием лесов  специализированными организациями.

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Лесопромышленный комплекс" | Всего | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
|  |  | 2011 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
|  |  | 2012 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
|  |  | 2013 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
|  |  | 2014 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
| 1 |  | 2015 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
| 1 |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Агропромышленный комплекс

Основной целью развития агропромышленного комплекса является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; снабжение населения качественными (экологически чистыми), доступными по цене и в максимально широком ассортименте продуктами питания.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке;

- расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;

- развитие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы агропромышленного комплекса

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |
| Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 30,0 | 47,8 | 51,0 | 55,2 | 58,5 | 62,1 |
| Пищевая и перерабатывающая промышленность |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 16,542 | 19,853 | 20,773 | 21,718 | 22,684 | 23,671 |

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- развитие личных подсобных хозяйств;

- развитие животноводства;

- развитие растениеводства.

- строительство свинокомплекса ИП Москаленко;

- создание субъектов малого предпринимательства в рамках Программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение  напряженности на  рынке труда РБ»;

- открытие цехов: по изготовлению мясных полуфабрикатов, по переработке дикоросов, по изготовлению салатов (ИП Имыкшенов);

- открытие кондитерского цеха в п.Таксимо (ИП Муртазашвили):

- организация цеха по выпуску копченой мясной продукции (ИП Танин);

- открытие цеха по изготовлению хлебобулочных изделий (ИП Шункова).

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Агропромышленный комплекс" | Всего | 9,889 | 1,239 | 0,300 | 0 | 0 | 8,350 |
|  |  | 2011 | 1,483 | 0,413 | 0,300 | 0 | 0 | 0,770 |
|  |  | 2012 | 1,453 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 1,040 |
|  |  | 2013 | 1,953 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
|  |  | 2014 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 1 |  | 2015 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Туризм

Основной целью в данном направлении является формирование туристической отрасли, которая окажет влияние на социально-экономическое развитие района путем увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала района.

Индикаторы развития туризма

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество туристских прибытий, чел. | 49 | 75 | 87 | 98 | 114 | 125 |
| Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей | 0,146 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 5080 | 8200 | 8500 | 9000 | 9600 | 10500 |
| Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- формирование нормативно-правовой базы развития туризма;

- создание системы управления и координации развития туризма;

- организация рекламно-информационной компании по развитию туристической деятельности для привлечения потенциальных инвесторов;

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства  в сфере туризма, а также в отраслях, экономически  и технологически сопряженных с туризмом;

- развитие видов туризма, относящихся к общей категории «природных»;

- создание на территории района материально – технической базы для развития туризма за счет внебюджетных источников.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- подготовка и издание рекламно-информационной продукции;

- мониторинг состояния туристско-рекреационных ресурсов и объектов;

- оценка состояния рынка туризма;

- создание банка данных с информацией по ресурсам и услугам;

- разработка туристических маршрутов.

Реализация мероприятий по развитию туризма

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Туризм" | Всего | 0,720 | 0 | 0 | 0,120 | 0 | 0,600 |
|  |  | 2011 | 0,210 | 0 | 0 | 0,090 | 0 | 0,120 |
|  |  | 2012 | 0,150 | 0 | 0 | 0,030 | 0 | 0,120 |
|  |  | 2013 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 |
|  |  | 2014 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 |
| 1 |  | 2015 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 |
| 1 |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса используются для рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в соответствии с приказом  МПР РФ от 24.04.2007г №108 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на  лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных  участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.).

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Благодаря природно-климатическим условиям, живописным местам, богатству и разнообразию таежной фауны и флоры северная окраина Муйской долины манит и пленит своей привлекательностью и неповторимостью.

С высоты трех тысяч метров взору открывается горная цепь Делюн-Уранского,  Южно-Муйского и  Северо-Муйского хребтов, разделенных между собой межгорным плато, бескрайнее море тайги, многочисленные реки и озёра. Особо бросается в глаза остроконечные контуры Южно-Муйского хребта. Наиболее интересной для туристов является каньонообразная вершина «Спартак» (3067м), название долине и окружающим её хребтам дал русский ученый-путешественник П.А.Кропоткин.

На территории лесничества любимыми местами отдыха являются оз. Ульто, Баранчеевское, Бурдуковское, Красивое  и Кирпичное и на побережьях рек Муя, Витим и Муякан; и туристическая тропа к оз. Красивое. На оз. Баранчеевское можно наблюдать плавание лебединых пар.

Любителей путешествовать на территории Муйского лесничества ждут нетронутые и девственные края с горячими  термальными источниками: Толмачевский и Муйский. Местные жители используют целебные свойства источников  для лечения нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь можно в трескучие морозы увидеть зимние цветы, которые произрастают, по мнению местных жителей, над «родниками жизни».

Для любителей экстремальных видов спорта интерес представляют Витимские и Парамские пороги на реке Витим, интересная и познавательная туристическая тропа к Иркутской пещере, где  можно увидеть петрографы бронзового века.

Туризм

Муйская долина - одна из самых загадочных и прекрасных районов республики. Природа поражает своей величественной красотой и разнообразием. Немало в районе привлекательных мест. Таких как минеральные источники, озера, множество рек, девственные леса почти сплошным ковром покрывающие горные хребты и многие другие. Администрацией района прилагаются усилия для развития туризма. Но возникают сложности в финансировании проектов, поэтому необходимы инвестиционные вложения.

К сожалению, на территории Муйского района нет познавательных маршрутов, заповедников, национальных парков, туристических баз и спортивных туристических маршрутов, историко-культурных памятников районного и федерального значения, святых мест общенационального значения.

В п. Таксимо имеется гостиница с двух- и четырехместными номерами. Связь с другими районами республики осуществляется воздушным и железнодорожными видами транспорта.

Уникальная экосистема Муйской долины богата геологическими, водными и археологическими памятниками природы:

На базе горячих источников и Баргалинского месторождения глин возможно создание лечебниц. В настоящее время учреждений санаторно-курортного лечения на территории Муйского района нет.

# Туристские маршруты

Маршрут 1. Поселок Таксимо — река Парама - Парамские озера - река Аикта — пещера Иркутская

Маршрут начинается с п. Таксимо. Автотранспортом по трассе Таксимо - Бодайбо доезжаем до поселка старателей артели «Чайбуха». Далее вверх по тропе вдоль реки Келяна доходим до старого прииска «Агент». Маршрут частично проходит по Муйскому заказнику. Здесь происходит знакомство с растительным и животным миром, на наледях можно встретить дикого северного оленя, изюбра. Путь продолжаем вверх по реке Парама до Парамских озер, которые находятся у подножия Северо-Муйского хребта. В р. Парама и озерах водится много разновидностей рыбы (ленок, хариус). На левом борту р. Аикта находится пещера «Иркутская» (грот длиной до 7 метров). На стенах пещеры сохранились петроглифы бронзового века. Лучшее время для прохождения маршрута с середины июня по 15 сентября. Для успешного проведения путешествия (пешей части) необходимо наличие проводника с ружьем, знающего этот район.

Спелеологический маршрут на Плато Золотое. Расстояние от Плато Золотое до пос. Таксимо — 30 км, до Плато можно добраться автотранспортом по дороге Таксимо — Бодайбо. На Плато расположен ряд вертикальных карстовых воронок глубиной до 52 метров. Стены колодцев покрыты натечными формами кальцита. Пещеры субвертикальные, спуск в колодцы возможен только при наличии спелеологического снаряжения. Время действия маршрута — август месяц. В более ранний период колодцы покрыты льдом.

Маршрут 2. Пос. Таксимо — р. Киндикан — п. Иракинда — р. Бамбукой — оз. Холодное — пик 3067м. Из п. Таксимо автотранспортом доезжаем до устья р. Киндикан, далее пешком по тропе вдоль реки Толуя. Посещаем точки водораздела, спускаемся вдоль ручья до р. Бамбукой. Переправляемся вброд и вверх по тропе вдоль р. Бамбукой до озера Холодное, которое лежит у подножья пика Хрусталева 3067м. Пик представляет собой живописную гору с гранитными останцами до 30 метров высотой.

Маршрут 3. Пос. Таксимо — Молодежное месторождение — пос. Гора (нежилой). 
От п. Таксимо автотранспортом доезжаем до карьера Молодежного ГОКа, далее вдоль Дядиного ручья идем по дороге до пос.Гора. Здесь знакомимся с историей открытия месторождения, спецификой и индивидуальностью геологического строения месторождения, современным состоянием месторождения. Поселок Гора окружен горной цепью, одна из вершин достигает 2030 м.

Водный маршрут. Пос.Таксимо - р.Муя - р.Витим, Парамские пороги - ручей Верхний Орлов. Маршрут берет начало с лодочной станции п. Таксимо и проходит по реке Муя вниз по течению. По берегам реки наблюдается таежный ландшафт с разнообразной растительностью, в том числе и растения, занесенные в Красную книгу (Венерин башмачок, Рододендрон Адамсана, Барбарис сибирский, можжевельник). Маршрут представляет возможность отдыха на песчаных пляжах, рыбалки, купания в озерах, фотоохоты, знакомства с уникальным животным и растительным миром Муйской долины. В п. Усть —Муя Вы можете закончить свой водный маршрут, т.к. далее сплав продолжается по реке Витим через Парамские пороги до города Бодайбо в Иркутской области. Для успешного проведения сплава от пос.Усть-Муя по реке Витим необходим опытный проводник.

Образование

Основной целью развития образования является обеспечение всеобщей доступности и качества образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. А также обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ.

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы образования и науки

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 83 | 88,3 | 88,6 | 89,5 | 90,4 | 91,3 |
| Численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (физические лица), человек | 133 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Охват детей дошкольным образованием | 55 | 68 | 70 | 73 | 75 | 80 |
| Количество автономных учреждений | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 8609 | 15406 | 16062 | 16745 | 17455 | 19193 |

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию образования и науки:

- обновление содержания образования, форм и методов обучения, внедрение новых педагогических технологий;

- вовлечение педагогических работников в инновационную и исследовательскую деятельность;

- укрепление материально-технической базы учреждений образования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, антитеррористической и пожарной безопасности;

- обеспечение доступности и качества  образовательных услуг;

- организация отдыха и оздоровления детей;

- поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  системы образования, способствующая объективной оценке её развития и результатов, а также повышение открытости общего образования.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- участие района в электронном мониторинге Комплексного проекта модернизации образования (далее – КПМО);

- участие в развитии региональных мониторинговых проектов: «Комплексная оценка эффективности региональной системы образования», «Рейтингование школ и муниципалитетов Республики Бурятия, создании регионального сетевого «Банка ученических и педагогических публикаций».

- участие в  конкурсе общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты (программы);

- участие в конкурсе учителей на получение премии за высокие достижения в педагогической деятельности;

- участие в реализации Республиканкой целевой программы «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 – 2012 годы,  межмуниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», республиканской инновационной программы на 2008-2012 годы, федеральной целевой программы  «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» и муниципальных программ «Развитие образования»,  «Развитие дошкольного образования», «Концепции развития дополнительного образования Муйского района.

Кроме этого, Программой предусматривается:

- развитие сети учреждений дошкольного образования за счет открытия дополнительных групп.

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий функционирования образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиНа,  обеспечение образовательных учреждений средствами противопожарной безопасности;

- улучшение материально – технической базы образовательных учреждений;

- материальная поддержка молодых специалистов;

- реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".

Реализация мероприятий в области образования и науки

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Развитие образования и науки" | Всего | 171,727 | 64,812 | 42,929 | 63,986 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 | 21,832 | 8,812 | 6,693 | 6,327 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 | 8,707 | 0 | 1,804 | 6,903 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 87,129 | 56,000 | 21,804 | 9,325 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 7,517 | 0 | 1,804 | 5,713 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2015 | 7,757 | 0 | 1,804 | 5,953 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2016-2020 | 38,785 | 0 | 9,020 | 29,765 | 0 | 0 |

- ПРОЕКТНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

5.1. Планировочная структура и территориальное зонирование территории.

Функциональное зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничением по освоению застройкой, транспортом и инженерно-технической инфраструктурой, по ее  использованию для видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Каждая функциональная зона района, установленная проектом генплана, имеет конкретные границы с заданным режимом использования в соответствии со своим функциональным назначением.

Главной  целью функционального зонирования территории района является  поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций, с учетом специфики местных  условий. В соответствии с этой  целью на территории района выделяются следующие функциональные зоны:

- зона поселков и сельских поселений;

- сельскохозяйственные;

- лесозаготовительные;

- рекреационные;

- систем промышленных, транспортных и инженерных коммуникаций;

- водохозяйственные;

- охраны природной и культурной среды.

Из общей площади района -2516409 тыс. га, на долю лесных земель приходится - 2489862тыс. га, на земли сельскохозяйственного назначения -1564 тыс. га, населенных пунктов – 9466 тыс. га, на земли промышленности, транспорта, связи, э/радиовещания, телевидения – 3195 тыс. га, водного фонда – 28 тыс. га, земли запаса - 12294 тыс. га.

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Зона сельскохозяйственного назначения, согласно земельного Кодекса РВ, предоставляется для использования:

- Гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Кооперативам и объединениям граждан – для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Колхозам, другим кооперативным с/х. предприятиям, акционерным, иным хозяйственным товариществам, общественным предприятиям, организациям – для с/х производства;

- Совхозам, другим государственным с/х. предприятиям, опытно-производственным хозяйствам, научно-исследовательских учреждений, учебно-опытным и учебно-производственным хозяйствам высших и средних учебных с/х заведений, сельским ПТУ, школам для с/х. производства, исследовательских и учебных целей;

- Несельскохозяйственным предприятиям, включая совместные учреждения и организации, религиозным организациям – для ведения подсобного сельского хозяйства.

Зона населенных пунктов. 	Все земли в пределах поселковой черты сельских поселений, относятся к землям населенных пунктов и находятся в ведении органов местного самоуправления. В состав земель поселения входят:

- земли жилой и общественной застройки и подлежащие застройке жилыми, культурно-бытовыми, административными, деловыми, финансовыми, религиозными и иными зданиями и сооружениями;

- земли общего пользования – площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, сады, водоемы, пляжи и.т.д.;

- земли промышленной и коммунально-складской застройки;

- земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций;

-земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

- земли водоемов и акваторий – занятые реками, естественными и искусственными водоемами и акваториями;

- земли сельскохозяйственного использования – занятые пашней, садами, сенокосами, пастбищами;

- резервные земли – не вовлеченные в градостроительную деятельность, используемые в качестве резерва для территориального развития поселений;

- другие земли.

В настоящее время ни один населенный пункт района не имеет разработанного и утвержденного проекта поселковой черты, являющейся основным документом, определяющим границу земель поселения, отделяющую его от земель других категорий.

Зона лесопользования включает в себя земли лесного фонда, находящиеся в использовании и запроектированные к использованию в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и Лесохозяйственным регламентом Муйского лесничества. Порядок использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства, подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитности регулируется Лесным кодексом РФ. Порядок изъятия и перевода земель лесного фонда в земли иных категорий регулируется Земельным Кодексом РФ и Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Леса могут использоваться для следующих целей:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности.

Леса используются на праве договора аренды лесного участка, договора постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, договора безвозмездного срочного пользования лесным участком, договора купли-продажи лесных насаждений.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пишу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

В Mуйском лесничестве арендные отношения оформлены с 34 арендаторами, в том числе по заготовке древесины - 2 арендатора, в том числе:

| наименование арендатора | вид использования лесов |
| --- | --- |
| ООО "Тулуя" (3 договора) | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ОАО "Бурятзолото" (16 говора) | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ООО "Артель старателей "Западная" (3 договора) | выполнение работ по геол.изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ООО "Золотой восток Сибири" (5 договора) | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ООО Горнодобывающая компания "Модус АУРИ" (1 договор) | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ООО Толюбэ" | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ООО "Старатели Каралона" | выполнение работ по геол. изучению недр и разработке полезных ископаемых |
| ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (2 договора) | строительство и эксплуатация линий электропередач |
| ООО "Аккорд" | заготовка древесины |
| ООО «Байкаллеспром» | заготовка древесины |

Зона водохозяйственная включает в себя земли, занятые водными объектами, а также земли, выделяемые под полосы отвода и водоохранные зоны всех водных объектов.

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации  сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных,  энергетических, транспортных и иных государственных и муниципальных потребностей, при наличии разрешения, выдаваемого в  установленном порядке.

Порядок использования земель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ, законодательными актами РФ и РБ.

Рекреационная зона включает участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отдыха населения и туризма. К ним относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатами, туристическими базами, стационарными и палаточными лагерями, домами рыбаков и охотников, парками, лесопарками, учебно-туристическими тропами и т.д. К землям рекреационного назначения относятся также земли, находящиеся за пределами поселковой черты, занятые лесопарками, лесами и другими зелеными насаждениями, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха населения.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Порядок предоставления и использования земель рекреационного назначения и определение их границ устанавливается законодательными актами РФ и РБ.

Зона промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики включает в себя одноименные земли, предоставленные соответствующим органам власти в пользование или аренду государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а предприятиям и организациям других форм собственности – в собственность или аренду. Земельные участки для разработки месторождений полезных ископаемых предоставляются в аренду после оформления горного отвода, утвержденного проекта рекультивации земель.

Предоставление особо ценных продуктивных земель производится только после отработки месторождений на других угодьях, расположенных в границах отвода.

Земельные участки, содержащие месторождения полезных ископаемых, не подлежат передаче в частную собственность.

Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также установление зон охраны, санитарных и др., регулируется законодательством РФ и РБ.

Зона особо охраняемых территорий включает земли природоохранного назначения- заказник Прибайкальский, водоохранные, запретные и нерестоохранные полосы, земли, занятые редкими ландшафтами, лесами, выполняющими защитные функции, др. земли из системы охраняемых природных территорий.

Кроме того, в данную зону входят земли оздоровительного назначения – курорты, лечебные местности, минеральные источники, залежи лечебных грязей и т.д. Земли оздоровительного назначения подлежат особой охране.

Земли историко-культурного назначения также относятся к этой зоне. В их состав входят памятники истории и культуры, историко-культурные комплексы, достопримечательные места и т.д.

К зоне особо охраняемых территорий относятся также земли рекреационного назначения, о которых говорилось ранее.

Порядок использования земель особо охраняемых территорий устанавливается законодательными актами РФ и РБ, а также правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

5.2 Строительство

Основными целями развития строительного комплекса являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан; повышение конкурентоспособности строительного комплекса.

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:

Индикаторы строительного комплекса

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ, млн. руб. | 360,48 | 391,216 | 421,398 | 464,161 | 512,282 | 567,076 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 11415 | 17062 | 18257 | 19535 | 20902 | 22365 |
| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. | 3602 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв.м. | 0,231 | 0,137 | 0,148 | 0,169 | 0,188 | 0,193 |
| Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения |  |  |  |  |  |  |
| на первичном рынке жилья, лет | 0,541 | 1,115 | 1,185 | 1,351 | 1,520 | 1,556 |
| на вторичном рынке жилья, лет | 0,605 | 1,196 | 1,215 | 1,253 | 1,287 | 1,318 |
| на первичном и вторичном рынке, лет | 0,573 | 1,155 | 1,200 | 1,302 | 1,403 | 1,437 |
| Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для целей строительства (кроме жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного), месяцев | 8,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных участков для жилищного строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев | 8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство жилого здания до даты получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию, месяцев | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| для комплексного освоения в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство, месяцев | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного), месяцев | 7,3 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5 | 5 |
| Средняя продолжительность периода с даты выдачи разрешения на строительство (кроме жилищного) до получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, месяцев | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета, млн. руб. | - | 3,0 | - | - | - | - |

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию строительного комплекса:

- снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности;

- создание условий для повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем и развитие рынка жилья;

- развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной инфраструктуры.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- развитие системы ипотечного кредитования населения;

- государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством.

- усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения;

- развитие системы государственной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;

- строительство и ремонт объектов социальной сферы;

- строительство индивидуальных домов;

- формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Реализация мероприятий по развитию строительного комплекса

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Строительство" | Всего | 298,500 | 0 | 0,390 | 0,008 | 0 | 298,102 |
|  |  | 2011 | 24,483 | 0 | 0,230 | 0,008 | 0 | 24,245 |
|  |  | 2012 | 20,783 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 20,703 |
|  |  | 2013 | 25,159 | 0 | 0,080 | 0 | 0 | 25,079 |
|  |  | 2014 | 30,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,105 |
| 1 |  | 2015 | 32,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,995 |
| 1 |  | 2016-2020 | 164,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,975 |

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением по району составляет 88,4%. При этом по городским поселениям (пгт. Таксимо и Северомуйск) на долю жилья, оборудованного  водопроводом, приходится 94,5%, то в сельских поселениях жилищный фонд полностью неблагоустроенный. Водоснабжение населения в сельских поселениях осуществляется из нецентрализованных источников (п. Бамбуйка) и привозной водой (п. Муя, Баргалино).

Таблица 1

Структура существующего водопотребления в Муйском районе.

| Населе-ние | Кол-во насе-лен. пунктов | Источники питьевого водоснабжения в населенных пунктах | Наличие водопровода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоза-борные скважи- ны | колодцы | поверхно-стные воды | водозабор-ные сква-жины и колодцы |  |  |
|  |  | нас. пункт | нас. пункт | нас. пункт | нас. пункт |  |  |
| чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | км |  |
| 14771 | 8 | 7 | - | 1 | - | п. Таксимо – 83,0 п. Северомуйск - 30,8 п. Иракинда - 5,0 | п. Усть-Муя, Муя, Баргалино - вода привозная со скважины п. Усть – Муя; п. Бамбуйка- вода из р. Бамбуйка. |

Муйский район ресурсами подземных вод обеспечен в достаточной степени. Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатируемых водоносных горизонтов на территории района составляют 12452,1 тыс.м3/сут, что соответствует 843 м3/сут  на одного человека.

В настоящее время на территории Муйского района  эксплуатируется 13 водозаборов с суммарным  водоотбором  2,273 тыс. м3/сут, что составляет менее 1 % от общих эксплуатационных запасов.

Таблица 2

| Наименование МО | Кол-во эксплуатируемых водозаборов | Используемое количество скважин | Водоотбор тыс.м3/сут | Тип использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 |
| МО ГП «Поселок Таксимо» | 9 | 26 | 1,47 |  |
| п Таксимо | 8 | 24 | 1,1 | ХПВ, ПТВ |
| п. Иракинда | 1 | 3 | 0,37 | ХПВ, ПТВ |
| МО ГП «Северомуйское» | 3 | 11 | 0,78 |  |
| п. Северомуйск | 3 | 4 | 0,78 | ХПВ, ПТВ |
| МО СП «Муйское» | 1 | 1 | 0,023 |  |
| п. Усть-Муя | 1 | 1 | 0,023 | ХПВ, ПТВ |
| Итого: | 13 | 38 | 2,273 |  |

Кроме этого, имеются разведанные, но неэксплуатируемые  месторождения подземных вод  - Витимское, Муяканское, Таксиминское.

| Населенные пункты | насе-ление, всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Населенные пункты, где вода соответствует нормативам | Населенные пункты, где нет заключений по качеству воды |
| всего | охва-чено контро-лем |  |  |  |
|  |  |  | наименование населен. пункта | численность населения | Наименова-ние населен. пункта | численность населения |
|  |  |  |  | всего | центр. во-досн. | не-центр. во-досн. |  | всего | центр. во-досн. | не-центр. во-досн. |
| ед. | ед. | чел. |  | чел. | чел. | чел. | ед. | чел. | чел. | чел. |
| 8 | 5 | 14771 |  | 14737 | 14188 | 549 |  | 34 |  | 34 |
|  |  |  | п. Таксимо | 10500 | 10500 |  | п. Бамбуйка | 9 |  | 9 |
|  |  |  | п. Северомуйск | 3300 | 3300 |  | п. Витим | 19 |  | 19 |
|  |  |  | п. Иракинда | 388 | 388 |  | п. Баргалино | 6 |  | 6 |
|  |  |  | п. Усть-Муя | 310 |  | 310 |  |  |  |  |
|  |  |  | п. Муя | 239 |  | 239 |  |  |  |  |

Несмотря на достаточное количество имеющихся на территории района месторождений подземных вод, проблемой остается  их рациональное использование и обеспечение населения качественной питьевой водой.

Подземные воды, каптируемые одиночными и  малыми групповыми  водозаборами Муйского района, относятся к категории достаточно защищенных от поверхностного загрязнения.

Таблица 3

Информация о качестве питьевой воды

в разрезе населенных пунктов Муйского района

(данные представлены Роспотребнадзором по Республике Бурятия)

Как видно из таблицы, вода соответствует нормативам во всех населенных пунктах, охваченных контролем. В  малочисленных  населенных пунктах, использующих привозную воду, нет заключений по качеству воды.

Централизованные системы водоснабжения имеются в п. Таксимо, п. Северомуйск  и п. Иракинда. Вода для централизованного водоснабжения  забирается из подземных скважин. Оборудование физически и морально устарело, его износ составляет более 80%.

Кроме того, существует проблема вторичного загрязнения воды в водопроводных сетях. Высокая степень износа сетей,  многочисленные порывы на трубопроводах влияют на качество воды в бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей составляет 49,6 км или 45 % от общей протяженности.

Большая часть добываемых вод используется для хозяйственно-питьевоего водоснабжения. Питьевая вода из подземных источников  очистке и обеззараживанию не подвергается.

По подземным водозаборам отмечаются характерные, в целом, по Республике Бурятия нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин;

- отсутствие зон санитарной охраны 2 и 3 поясов;

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры, а также условий измерения уровней  воды в скважинах;

- отсутствие постоянного контроля и оценки качества подземных вод.

В таблице 4 приведены основные данные по водоснабжению района

Таблица 4

Основные данные по водоснабжению населенных пунктов Муйского района

| № п/п | Наименование | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года) всего, км. в т.ч. | 118,8 |
| 2 | Подъем воды из водозаборов,тыс. м.куб/год | 1172,03 |
|  | - в т.ч. из подземных водозаборов | 1172,03 |
| 3 | Пропуск воды через очистные сооружения, всего, тыс. м.куб/год в % ко всей подданной воды | 0 |
| 4 | Отпуск воды потребителям за год – всего тыс. м.куб/год в т.ч. | 1096,77 |
| 5 | Из общего отпуска воды – населению и на коммунально-бытовые нужды, всего, тыс. м3 /год в т. ч. удельный вес в % | 553,9 50,5% |
| 6 | Среднесуточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя – всего, литров/сутки | 103 |

Проектные предложения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляет:

- для сельских поселений – на 1 очередь 150 л/сут/чел, на расчетный срок 180 л/сут/чел;

- для поселков городского типа - на 1 очередь 350 л/сут/чел, на расчетный срок 450 л/сут/чел.

В нормах учтены хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливка улиц и зеленых насаждений.

Таблица 5

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

|  | № п/п | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. |
| 1 | МО ГП «Поселок Таксимо» | 12430 | 4,35 | 15485 | 6,9 |
| 2 | МО ГП «Северомуйское» | 3400 | 1,19 | 3500 | 1,6 |
| 3 | МО СП «Муйское» | 588 | 0,09 | 620 | 0,11 |
|  | Всего | 16418 | 5,63 | 19605 | 8,61 |

Во всех населенных пунктах муниципальных образований Муйского района предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей).

Необходимы мероприятия по строительству и реконструкции групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности. Анализ существующего состояния систем водоснабжения показывает необходимость реконструкции или замены  значительной части резервуаров воды и оборудования насосных станций.

Необходимо также произвести более мелкие работы, такие как герметизацию устьев скважин, установку кранов, замерных устройств и пр. оборудования.

Предусматривается освоение разведанных подземных вод на  расчетные потребности. Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны, состоящие из трех  поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.

Для исключения бактериального загрязнения водопроводной воды, с  учетом  высокого процента износа существующих водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков.

Таблица 6

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин и зон санитарной охраны |
| 2. | Формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры). |
| 3. | Проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем. |
| 4. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения. |
| 5. | Обеспечение бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений оборудованием для доочистки питьевой воды. |
| 6. | Строительство резервной водозаборной скважины в п. Усть-Муя. |
| 7. | Строительство водозаборных скважин и обустройство зон санитарной охраны в п. Муя. |
| 8. | Обустройство зон санитарной охраны на всех водозаборных сооружениях района. |
| 9. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Таксимо. |
| 10. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Северомуйск. |
| 11. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Иракинда. |
| 12. | Установка приборов учета воды у потребителей. |
| Расчетный срок |
| 13 | Строительство нового водозабора в п. Таксимо. |
| 14 | Строительство водозаборной скважины в п. Витим. |
| 15 | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Таксимо. |
| 16 | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Северомуйск. |

6.2. Водоотведение

Существующее положение

Обеспеченность населения централизованным водоотведением по району составляет 86,3 %. При этом по городским поселениям  на долю жилья, оборудованного канализацией, приходится -  92,2%.

В Муйском районе на балансе у  водопользователей находятся очистные сооружения в п. Таксимо и  п. Северомуйск.

В остальных населённых пунктах жидкие бытовые отходы из выгребных ям и септиков доставляются к месту захоронения автотранспортом.

Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной, ливневая канализация отсутствует.

Установленная пропускная способность очистных сооружений п. Таксимо - 2700 м3/сут, п. Северомуйск – 1200 м3/сут.

Очистные сооружения в п. Таксимо, Северомуйск нуждаются в реконструкции, модернизации и внедрении новых технологий по очистке сточных вод.

Таблица 7

Показатели системы водоотведения

| Наименование | п. Таксимо | п. Северомуйск |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км | 13,0 | 0,8 |
| Установленная мощность очистных сооружений, тыс. м3/сут | 2,7 | 1,2 |
| Пропуск сточных вод на очистные сооружения, тыс. м3/сут | 1,5 | 0,2 |
| Использование мощности очистных сооружений в % | 56 | 20 |

Проектные предложения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Проектом предусматривается развитие канализации в развиваемых населенных пунктах с расширением и модернизацией очистных сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов.

Для сокращения сброса сточных вод в водоемы необходимы максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения, ликвидация потерь воды на всех этапах ее добычи, подготовки и транспортировки.

Таблица 8

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения

| № п/п | Муниципальные образования | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. | Макс. расход стоков, тыс м3/сут. | Население чел. | Макс. расход стоков, тыс м3/сут. |
| 1. | МО ГП «Поселок Таксимо» | 12430 | 3,75 | 15485 | 6,19 |
| 2. | МО ГП «Северомуйское» | 3400 | 1,02 | 3500 | 1,4 |
| 3. | МО СП «Муйское» | 588 | 0,07 | 620 | 0,09 |
|  | Всего | 16418 | 4,84 | 19605 | 7,68 |

Для существующей и перспективной застройки поселков Муйского района с централизованным водоснабжением предусматривается сохранение и развитие  централизованной канализации с устройством самотечных и напорных коллекторов. Для очистки сточных вод необходимо предусмотреть строительство сооружений биологической очистки, а также строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

Существующие очистные сооружения требуют реконструкции и  внедрения новых технологий по очистке сточных вод. Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Для поселков, не имеющих централизованного водоснабжения, проектируется устройство самотечной канализации с сетью выгребов, с последующим вывозом стоков на реконструируемые либо проектируемые  очистные сооружения.

Для лечебно-профилактических учреждений  в населенных пунктах без централизованных систем водоотведения предусматривается строительство локальных очистных сооружений  с глубокой биологической очисткой сточных вод.

Таблица 9

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Модернизация и реконструкция сетей водоотведения в поселках Муйского района. |
| 2. | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод лечебно-профилактических учреждений. |
| Расчетный срок |
| 3. | Реконструкция очистных сооружений в п. Таксимо. |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений в п. Северомуйск. |
| 5. | Строительство очистных сооружений в п. Усть-Муя. |

6.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Услугами централизованного теплоснабжения охвачено 81,8% населения района, проживающего преимущественно в городских поселениях, услугами горячего водоснабжения – 82,0%. В сельских поселениях источники теплоснабжения локальные, обслуживают в основном бюджетную сферу, т.е. отапливают здания школ, детских садов, больниц и администраций сельских поселений. Население отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

В районе  на конец 2008 г. работало 12 котельных суммарной мощностью  187,2 Гкал/час,  в том числе  котельных мощностью до 3 Гкал/час – 5 единиц суммарной мощностью 9,2 Гкал/час, от 3 до 20 – 5 единиц  суммарной мощностью 27,4 Гкал/час, от 20 до 100 Гкал/час – 2 котельных суммарной мощностью 150,6 Гкал/час .  Удельный вес котельных мощностью до 3 Гкал/час – 4,9%.

Таблица 10

Сведения о котельных Муйского района

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Поселок Таксимо» |
| 1 | ЖЭУ-1 (МО-97) п. Таксимо | Энергия – 3м | 9 | 2,151 | 1,25 |
| 2 | ЖЭУ-4 (СМП-694), п. Таксимо | Братск М КВм-1,74 КВм-1,74 | 6 2 2 в монтаже | 4,38 3 3 | 2,9 |
| 3 | ЖЭУ-3 (СМП-670) п. Таксимо | КВм-1,74 Братск М | 2 7 | 3 5,11 | 2,3 |
| 4 | ЖЭУ-4, школа № 2 п. Таксимо | Братск | 1 | 0,73 | 0,23 |
| 5 | ЖЭУ-6 (МК-163) п. Таксимо | Энергия – 3 Е 1/9 КВр-0,93 | 6 1 2 | 1,434 0,56 1,6 | 1,4 |
| 6 | ЖЭУ-7 (МК-136) п. Таксимо | Энергия – 3 КВр-0,93 | 6 2 | 1,434 1,6 | 1,5 |
| 7 | ЖЭУ-8 (ГОК) п. Таксимо | КВм-1,74 Братск | 2 2 | 3 1,46 | 1,6 |
| 8 | ЖЭУ-9 (УМТС) п. Таксимо | КВм-1,74 Братск | 2 2 | 3 1,46 | 0,95 |
| 9 | Центральная котельная п. Таксимо | КВТС-20 КЕ-25-14 | 3 2 | 57 28 | 15,4 |
|  | Итого |  | 49 | 115,885 | 27,53 |
| 10 | Котельная п. Иракинда | КВм-1,74 Братск | 1 5 | 1,5 3,65 | 4,4 |
|  | Итого |  | 6 | 5,15 | 4,4 |
| МО ГП «Северомуйское» |
| 1 | ЖЭУ-10 (центральная котельная) п. Северомуйск | КЕ-10/14 КВТС-20 | 4 2 | 22,64 40 | 7,99 |
| 2 | ЖЭУ-11 (СМП) п. Северомуйск | Братск КВ 1,6 | 2 1 | 1,46 1,6 | 0,69 |
|  | Итого |  | 9 | 65,7 | 8,68 |
| МО СП «Муйское» |
| 1 | Котельная Усть-Муйской средней школы | нет сведений | 5 | Сведения отсутствуют |
| 2 | Котельная Усть-Муйской участковой больницы | нет сведений | 2 | Сведения отсутствуют |
| 3 | Котельная детского сада «Петушок», п. Усть-Муя | нет сведений | 2 | Сведения отсутствуют |
| 4 | Котельная сельского клуба, п. Усть-Муя | нет сведений | 1 | Сведения отсутствуют |
| 5 | Детский реабилитационный центр, п. Муя | Братск | 2 | 1,46 |  |

Как видно из таблицы, мощность котельных, обеспечивающих теплом как население, так и объекты бюджетной сферы, в большинстве завышена. Основное оборудование котельных, как правило, имеет высокую степень износа. Изношенность основных фондов  составляет 70%. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией.  Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для  замены устаревшего оборудования  современными образцами.

Высокий износ основных фондов  вкупе с завышенной мощностью обуславливают низкую эффективность их работы, т.к. котлы не могут работать одинаково эффективно во всём диапазоне нагрузок.

Основным топливом на котельных в.п. Таксимо, Северомуйск, Иракинда является бурый уголь Бородинского разреза (зольность не более 16 %, влажность не более 30 %, содержание серы 4,5 %, средняя низшая теплота сгорания 3600 ккал/ кг).  Котельные бюджетной сферы в п.п. Усть-Муя, Муя в качестве топлива используют дрова.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  166 км, в том числе 48,8 км – подземные сети,  118,2 км – надземные сети.  Протяженность ветхих сетей 88,1 км, что составляет 53,1%  от общей протяженности  тепловых сетей.

Таблица 11

Показатели теплообеспеченности  района  на  конец 2008 г.

| № | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число котельных | 12 |
| 2 | % котельных до 3 Гкал/час | 4,9 |
| 3 | Суммарная мощность котельных Гкал/час | 187,2 |
| 4 | Отпущено тепла всем потребителям, тыс.Гкал/год | 125,9 |
| 5 | Отпущено тепла населению, тыс.Гкал/год | 80,4 |
|  | - то же в % | 63,9 |
| 6 | Отпущено на ком.-бытовые нужды, тыс.Гкал/год | 11,9 |
| 7 | Отпущено населению и на коммун.-бытовые нужды в расчете на одного жителя, Гкал | 92,3 |
| 8 | Потери тепла в % к подаче | 25 |
| 9 | Обеспеченность отоплением, % | 81,8 |
| 10 | Обеспеченность горячим водоснабжением, % | 82 |

К «узким местам» теплоэнергетики следует отнести неудовлетворительное состояние тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии на 20-30 %.

Следующей причиной нерационального использования тепла является низкий уровень приборного учета тепла у потребителей, что позволяет поставщикам завышать объемы предоставленных услуг.

Проектные предложения

Направления развития топливно-энергетического комплекса района должны решаться в увязке с энергетической стратегией Республики Бурятия.

Основными направлениями развития теплоснабжения на первую очередь  являются:

  - оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения за счет совместной работы нескольких источников теплоты на общие тепловые сети и консервации избыточной располагаемой мощности котельных;

- децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и переход на локальные источники теплоснабжения;

- совершенствование топливоподготовки и топливоподачи;

- оснащение котельных  приборами учета и автоматики;

- оснащение котельных ХВО;

- оптимизация режимов горения топлива;

- использование на источниках, тепловых пунктах и других элементах систем теплоснабжения частотно-регулируемого привода для эффективного регулирования отпуска теплоты потребителям;

- замена теплообменного, контрольно-регулирующего и насосного оборудования на энергоэкономичное;

- регулирование расхода тепла за счёт широкого использования систем автоматического регулирования, в том числе программного и погодоведомого;

- повышение теплозащитных свойств вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

- регулярная гидравлическая наладка и гидропневматическая промывка тепловых сетей;

Направлениями, рассчитанными на перспективу, являются освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

  - применение гелиоустановок и тепловых насосов;

  - прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием.

Таблица 12

Суммарные потребности тепла по  Муйскому району

| Территория | Население, тыс. чел. | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Всего по району | 16,418 | 19,605 | 73,0 | 103 |

Примечание. Потребности в тепле подсчитаны исходя из значений средней удельной обеспеченности жилой площадью сельского и городского населения по периодам строительства и по удельным тепловым характеристикам зданий.

Таблица 13

Расход тепла по муниципальным образованиям  Муйского района

| № п/п | Муниципальные образования | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час | Население, чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час |
| 1. | МО ГП «Поселок Таксимо» | 12430 | 55,5 | 15485 | 81,7 |
| 2. | МО ГП «Северомуйское» | 3400 | 14,8 | 3500 | 18,0 |
| 3. | МО СП «Муйское» | 588 | 2,7 | 620 | 3,3 |
|  | Всего | 15018 | 73,0 | 18605 | 103 |

В процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию существующих  и строительство новых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Таблица 14

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
|  | 1-ая очередь |
| 1. | Реконструкция котельных «временного» поселка Таксимо. |
| 2. | Реконструкция центральной котельной в п. Таксимо. |
| 3. | Реконструкция и модернизация тепловых сетей п. Таксимо. |
| 4. | Реконструкция центральной котельной в п. Северомуйск. |
| 5. | Реконструкция и модернизация тепловых сетей п. Северомуйск. |
| 6 | Реконструкция школьной котельной в п. Усть-Муя. |
| 7 | Установка теплосчетчиков на выходе из котельных |
|  | Расчетный срок |
| 8. | Автоматизация тепловых вводов жилых домов. |
| 9. | Реконструкция котельных бюджетной сферы в.п.Усть-Муя. |
| 10. | Оптимизация схемы теплоснабжения п. Таксимо |
| 11. | Оптимизация схемы теплоснабжения п. Северомуйск. |

6.4. Газоснабжение

В настоящее время в районе, как и во всей республике, отсутствует централизованная система газоснабжения.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации республики, разрабатываемой ОАО «Промгаз» Газпром», газификация района в ближайшей перспективе не предусматривается в связи с  отдаленностью и труднодоступностью поселений района.

6.5. Электроснабжение

Программа  комплексного планирования и  развития  электросетевого комплекса является документом,  определяющим цели, задачи  и основные  направления  долгосрочной стратегии   развития  распределительных  сетей   Республики Бурятия  на  период  до  2020 года  с  учетом  складывающихся внутренних  и внешних  факторов  в  экономике  России, Сибирского  федерального округа и  Республики Бурятия.

Цели  и задачи.

В  сфере электроэнергетики:

- Обеспечение  надежного  и  устойчивого  энергоснабжения  потребителей.

- Развитие  электрических   сетей в Республике   Бурятия.

- Формирование   единой  электросетевой  компании  в  Республике Бурятия.

-Присоединение новых потребителей и увеличение мощности существующих  ПС.

-Создание  условий  для  надежного  электроснабжения  в  целях  поддержания  на  требуемом уровне  жизнеобеспечения  населения  и   финансово-хозяйственной  деятельности  региона  и  предприятий,  расположенных на его территории.

В  основе  реализации  стратегических  целей  развития  распределительных  электрических  сетей  и  энергоснабжения  потребителей на территории Муйского района лежит деятельность  ОАО  «МРСК-Сибири - Бурятэнерго»   по  эффективному управлению  электрическими  сетями  и их  развитию.

Главными стратегическими целями  развития ОАО  «МРСК-Сибири - Бурятэнерго»   являются:

-Обеспечение  выдачи  мощности  электростанций  и  создание  условий для

надежного  электроснабжения  потребителей  Республики  Бурятия.

- Преодоление   старения   основных  фондов  электрических  сетей   и  электросетевого  оборудования за  счет   увеличения   масштабов  работ  по их  реконструкции  и  техническому  переоснащению (модернизация  подстанций, реконструкция  линий  электропередачи, модернизация  и   развитие  информационной  инфраструктуры).

Для  достижения  намеченных  целей  необходимо  решение  ряда  стратегических   задач,  наиболее  значимыми  из  которых являются:  реформирование   электросетевого   комплекса, обеспечение  надежного технологического  функционирования  и  развития электрических  сетей Республики  Бурятия.

Таким  образом, максимальный  совокупный  объем  присоединенных потребителей Муйского района  до 2020 года  составит:  2008-2015 год- 0.645 МВА,  2016-2020 год – 1.147 МВА, перечень объектов прилагается.

6.6. Инфраструктура связи и информатизации

Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации является обеспечение доступа потребителей к информационным ресурсам, удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания, создание единого информационного пространства.

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих индикаторов:

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват телерадиовещанием, в % к численности населения | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 |
| Количество Интернет-пользователей на 1000 человек | 210 | 245 | 250 | 255 | 265 | 275 |
| Доля населения, охваченного стационарной телефонной связью, всего в % | 18 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,7 |
| Доля населения, охваченного мобильной связью, всего в % | 57 | 109 | 114 | 119 | 124 | 127 |

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач:

- расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой связи и т.д.);

- модернизация и внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ;

- внедрение государственной цифровой сети  телерадиовещания.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы».

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры связи и информатизации

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Инфраструктура связи и информатизация " | Всего | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Телефонизация

Развитие телефонной связи будет обеспечено за счет:

- наращивания абонентной емкости;

- предоставления широкополосного доступа к услуге «Интернет»;

- лучшения качества предоставления услуг.

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для Муйского района составляет 3.5 человека. Расчет  общей  номерной  емкости   телефонной  сети  района, выражается  следующей  формулой:

Nпр=No+Nia+Nnn+Ncn, где:

Nпр- приведенная    номерная  емкость,

No -  общая  абонентская  номерная  емкость,

Nia -  количество  телефонов-автоматов,

Nnn – прямые  провода, общее  количество  которых  составляет 10% от

абонентской емкости  АТС

Ncn -  количество  соединительных   линий  к  коммутаторным  установкам

предприятий  и  учрежденний.

Общая  абонентская  номерная  емкость  определяется  по  формуле:

No=Nкв + Nуч, где:

Nкв- общее  количество  квартирных  телефонов,  принимаем   10 тел.

на  100  жителей на   I-очередь, 15 телефонов -  на расчетный  срок.

Nуч- общее  количество учрежденских  телефонов,   которое  составляет

10% от  общего  количества  квартирных  телефонов.

Расчет телефонизации района приведен в приложении 1.

Радиофикация.

В настоящее время в МО «Муйский район» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение

Запуск вещания в п. Северомуйск и п. Усть – Муя;

Запуск вещания Программы СТС в п. Таксимо;

Открытие филиалов «Таксимо ТВ» в п. Северомуйск и п. Усть – Муя;

Приобретение нового оборудования.

Продолжится работа по развитию районной информатизированной системы в отрасли «Образование» за счет интернетизации всех школ района, что позволит учащимся школ дополнительно, на бесплатной основе, приобретать опыт работы с современной компьютерной техникой и информационно – коммуникационными технологиями.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих индикаторов:

Индикаторы транспортной инфраструктуры

| Индикаторы | 2007 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автодорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция автодорог, км | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство мостов, пог. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 100 | 68 | 68 | 67,5 | 67,1 | 66,5 |
| Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог, % * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* на балансе МО «Муйский район» находится одна автодорога с  п. Таксимо – п Усть-Муя протяженностью 51км. Остальные дороги (межпоселковые, поселковые, ведомственные) протяженностью 330,6км. не имеют технической документации и не поставлены на баланс муниципального образования.

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

- создание условий для функционирования и развития местных авиалиний; автотранспортных маршрутов по району;

- модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий. В среднесрочном периоде планируется:

- реализация мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года»;

- реконструкция автодороги п. Таксимо - п.Усть –Муя.

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование Проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий |
| 1 | Всего по направлению "Транспортная инфраструктура" | Всего | 799,192 | 0 | 719,983 | 79,209 | 0 | 0 |
|  |  | 2011 | 7,322 | 0 | 6,973 | 0,349 | 0 | 0 |
|  |  | 2012 | 1,563 | 0 | 1,489 | 0,074 | 0 | 0 |
|  |  | 2013 | 3,907 | 0 | 3,721 | 0,186 | 0 | 0 |
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 2016-2020 | 786,400 | 0 | 707,800 | 78,600 | 0 | 0 |

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2033) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | га | 2516409 | 2516409 |
| 1.1. 1.1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га | 1564 | 1234,1 |
| 1.1.2. | Населенных пунктов | га | 9466 | 9970,9 |
| 1.1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 3195 | 3195 |
| 1.1.4. | Рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.5. | Земли лесного фонда | га | 2489862 | 2489687 |
| 1.1.6. | Земли водного фонда | га | 28 | 28 |
| 1.1.7. | Земли запаса | га | 12294 | 12294 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 14,5 | 15,4 |
| 2.2. | Число городских поселений всего из них с численностью населения: - 100 – 250 тыс. чел. - 50 – 100 тыс. чел. - до 50 тыс. чел Число сельских населенных пунктов, из них с численностью населения: - свыше 5 тыс.чел. - 1-5 тыс.чел. - 0,2 – 1 тыс.чел. - до 0,2 тыс.чел. | единиц | 2 0 0 2 6 0 0 3 3 | 2 0 0 2 6 0 0 3 3 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 304,0 | 539,5 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв/чел | 20,79 | 29 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 214,4 | 341 |
| 4.2. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 524,6 | 927,4 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения | км км | - 261 | - |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | 2,27 | 8,61 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 1,52 | 8,61 |
|  | из них в городских поселениях | - - | 1,5 | 8,5 |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - - | 3,2 | 8,7 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - - | 3,2 | 8,7 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 154 | 453 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 103 | 439 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | - - | 106 | 447 |
|  | в сельских поселениях | - - | 36 | 177 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 1,7 | 7,7 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | 1,7 | 7,7 |
|  | из них городских поселений | - - | 1,7 | 7,6 |
| 5.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 1,7 | 7,7 |
|  | в том числе городских поселений | - - | 1,7 | 7,6 |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 3,9 | 7,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | 3,9 | 7,6 |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт |  |  |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 186,7 | 99,7 |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1. | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
|  | из них в городских поселениях |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  |  |  |
| 5.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 5.5. 5.5.1. | Связь: Протяженность междугородних кабельных линий связи | км |  |  |
| 5.5.2. | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % всего населения |  |  |
| 5.5.3. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |